## Slide 1: Отопление и вентиляция Инженерные системы жилых и общественных зданий

## Slide 2
План лекции:
1.Отопление и вентиляция жилых и общественных помещений.
2.Водоснабжение и канализация.
3.Домовые системы водоснабжения и канализации.

## Slide 3
Отопление
Гигиеническая задача отопления состоит в
том, чтобы создать температурные условия,
наиболее близкие к оптимальным,
позволяющим уравновесит тепловые потери
организации в холодное время года.
Системы отопления:
1.местное отопление;
2.центральное отопление

## Slide 4: Системы отопления
Местное отопление – отопление печами.
Печь это традиционный отопительный прибор, применяемый на протяжении столетий.
Принцип действия печи основан на том, что при сжигании в ней топлива нагревается кирпичная кладка печи, тепло в дальнейшем отдается во внешнюю среду.

## Slide 5: Системы отопления
Местная система:
Печи большой теплоемкости (температура на наружной поверхности не должен превышать 80°С ),
Печи средней теплоемкости( плохо задерживает тепло и должны протапливаться 2 раза в сутки),
Малой теплоемкости (чугунные, железные , небольшие керамические поддерживают температуру 1-2 часа, поэтому устанавливаются в помещении временного проживания людей).

## Slide 6: Системы отопления
Местная система:
Недостатки:
Большие колебания температуры в течение суток(4-6 °С)
Могут явиться источником загрязнения
воздуха продуктами неполного сгорания топлива, поэтому топки должны устраиваться в коридоре.

## Slide 7: Центральное отопление
С передачей тепла из одного центрального источника( котельной или ТЭЦ).
При центральном отоплении сжигание топлива(твердого, жидкого, газообразного)
Производится централизованного и котельной. Образующееся тепло передается теплоносителю, который по трубам поступает в нагревательные устройства , обогревающие помещения.

## Slide 8: Центральное отопление
По виду теплоносителя различают виды центрального отопления:
Водяные
Паровые
Воздушное
Лучистое
Наиболее часто и в основном в качестве теплоносителя используется вода

## Slide 9: Центральное отопление
Водяное отопление.
Принцип действия водяной системы отопления основан на том, что вода нагретая в котле подается по главному стояку на вверх, поступает в разводящую горизонтальную магистраль, отпускается по подающему стояку, проходит через нагревательные приборы, и охлаждаясь, опускается по обратному стояку и снова поступает в котел.

## Slide 10: Центральное отопление
Паровое отопление – теплоносителем является пар.
В жилых зданиях, больничных стационарах, школах и детских учреждениях запрещено паровое отопление так как:
высокие температуры нагревательных приборов – выше 100 и 150 градусов;
пригорание пыли,
угроза ожогов,
дискомфортные условия;
температуру нагрева в котлах нельзя менять в зависимости наружных температур.
Паровое отопление отличается быстротой нагрева системы и используется в больших помещениях.

## Slide 11: Центральное отопление
Воздушное отопление – основано на подогреве воздуха в калорифере, расположенном в подвале здания, поступающего затем по каналам в отапливаемые помещения.
Отверстия подающих каналов располагаются под потолком, а для удаления охладившегося воздуха - в нижней части противоположной стены.
Использование: производственные помещения, здания театров, где требуется быстрый подогрев и последующее выключение отопительной системы.

## Slide 12: Лучистое отопление
Нагревательные приборы (трубы или электронагреватели), заделываются в конструкции потолка, стен или пола:
Панельное
Потолочное
Напольное отопление.
Температура теплоносителя должна обеспечивать температуру на поверхности:
полов 24-27 °С
потолков 28-30 °С
стен 35-40 °С

## Slide 13: Преимущества и недостатки лучистого отопления
Преимущества
Более равномерный нагрев помещения.
Почти полное отсутствие подъема пыли, поскольку конвекционные потоки.
Благодаря более высокой температуре ограждающих конструкций снижается отдача тепла с поверхности тела, поэтому хорошее самочувствие сохраняется у людей и при более низкой температуре воздуха (17 - 18°С)
Недостатки
Удорожается строительство здания.
Усложняется ремонт заделанных в панели отопительных элементов.
Увеличивается время нагревания помещения до заданной температуры.

## Slide 14
Лучистое отопление: отличительной чертой лучистого отопления служит нагрев ограждающих поверхностей помещения: стен, пола или потолка (взамен отопительных приборов).
Достигается это за счет того, что под поверхностью ограждений прокладываются трубы отопления, или каналы входят в конструкцию бетонных стен и ограждений.
Лучистым оно называется потому, что при нагреве конструкций тепло распространяется почти целиком за счет излучения. В качестве теплоносителя могут быть использованы вода и воздух.

## Slide 15: Системы отопления должны
Обеспечивать равномерное прогревание
воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода.
Быть удобными в эксплуатации и при ремонте.
Не создавать шума, превышающего допустимые уровни.
Иметь регулирующие устройства.
Исключить загрязнение воздуха вредными веществами и запахами, выделяемыми в процессе эксплуатации.

## Slide 16
Обе системы должны отвечать следующим требованиям:
равномерный нагрев воздуха в пределах нормативных температур;
исключение загрязнения воздуха жилых помещений;
безопасность в смысле проникновения угарного газа;
возможность автоматического, централизованного или индивидуального регулирования степени нагрева;
необременительный уход за отопительными приборами;
соответствие приборов эстетическим требованиям;
пожарная безопасность.
Исключить загрязнение воздуха вредными веществами и запахами, выделяемыми в процессе эксплуатации.

## Slide 17: Источники загрязнения воздуха помещениях ЛПО
1. Атмосферный воздух – газовый состав воздуха зависит от состава атмосферного воздуха.
2. Больные персонал, посетители –воздух загрязняет продукты жизнедеятельности людей в том числе, отделяемое из раневых поверхностей.
3. Вещества выделяемые полимерными материалами, дезинфицирующие средства, лекарственные препараты и их испарения.

## Slide 18: Влияние газового состава атмосферного воздуха на воздух помещениях
При отсутствии системы очистки наружного воздуха, подаваемого в помещения с целью вентиляции, все вредные примеси проникают в помещение:
Плохо пахнущие вещества (индол, скатол);
Химические вещества – загрязнители воздуха;
Пыль, чаще минерального происхождения, но возможна и смешанная пыль ;
Радиоактивные или бактериальные аэрозоли .

## Slide 19
При вдыхании подобной смеси в течение нескольких часов у большинства здоровых людей появляются головная боль , чувство усталости, резко снижается трудоспособность.

## Slide 20: Продукты жизнедеятельности людей в том числе, отделяемое из раневых поверхностей
Здоровый человек в процессе нормальной жизнедеятельности выделяет более 70 различных органических и неорганических соединений, в т.ч сероводород, индол, летучие жирные кислоты, аммиак.
При дыхании людей в воздух поступает углекислый газ.
В присутствии людей возрастает бактериальная обсемененность воздуха

## Slide 21: Вентиляция
Вентиляция помещений
Оценка чистоты воздуха помещений судят по эффективности работы вентиляции
Вентиляцию подразделяют:
1. По характеру движущих сил(или по способу перемещения воздуха) на:
Естественную вентиляцию
Искусственную вентиляцию

## Slide 22: Вентиляция
2. Вентиляцию подразделяют по принципу действия на:
Приточно- вентиляционные устройства обеспечивают только подачу чистого воздуха воздух в помещение.
Вытяжную- вентиляционные устройства
удаляют воздух из помещения
Приточно-вытяжную -одновременно подает чистый воздух и удаляет загрязненный.
Воздухообмен при этом обозначается:
по притоку знаком (+)
по вытяжке (-)

## Slide 23: Вентиляция
Движение воздуха в закрытом помещении, которое возникает за счет разности температур наружного и внутреннего воздуха и действия ветра, называется естественной вентиляцией.
Перемещение воздуха может происходить за счет механического побуждения (вентиляторами, эжекторами) – такая вентиляция называется искусственной, побудительной или механической.

## Slide 24: Естественная вентиляция
Осуществляется за счет:
разности температур наружного и внутреннего воздуха,
воздействия ветрового напора.
Естественную вентиляцию различают:
С неорганизованным воздухообенном
Организованным воздухообменом

## Slide 25: Естественная вентиляция с неорганизованным воздухообенном
Осуществляется путем инфильтрации
Через поры строительных материалов стен, мелкие щели в окнах, дверях;
За счет разности давлений между внутренним и наружным воздухом
Зависит от погодных условий
В гигиене ЛПО практического значения в качестве вентиляции не имеет.

## Slide 26: Организованная естественная вентиляция (воздухообмен) используемая в ЛПО:
В виде проветривания- естественная вентиляция помещения, ограниченная во времени.
В виде аэрации – длительно осуществляется естественная вентиляция.

## Slide 27: Угловое проветривание
Проводится при закрытых дверях через форточки либо фрамуги
Недостаток- образование исходящей струи холодного воздуха, что может вызвать охлаждение присутствующих людей.
В палатах применяют следующий прием проветривания:
Утром перед подъемом больных
При уборке помещения
После утренних вечерних прогулок
После обеда и перед отходом ко сну
Во время проветривания в присутствии больных двери должны быть закрыты , а больные – укрыты одеялами.

## Slide 28: Сквозное проветривание
Сквозное проветривание осуществляется при одновременном открывании окон и дверей или окон в противолежащих стенах помещения.
Сквозное проветривание – это естественный кратковременный воздухообмен:
при 15- минутном проветривании температура воздуха в помещении снижается в среднем на 2°.
Сквозное проветривание проводится в отсутствии больных.

## Slide 29
Аэрация
Поступление воздушных потоков через отверстия в ограждающих конструкциях, проемы, технологические ниши. инфильтрация. Потоки воздуха поступают через неплотности в конструкциях здания, стенах, через оконные или дверные проемы, зазоры и т.д.

## Slide 30: Аэрация
Организуется через внутренние каналы:
Каналы открываются одним концом в палаты, санитарные помещения, коридоры и т.д, а другой конец выводиться на крышу;
Вытяжные отверстия располагаются в верхней части стены, т.к нагретый воздух в помещении поднимается вверх;
Для усиления движения воздуха в каналах (для тяги) используют специальные насадки (дефлекторы), устанавливаемые на крышах.

## Slide 31: Искусственная вентиляция
Общеобменная вентиляция- обмен воздуха происходит в объеме всего помещения.
Местная вентиляция- вентиляционный воздух нагнетается или удаляется в ограниченной части помещения.
Например – вытяжной лабораторный шкаф, навесной зонт а варочном цехе пищеблока.

## Slide 32: Показатели эффективности вентиляции
Об эффективности вентиляции судят по:
Объему вентиляционного воздуха(объем вентиляции)
Кратности воздухообмена;
Коэффициенту проветривания.
Объем вентиляции- это количество воздуха , которое поступает в помещение(удаляется) в течение 1 часа.
Кратность воздухообмена – число, которое показывает, сколько раз в течение 1 часа воздух помещения заменен наружным.
Воздух по притоку обозначают знаком (+) по вытяжке (-), а приток и вытяжка могут быть сбалансированы, когда в помещение подается и извлекается равное количество воздуха.

## Slide 33
Для борьбы с паро- туманнообразованием (бани, прачечные) вентиляция устраивается с преобразованием вытяжки под притоком. В некоторых специальных случаях (операционных, родильных) приток преобладает над вытяжкой.

## Slide 34
Коэффициент проветривания - это
отношение застекленной части форточки к площади пола.
В норме =1:50

## Slide 35: Санитарные нормы искусственной вентиляции
Вентиляционный объем:
Минимальный объем – 40-50м3\ч на койку.
Оптимальный объем – 80м3\ч на 1 койку.
Кратность воздухообмена:
В палатах – по притоку +2, по вытяжке -2,5
В операционных, родовых- по притоке + 6, по вытяжке – 5,
При установке кондиционеров:
По притоку+10, по вытяжке-8.

## Slide 36: Гигиенические требования к вентиляции помещений ЛПО
ЛПО должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.
Забор наружного воздуха должен производиться из чистой зоны на высоте не менее 1м от поверхности земли.
Наружный воздух должен очищаться фильтрами.
Воздух, подаваемый в операционные , наркозные , ренимационные, послеопрерационные палаты, палаты интенсивной терапии, родовые, в палаты для больных с ожогами кожи, должен очищаться на бактерицидных фильтрах.
Помещениях, в которых возможно выделение в воздух вредных веществ , должны быть оборудованы местной вентиляцией (отсосами или вытяжными шкафами).

## Slide 37: Гигиенические требования к эксплуатации вентиляционных систем
Воздуховоды, вентиляционные установки и другие устройства:
Должны содержаться в чистоте,
Не иметь механических повреждений
Не иметь следов коррозии,
Не иметь нарушения герметичности.
Вентиляторы и электродвигатели должны быть отрегулированы, иметь плавный ход без шумов, и вибрации.

## Slide 38: Кондиционирование воздуха
Кондиционирование воздуха: под кондиционированием воздуха понимают создание заданных оптимальных условий температуры, влажности, движения и чистоты воздуха, поддерживаемых автоматически в течении необходимого времени не зависимо от внешних и внутренних условий.
Системы кондиционирования подразделяются на:
местную (комнатные)
центральную (обслуживает большие по объему
помещения: вокзалы, театры, спортивные комплексы и др).
Системы кондиционирования могут работать:
по сменно
по сезонам года.

## Slide 39: Кондиционирование воздуха
Следует предусматривать:
в операционных , наркозных, родовых, послеоперационных палатах, палатах интенсивной терапии и ренимации
В одно- и двухместных палатах для больных с ожогами кожи;
В палатах для детей грудного возраста
В палатах, которых полностью оборудуются кювезами, кондиционирование не предусматривается.

## Slide 40
Гигиенические требования к вентиляционным системам:
должны обеспечивать необходимую чистоту воздуха;
не создавать высоких и не приятных скоростей движения воздуха;
поддерживать вместе с системой отопления физические параметры воздуха – необходимую температуру и влажность;
быть безотказной и простой в эксплуатации;
бесперебойно работать;
быть безшумной и безопасной.