## Slide 1
ТЕМА: ЗАГИПСОВКА МОДЕЛЕЙ В
АРТИКУЛЯТОР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИЦЕВОЙ ДУГИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Кафедра-клиника стоматологии ИПО
Выполнил ординатор
Кафедры-клиники стоматологии ИПО
По специальности "стоматология ортопедическая"
Попцов Михаил Валерьевич

## Slide 2: АКТУАЛЬНОСТЬ
Данный материал сложен для понимания и изучения,
По этой теме мало наглядных пособий

## Slide 3
Цель:
Научиться загипсовке моделей в артикулятор с помощью лицевой дуги.
Задачи:
Постановка лицевой дуги в артикулятор.
Настройка артикулятора.

## Slide 4: ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Для выполнения данной работы предварительно были отсняты слепки с верхней и нижней челюстей, а также была установлена лицевая дуга для получения отпечатка верхней челюсти на прикуской вилке для
правильного переноса ориентиров верхней челюсти в артикулятор.

## Slide 5: 1 ЭТАП : ПЕРЕНОС ЛИЦЕВОЙ ДУГИ В АРТИКУЛЯТОР
Для этого необходимо:
1.
Вставить опорный штифт в артикулятор и установить его на ноль.
2.
Установить лицевую дугу в крепежные и опорные штифты.
3.
Зафиксировать контрольные пластины.

## Slide 6: 2 ЭТАП : ЗАГИПСОВКА МОДЕЛИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Помещаем модель верхней челюсти на прикусную вилку
Замешиваем гипс и наносим его на модель и контрольную пластину

## Slide 7
Закрываем верхнюю часть артикулятора
После затвердения вынимаем прикусную вилку с лицевой дугой из артикулятора

## Slide 8: 3 ЭТАП : ЗАГИПСОВКА МОДЕЛИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Для более точного соотношения челюстей предварительно изготавливаем центральный регистрат, который получаем при помощи прикусывания восковой пластины в полости рта пациента

## Slide 9
Опорный штифт при этом устанавливаем с нуля на 0,2
Помещаем модель нижней челюсти на центральный регистрат и повторяем процедуру загипсовки модели

## Slide 10: 4 ЭТАП : ПОДГОТОВКА АРТИКУЛЯТОРА К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ НАСТРОЙКАМ
Переворачиваем модель в исходное положение
Вынимаем центральный регистрат
Устанавливаем опорный штифт с 0,2 на ноль
Изготавливаем правый и левый латеротрузионные регистраты, а также передний регистрат

## Slide 11: 5 ЭТАП : ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА АРТИКУЛЯТОРА
Юстировка с помощью переднего регистрата, который предварительно был отснят с полости рта пациента, Камперовской и Франкфуртской горизонталей
а) Франкфуртская горизонталь - линия, проходящая от нижнего края орбиты до верхнего края наружного слухового прохода.
б) Камперовская горизонталь - носоушная линия от середины козелка уха до наружного края крыла носа.

## Slide 12: Шаг №1. Необходимо освободить фиксаторы суставных коробок и открыть оба центрирующих замка

## Slide 13: Шаг №2. Укладываем передний регистрат между зубными рядами
Шаг №3. Необходимо привести обе суставные коробки к контактированию с соответствующим суставным шариком и закрыть фиксаторы суставных головок.

## Slide 14: Юстировка угла Беннета при помощи правого и левого латеротрузионного регистрата.
1. Уложить правый латеротрузионный регистрат между зубными рядами и открыть болт фиксации угла Беннета.

## Slide 15: 2. Провернуть вставку правой суставной коробки до прикосновения суставного шарика к вставке и затянуть фиксатор.
Закрыть левый центрирующий замок.
Предварительно те же процедуры были выполнены с противоположной стороны.

## Slide 16: Установка Immediate Side Shift (ISS) (англ.: «начальный боковой сдвиг»)
Открутить болт фиксации угла Беннета примерно на 1/4 оборота.
Установить ISS по среднеанатомическим показателям, в данном случае на 0, 5.

## Slide 17: Установка моделей в артикулятор с помощью лицевой дуги и настройка артикулятора окончены.

## Slide 18: ВЫВОД
Была осуществлена загипсовка моделей в артикулятор с помощью лицевой дуги

## Slide 19: Литература
Руководство по пользованию артикулятором KaVo
https://medconfer.com/node/10691
http://gnathology.ru/articulators.php
https://studfiles.net/preview/3873201/
https://vk.com/video22219298_456239018
https://vk.com/video22219298_456239017
http://smile-center.com.ua/ru/articles/ustanovka-modeley-celyustey-artikulyator-s-ispolz-lic-dugi

## Slide 20: Спасибо за внимание!