## Slide 1
Кафедра фармации с курсом ПО
Мастер-класс:
«Изготовление лечебно-косметических средств в условиях производственной аптеки
(методики обучения)»
03.02.2023
Красноярск, 2023 г.
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. Проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России

## Slide 2: План
Понятие лечебно-косметических средств.
Основные группы вспомогательных веществ применяемых в лечебно-косметических кремах.
Схема получения крема «горячим» методом.
Схема получения крема холодным методом.

## Slide 3: Понятие лечебно-косметических средств
Лечебно-косметические средства или лечебная косметика (космецевтика), представляет собой косметику в состав которой включены лекарственные вещества.
В законодательной базе Российской Федерации отсутствует такое понятие как лечебная косметика (космецевтика). Однако на сегодняшний день на фармацевтическом рынке имеется фармацевтическая продукция которая может быть отнесена как к косметическим средствам, так и лекарственным средствам, по своей эффективности и направленности действия.

## Slide 4: Виды лечебно-косметических средств
На сегодняшний день наиболее распространенными формами лечебно-косметических средств являются:
Мягкие формы: кремы, гели, мази, пасты, карандаши.
Жидкие формы: лосьоны, суспензии, эмульсии.
Твердые формы: порошки (пудры, присыпки).
Стерильные инъекционные и имплантационные формы.
Несмотря на довольно большой ассортимент лечебно-косметических форм наибольшее распространение получили кремы, обладающие определенными потребительскими преимуществами.
Кремы – это мягкая форма в виде многофазной системы, состоящей из липофильной типа «вода/масло» и гидрофильной типа «масло/вода» фаз или множественные эмульсии.

## Slide 5: Вспомогательные вещества в лечебно-косметических кремах
Группа ВВ | Примеры
Мягкие основы - носители | вазелин, ланолин, животные жиры.
Вещества повышающие температуру плавление и вязкость основ | парафин, спермацет, воски, гидрогенизированные растительные масла, полиэтиленгликоли с высокой молекулярной массой и др.
Гидрофобные растворители | минеральные и растительные масла, бензилбензоат, изопропилпальмитат, изопропилмиристат, полиалкилсилоксаны и др.
Гидрофильные растворители | спирт этиловый и изопропиловый, полиэтиленоксиды 200-600, пропиленгликоль, глицерин, диметилсульфоксид и др.

## Slide 6: Вспомогательные вещества в лечебно-косметических кремах
Группа ВВ | Примеры
Эмульгаторы типа м/в | натрия лаурилсульфат, эмульгатор №1, твины (полисорбаты), полиэтиленгликолевые эфиры ВЖК, цетилпиридиня хлорид, соли ВЖК и др.
Эмульгаторы типа в/м | высшие жирные спирты, холестерин, спены, спирты шерстного воска, глицерилмоноолеат, глицерилмоностеарат и др.
Гелеобразователи | карбомеры, альгиновая кислота и ее соли, производные целлюлозы, полиэтилен, полиэтиленгликоли 1500 – 8000, бентонит, каолин, желатин, крахмал и др.
Солюбилизаторы | полисорбаты, макроголы, β-циклодекстрин, полоксомеры и др.

## Slide 7: Вспомогательные вещества в лечебно-косметических кремах
Группа ВВ | Примеры
Консерванты | бензалкония хлорид, имидомочевина, нипагин, нипазол, мирамистин, цетримид, хлоргексидин, бензойная и сорбиновая кислоты и их соли, пропиленгликоль, парабены, спирт этиловый и др.
Антиоксиданты | α-токоферол, аскорбиновая кислота, бутилгидроксианизол и бутилгидрокситолуол, лимонная кислота, натрия метабисульфат
Активаторы всасывания | диметилсульфоксид, диметилформамид
Пролонгаторы | поливинилпирролидон, поливиниловый спирт и др
Стабилизаторы pH | лимонная кислота, фосфорнокислые соли натрия, калия и др.

## Slide 8: Схема получения лечебно-косметического крема с экстрактом ромашки и витамином А и Е «холодным» методом

## Slide 9: Схема получения лечебно-косметического крема с экстрактом володушки и витамином А и Е «горячим» методом

## Slide 10: Спасибо за внимание!