## Slide 1: Отопление и вентиляция

## Slide 2
План лекции:
1.Отопление и вентиляция жилых и общественных помещений.
2.Газоснабжение жилых домов.

## Slide 3
Отопление
Гигиеническая задача отопления состоит в
том, чтобы создать температурные условия,
наиболее близкие к оптимальным,
позволяющим уравновесит тепловые потери
организации в холодное время года.

## Slide 4
Системы отопления:
1. местное (печное) отопление;
2. центральное отопление
Основное отличие между ними состоит :
первом случае сжигание топлива производится в отапливаемых помещениях в самом нагревательном приборе (печь),
во втором этот процесс вынесен за их пределы – нагревается теплоноситель (вода, пар, воздух), поступающий по трубам в нагревательные приборы (вода, пар), или по каналам непосредственно в помещения (нагретый воздух).

## Slide 5
Обе системы должны отвечать следующим требованиям:
равномерный нагрев воздуха в пределах нормативных температур;
исключение загрязнения воздуха жилых помещений;
безопасность в смысле проникновения угарного газа;
возможность автоматического, централизованного или индивидуального регулирования степени нагрева;
необременительный уход за отопительными приборами;
соответствие приборов эстетическим требованиям;
пожарная безопасность.

## Slide 6
Местное отопление – отопление печами.
Печь это традиционный отопительный прибор, применяемый на протяжении столетий.
Принцип действия печи основан на том, что при сжигании в ней топлива нагревается кирпичная кладка печи, тепло в дальнейшем отдается во внешнюю среду.

## Slide 8: Центральное отопление
Централизованное отопление обеспечивается системой трубопроводов и радиаторов отопления, распределенных равномерно по всем помещениям здания.
Теплоносителями в системе централизованного отопления являются нагретая до 70-95 град. С вода (водяное отопление), пар (паровое отопление).
Достоинствами системы центрального отопления является равномерное прогревание воздуха в помещениях как по вертикали, так и по горизонтали, что обеспечивает соблюдение гигиенического норматива в части перепада температуры воздуха не более 1-2 град. С.

## Slide 9
Важное значение для комфортного пребывания людей в помещении имеет разница температур воздуха по горизонтали. Перепады температур воздуха по высоте и по горизонтали, а также изменения температуры воздуха в течение всего рабочего времени (смены) не должны превышать 2 град. С.

## Slide 10: Центральное отопление
В зависимости от теплоносителя (вода, пар, воздух) отопление различают:
водяное,
паровое,
воздушное
лучистое.
Наиболее часто и в основном в качестве теплоносителя используется вода.

## Slide 11
Водяное отопление.
Принцип действия водяной системы отопления основан на том, что вода нагретая в котле подается по главному стояку на вверх, поступает в разводящую горизонтальную магистраль, отпускается по подающему стояку, проходит через нагревательные приборы, и охлаждаясь, опускается по обратному стояку и снова поступает в котел.

## Slide 12
Паровое отопление – теплоносителем является пар.
В жилых зданиях, больничных стационарах, школах и детских учреждениях запрещено паровое отопление так как:
высокие температуры нагревательных приборов – выше 100 и 150°С
пригорание пыли,
угроза ожогов,
дискомфортные условия;
температуру нагрева в котлах нельзя менять в зависимости наружных температур.
Паровое отопление отличается быстротой нагрева системы и используется в больших помещениях

## Slide 13
Воздушное отопление – основано на подогреве воздуха в калорифере, расположенном в подвале здания, поступающего затем по каналам в отапливаемые помещения.
Отверстия подающих каналов располагаются под потолком, а для удаления охладившегося воздуха - в нижней части противоположной стены.
Использование: производственные помещения, здания театров, где требуется быстрый подогрев и последующее выключение отопительной системы.

## Slide 14
Лучистое отопление: отличительной чертой лучистого отопления служит нагрев ограждающих поверхностей помещения: стен, пола или потолка (взамен отопительных приборов).
Достигается это за счет того, что под поверхностью ограждений прокладываются трубы отопления, или каналы входят в конструкцию бетонных стен и ограждений.
Лучистым оно называется потому, что при нагреве конструкций тепло распространяется почти целиком за счет излучения. В качестве теплоносителя могут быть использованы вода и воздух.

## Slide 15: Вентиляция жилых и общественных помещений
Система вентиляции, которая обеспечивает только подачу чистого воздуха – называется приточной.
А та которая только удаляет загрязненный воздух, называется вытяжной.
Приточно – вытяжная вентиляция одновременно подает чистый воздух и удаляет загрязненный.

## Slide 16
Движение воздуха в закрытом помещении, которое возникает за счет разности температур наружного и внутреннего воздуха и действия ветра, называется естественной вентиляцией.
Естественная приточная вентиляция помещений обеспечивается посредством открывающихся створок и форточек окон.
Особенно важное значение играют форточки, расположенные в верхней части окон, что обеспечивает прогревание поступающего холодного воздуха и предупреждение охлаждения воздуха помещения при проветривании.

## Slide 17
Естественное проветривание (вентиляция) помещений имеет гигиеническое нормирование:
площадь форточек к площади пола должна составлять 1:50, где за 1 взята суммарная площадь оконных форточек в помещении.

## Slide 18
Вытяжная естественная вентиляция осуществляется посредством каналов, расположенных в конструкциях здания; отработанный воздух, имеющий более высокую температуру и влажность, поднимается в верх и удаляется в каналы через жалюзийные решетки, размещенные в верхней части помещений.
Движение воздуха из помещения в атмосферу обеспечивается гравитационным побуждением, когда более теплый воздух движется в зону холодного фронта.

## Slide 19: Вентиляционная система в жилых зданиях устраивается таким образом, чтобы воздух поступал через спальню и гостиную, а удалялся из кухни и санузла.

## Slide 20
Кратность воздухообмена – это количество воздуха в кубических метрах, отнесенное к внутреннему объему помещения, который подается или извлекается из помещения в течение одного часа.
Воздух по притоку обозначают знаком (+) по вытяжке (-), а приток и вытяжка могут быть сбалансированы, когда в помещение подается и извлекается равное количество воздуха.

## Slide 21
Для борьбы с паро- туманнообразованием (бани, прачечные) вентиляция устраивается с преобразованием вытяжки под притоком. В некоторых специальных случаях (операционных, родильных) приток преобладает над вытяжкой.

## Slide 22: Искусственные системы вентиляции
Перемещение воздуха может происходить за счет механического побуждения (вентиляторами, эжекторами) – такая вентиляция называется искусственной, побудительной или механической.
Приточная и вытяжная искусственные системы вентиляции обеспечиваются посредством вентиляторов различной мощности и оцинкованных воздуховодов с расположенными на них диффузорами.
Искусственная вентиляция подразделяется на:
общеобменную
местную.

## Slide 23
Общеобменная вентиляция обеспечивает приток свежего воздуха и удаление отработанного воздуха из всего помещения.
Местная приточная вентиляция обеспечивает подачу свежего воздуха на конкретное рабочее место (пекаря, сталевара); называется такая вентиляция воздушным душированием.
Местная вытяжная вентиляция обеспечивает удаление отработанного воздуха от конкретных источников тепла, влаги или загрязняющих веществ (зонты над электроплитами в пищеблоках ЛПУ, вытяжные шкафы в школьном кабинете химии, лаборатории).

## Slide 24: Кондиционирование воздуха
под кондиционированием воздуха понимают создание заданных оптимальных условий температуры, влажности, движения и чистоты воздуха, поддерживаемых автоматически в течении необходимого времени не зависимо от внешних и внутренних условий.

## Slide 25
Кондиционирование воздуха: под кондиционированием воздуха понимают создание заданных оптимальных условий температуры, влажности, движения и чистоты воздуха, поддерживаемых автоматически в течении необходимого времени не зависимо от внешних и внутренних условий.
Системы кондиционирования подразделяются на:
местную (комнатные)
центральную (обслуживает большие по объему
помещения: вокзалы, театры, спортивные комплексы и др).
Системы кондиционирования могут работать:
по сменно
по сезонам года.

## Slide 26
Гигиенические требования к вентиляционным системам:
должны обеспечивать необходимую чистоту воздуха;
не создавать высоких и не приятных скоростей движения воздуха;
поддерживать вместе с системой отопления физические параметры воздуха – необходимую температуру и влажность;
быть безотказной и простой в эксплуатации;
бесперебойно работать;
быть безшумной и безопасной.

## Slide 27: Кратность воздухообмена жилых и общественных помещений
Кратность воздухообмена – это показатель, показывающий, сколько раз в течение часа заменяется воздух в помещении.
Воздух по притоку обозначают знаком (+) по вытяжке (-), а приток и вытяжка могут быть сбалансированы, когда в помещение подается и извлекается равное количество воздуха

## Slide 28
Для жилых, общественных и производственных помещений кратность воздухообмена нормируется не менее 4.
Время проветривания, в минутах рассчитывается исходя из кратности воздухообмена.
Вычисление кратности воздухообмена проводится по формуле:
S R
Р= -------------
V , где
Р – кратность воздухообмена;
S – площадь вентиляционного отверстия (м2);
R – скорость движения воздуха (м/сек.);
V – объем помещения (м3).

## Slide 29: 2.Газоснабжение жилых домов.

## Slide 35
Решить тестовые задания
1.Кратность воздухообмена - это:
а) сколько раз воздух помещения заменится на атмосферный воздух;
б) сколько раз воздух помещения заменится на атмосферный воздух в течение часа;
в) сколько раз воздух помещения заменится на атмосферный воздух в течение суток;
г) сколько раз воздух помещения заменится на атмосферный воздух в течение года;
д) сколько раз воздух помещения заменится на атмосферный воздух в течение получаса.

## Slide 36
2.Виды искусственной вентиляции всё, кроме:
а) организованный воздухообмен;
б) приточная;
в) вытяжная;
г) приточно - вытяжная;
д) кондиционирование.
3. Назовите вид естественной вентиляции:
а) приточно-вытяжная;
б) кондиционирование;
в) приточная г) вытяжная;
д) общеобменная.

## Slide 37
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!