Методические рекомендации для студентов

Тема «Лабораторное оборудование»

Значение темы:

Проведение любого химического эксперимента, лабораторно-клинического исследования, невозможно без использования при этом химической лабораторной посуды: мерной, фарфоровой, общего и специального назначения. В соответствии с квалификационной характеристикой, медицинский лабораторный техник должен уметь готовить для исследований лабораторную посуду. Потому что чистота химической посуды при аналитических исследованиях имеет чрезвычайно большое значение; иногда при использовании недостаточно вымытой химической посуды (по небрежности или по неумению) могут быть получены искаженные результаты опыта и сделаны неправильные выводы. Знания о химической лабораторной посуде необходимы при изучении последующих тем техники лабораторных работ, а также в ходе изучения таких предметов, как основы биохимии, цитологии, микробиологии, гистологии и т.д.

На основе теоретических знаний и практических умений обучающийся должен

знать:

- виды лабораторной посуды общего назначения, мерной, специального назначения, фарфоровой посудой.

- правила ухода за лабораторной посудой: способами мытья, сушки, правилами хранения стеклянной посуды.

уметь:

- определение цены деления мерной посуды

- работа с мерной посудой: отмеривание различных объемов жидкостей с помощью цилиндров, пипеток, мерных колб.

овладеть ОК и ПК

ОК-1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК-2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК-4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК-5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ПК-1.1 Проводить физико-химические исследования и владеть техникой лабораторных работ

ПК-1.2 Обеспечивать требования охраны труда, правил техники безопасности, санитарно-эпидемиологического и гигиенического режимов при выполнении клинических лабораторных исследований и инструментальных исследований при производстве судебно-медицинских экспертиз (исследований).

ПК-1.5 Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме.

План изучения темы:

1.Контроль исходного уровня знаний.

Ответьте на вопросы:

- Какие виды химической лабораторной посуды различают? Из каких материалов она изготавливается?

- Пробирки. Описание, виды, правила обращения?

- Химические стаканы. Описание, виды, правила обращения?

- Колбы. Описание, виды, правила обращения?

- Кристаллизатор. Описание, назначение?

- Мерная посуда для грубого (приблизительного) отмеривания жидкостей. Перечислить, описать.

- Мерная посуда для точного отмеривания жидкостей. Перечислить, описать.

- Правила хранения различной лабораторной посуды.

- Перечислите химические способы мытья посуды.

- Правила мытья посуды хромовой смесью.

2. Содержание темы.

Техника безопасности при работе в лаборатории.

Правила по охране труда и ТБ направлены на предупреждение опасных и вредных производственных факторов, связанных с особенностями работы в лаборатории, основные из них следующие:

- Химические факторы – возникают при работе с реактивами.

- Физические факторы – возникают при работе с приборами и аппаратами.

- Биологические факторы – возникают при работе с инфицированным биологическим материалом.

В лаборатории нужно соблюдать следующие общие требования:

- Работать только в спецодежде – халате, колпачке и сменной обуви.

- Приступать к работе только после вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

- Перед работой внимательно ознакомиться с методикой проведения анализа и в соответствии с этим подготовить свое рабочее место.

- Перед работой следует убедиться в том, что:

- правильно уяснена методика,

- правильно подготовлены приборы и оборудование,

- взятые вещества соответствуют методике анализа,

- все расставлено так, чтобы было удобно достать, не вставая с места, и самое необходимое находится в пределах оптимальной рабочей зоны, соответствующей размаху согнутой в локтевом суставе руки.

- Работать только на закрепленном месте.

- Рабочее место содержать в чистоте, не загромождать его не нужными предметами.

- Во время работы соблюдать тишину, порядок и чистоту.

- Не допускать торопливости, невнимательности, беспорядочности и неряшливости.

- Не покидать рабочее место во время проведения анализа, не оставлять без присмотра включенные приборы.

- Запрещается выполнять работы, не связанные с непосредственной работой в лаборатории.

- Соблюдать правила ТБ при работе с кислотами, щелочами, летучими и ядовитыми веществами, инфицированным материалом, нагревательными приборами.

- Соблюдать правила противопожарной безопасности.

- Пипетировать вещества только пипеткой с грушей или дозатором.

- Запрещено выливать вещества в канализацию, для этого предусмотрены специальные банки.

- Не пробовать на вкус в лаборатории любые вещества, даже если они кажется вам знакомыми.

- В лаборатории запрещается принимать пищу!

- После работы обязательно вымыть руки с мылом!

- После работы убрать все приборы и реактивы по местам, выключить все электроприборы, закрыть форточки, краны водоснабжения и протереть рабочий стол.

Профилактика профессиональных заражений, связанных с работой с инфицированным материалом, является одной из важнейших задач в работе лаборанта. Меры профилактики сводятся к максимальному предотвращению контактов кожи и слизистых оболочек с кровью и другими биологическими жидкостями, для чего необходимо придерживаться следующих правил:

- Работать в спецодежде: халате, шапочке, сменной обуви, резиновых перчатках. При угрозе разбрызгивания крови работать в очках, маске, клеенчатом фартуке.

- Повреждения на коже (порезы, царапины) перед работой нужно обязательно заклеить лейкопластырем.

- Запрещается пипетирование биологического материала ртом. Обязательно нужно использовать автоматические пипетки или резиновые груши.

- Запрещается есть, пить, курить и пользоваться косметикой на рабочем месте.

- В случае загрязнения рук кровью их следует немедленно обработать тампоном, смоченным 1 % раствором хлорамина или 70 % раствором спирта в течение 2 минут, а затем вымыть проточной водой с мылом и протереть индивидуальным полотенцем.

- При загрязнении кровью перчаток, их протирают тампоном, смоченным в 3 % растворе хлорамина или 6 % перекисью водорода.

- При загрязнении стола кровью, его немедленно протирают дезраствором дважды с интервалом 15 минут.

- После работы перчатки дезинфицируют в течении 60 минут в одном из дезинфицирующих растворов.

- После работы поверхность рабочего стола обязательно продезинфицировать – промыть ветошью, смоченной в одном из дезрастворов.

- Лабораторный инструментарий, иглы, капилляры, предметные стекла, кюветы ФЭКа, пипетки, резиновые груши и т.д. после работы должны подвергаться дезинфекции и стерилизации.

- Для дезинфекции можно применять следующие растворы:

- Хлорамин 3 %.

- Перекись водорода 6 %.

- этанол 70 %

- Аламинол 3%

- Сульфохлорантин 0,5 %.

- Дезоксон-1 0,5%

- Ника 3%

3. Самостоятельная работа.

- Законспектируйте в тетрадь правила техники безопасности при работе в биохимической лаборатории и правила работы с биологическим материалом в КДЛ.

- Практическое умение по надеванию и снятию одноразовых перчаток.

3. Провести дезинфекцию рабочего места.

4. Заполнить таблицу используя Приложение 1 или с описанием оборудования   можно ознакомиться по адресу http://chemistry-edu.ru/materials/pupils/oborudovanie.pdf).

Таблица: «Химическая посуда. Вспомогательные принадлежности».

| Назначение посуды | Название посуды | Рисунок | Применение посуды |
| --- | --- | --- | --- |
| Общего назначения | Пробирка |  |  |
|  | Химический стакан |  |  |
|  | Колбы: а) плоскодонная б) коническая в) круглодонная |  |  |
| Специального назначения | Воронки: а) конусная б) делительная |  |  |
| Фарфоровая посуда | Ступка с пестиком |  |  |
| Вспомогательные принадлежности | Тигельные щипцы |  |  |
|  | Держатель для пробирок |  |  |
|  | Штатив для пробирок |  |  |

5.  Элементарные приемы работы с лабораторной посудой.

- С помощью шпателя внесите небольшое количество сахара в пробирку. Добавьте в нее 1 мл воды. Встряхните пробирку до полного растворения вещества в воде.

- Налейте в цилиндр 20 мл воды из химического стакана. Перелейте воду в коническую колбу. Добавьте в нее небольшое количество сахара. Круговыми движениями колбы размешайте сахар до полного растворения.

6. Знакомство с лабораторным штативом

- Изучите устройство штатива (рис. 1).

- Налейте в пробирку 1 мл воды. Закрепите ее в лапке штатива. Наклоните пробирку под углом 45о. Выньте пробирку из штатива.

- Изобразите в тетради штатив. Перечислите все структурные элементы штатива, отобразите их на рисунке.

7.  Изучение устройства и работы спиртовки.

- Изучите устройство спиртовки.

- Изучите строение пламени.

- Изобразите спиртовку и ее пламя у себя в тетради, и подпишите все их составные части (пронумерованные с 1 по 7):

- Перечислите правила работы со спиртовкой.

- Ответьте на вопросы:

  - Почему нельзя зажигать спиртовку с помощью другой спиртовки?

  - Почему тушат спиртовку колпачком?

Вывод:

8. Техника безопасности при работе с химическими реактивами

- Сухие реактивы набирают с помощью шпателя или совка, изготовляемого из   плотной бумаги, а растворы отбирают пипеткой или стеклянной трубочкой.

- Все концентрированные растворы кислот должны храниться в бутылях с притертыми пробками, поверх которых надевают притертые колпачки.

- Щелочи хранят в широкогорлых банках темного из стекла, закрытых корковыми пробками и залитых сверху слоем парафина.

- Банки с летучими веществами должны открываться непосредственно в момент работы.

- С летучими, пахучими веществами и концентрированными кислотами и щелочами следует работать в вытяжном шкафу с включенной вентиляцией.

- Взвешивание сухих щелочей производят в бюксах, а не на фильтровальной бумаге.

- Помните при приготовлении раствором кислот и щелочей жидкость сильно нагревается!

- При приготовлении растворов кислот: кислоту прибавляют в воду, а не наоборот!

- Нагревать жидкость в пробирке постепенно. Отверстие пробирки направлять в сторону от себя и от работающих рядом товарищей т.к. может произойти выбрасывание   жидкости.

- Не наклоняться близко над склянками с реактивами. Нюхать какие-либо вещества (даже в малых количествах) направляя к себе пары газа движением руки.

- Работать с реактивами только над столом.

- Запрещено выливать вещества в канализацию, для этого предусмотрены специальные банки.

- Не пробовать на вкус в лаборатории любые вещества, даже если они кажется вам знакомыми.

- Запрещается есть, пить, на рабочем месте.

- После работы обязательно вымыть руки с мылом!

Меры первой медицинской помощи

при термических и химических ожогах

При термических ожогах:

- Если обожжен небольшой участок кожи, пораженное место смочить раствором танина (крепкий чай), 2% раствором перманганата калия или 70 % раствором спирта.

- Если обожжен большой участок кожи, пораженное место накрыть сухой стерильной салфеткой (или смочит её новокаином) и вызвать врача.

При химических ожогах (кислотами и щелочами) необходимо в начале удалить с кожи вещества, вызывающие ожог, обильно промывая пораженный участок под струей воды,  а затем обработать:

- При поражении кислотой -  2- 3% раствором гидрокарбоната натрия.

- При поражении щелочью - 1% раствором уксусной кислоты или 2 % раствором борной кислоты.

- При ожогах жидким фенолом (даже 1% раствором) побелевшее место кожи растирают глицерином, пока не восстановится ее нормальный цвет, обмывают водой и накладывают тампон, смоченный глицерином (фенол вызывает некроз кожи, омертвление нервных тканей).

- При химических ожогах глаз, их обильно промывают водой, а затем 1% раствором гидрокарбоната натрия (если попала кислота) или 2% раствором борной кислоты (если попала щелочь).

- При порезах удаляют пинцетом из ран осколки стекла, смазывая края раны спиртовым раствором йода и, положив на рану стерильную повязку, забинтовывают.

9. Итоговый контроль знаний.

Работа с карточками

Тестирование.

10. Подведение итогов.

11. Домашнее задание

Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Техника лабораторных работ. С.14 - 63

Самостоятельная работа:

Заполнить таблицы:

1.«Фарфоровая посуда. Посуда специального назначения».

- Составление кроссворд по теме «Лабораторная посуда».

- Составление алгоритма оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах.

Литература:

1. Пустовалова, Л. М. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ : учебное пособие / Л. М. Пустовалова, И. Е. Никанорова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 300 с. : ил. - (Среднее медицинское образование). -

Приложение 1

# Text boxes

Спиртовка состоит из стеклянного резервуара 1, который заполняют спиртом не более чем на 2/3 объема. В спирт погружен фитиль 3, который сделан из хлопчатобумажных нитей. Он удерживается в горлышке резервуара с помощью специальной трубочки с диском 2. Зажигают спиртовку только с помощью спичек, для этой цели нельзя использовать другую горящую спиртовку, т. к. при этом может разлиться и вспыхнуть пролитый спирт. Фитиль необходимо ровно обрезать ножницами, в противном случае он начинает

обгорать. Чтобы потушить спиртовку, нельзя дуть на пламя, для этой цели служит стеклянный колпачок 4. Он же предохраняет спиртовку от быстрого испарения спирта.