## Slide 1: Лекция № 2 Организация работы в санитарно-гигиенических лабораториях.

## Slide 2: План лекции:
1.Задачи, структура, оборудование , правила работы и техника безопасности в санитарно-гигиенических лабораториях.
2.Организация рабочего места.
3. Методы гигиенических исследований

## Slide 3: 1.Задачи, структура, оборудование , правила работы и техника безопасности в санитарно-гигиенических лабораториях.
Задачи санитарно-гигиенических лабораторий
Основные задачи правильной организации работы лабораторий санитарно-эпидемиологических станций любого профиля следующие:
1. Обеспечение квалифицированного проведения лабораторных исследований.
2. Проведение планомерной организационно-методической работы в комплексе с санитарными врачами отраслевого отдела санитарно- эпидемиологических станций, частью которых является лаборатория.
3. Непрерывное повышение квалификации кадров лаборатории.
4. Постоянный процесс освоения (и разработки) новых лабораторных методов. Совершенствование и внедрение новых форм и комплексной системы лабораторного исследования, рационализация научная организация труда работников лаборатории.
5. Систематическое обогащение лабораторных материалов, стремление к тематической направленности лабораторной работы.

## Slide 4: Структура СГЛ
По содержанию, объему работы и обязательному минимуму производимых лабораторных исследований лаборатории делятся на две группы:
1. Лаборатории республиканских, краевых, областных и городских (города с районным делением) санитарно-эпидемиологических станций, а также бассейновых санитарно-эпидемиологических станций на водном транспорте.
2. Лаборатории городских (в городах без районного деления районных и санитарно-эпидемиологических станций сельских районов.
На базе лабораторий первой группы проводится обобщение результатов исследований, разработка, апробация и внедрение новых лабораторных методов. В них могут также выполняться различные исследования в виде помощи подведомственным санитарно-эпидемиологическим станциям.
Содержание работы лабораторий второй группы отличается гораздо большим удельным весом лабораторных исследований и значительно меньшим объемом организационно-методической работ.

## Slide 5
В санитарно-гигиеническую лабораторию входят четыре структурных отделения:
1. Отделение гигиены питания,
2. Отделение по исследованию воды, почвы и атмосферного воздуха,
3. Отделение по исследованию воздуха рабочей зоны,
4. Отделение физико-химических методов исследования.

## Slide 6
Отделение гигиены питания
Проводят исследование
Все виды продовольственного сырья и пищевых продуктов промышленного производства, в том числе:
полуфабрикаты,
кулинарные и кондитерские изделия,
молоко и молочные продукты,
мясо и мясные продукты,
плоды и овощи,
напитки, соки, все виды алкогольной продукции,
биологически активные добавки к пище, пищевые добавки,
исследования с целью подтверждения срока хранения.

## Slide 7: Отделение по исследованию воды, почвы и атмосферного воздуха
Проводят исследование
Вода (питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, бассейнов, открытых водоемов, техническая, сточная, дистиллированная),
бутилированная вода, воздух (атмосферный, общественных и жилых помещений),
воздух рабочей зоны на предприятиях различных отраслей, в том числе с целью аттестации рабочих мест),
почва,
дезинфекционные средства.

## Slide 8: 3. Отделение по исследованию воздуха рабочей зоны
Проводят исследование
воздух рабочей зоны производственных и иных помещений на соответствие критериям безопасности и/или безвредности
определение вредных химических факторов в рамках работы по специальной оценке условий труда (СОУТ)
смывы с кожи, спецодежды, оборудования, рабочих поверхностей
вентиляционные выбросы предприятий

## Slide 9: 4. Отделение физико-химических методов исследования
Проводят исследование
Проведение физико-химических исследований пищевых продуктов, продовольственного сырья и объектов окружающей среды,
определение подлинности масел и жиров растительного и животного происхождения по жирнокислотному составу,
определение действующих веществ в биологически активных добавках к пище,
подтверждение заявленного сырьевого происхождения этилового спирта,
определение хлорорганических соединений в мясе птицы,
идентификация летучих органических соединений в воде и воздухе,

## Slide 10
микроэлементный анализ объектов окружающей среды и биологических объектов,
идентификация элементного состава сплавов методом рентгено - флуоресцентной спектрометрии,
материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами,
парфюмерно-косметическая продукция и товары детского ассортимента,
бытовая химия,
отделочные и строительные материалы (краски, лаки напольные покрытия, клеи и т.д.),
содержание этилового спирта и денатурирующих добавок,
содержание метилового спирта в автомобильных стеклоочистителях,
дезинсекционные и дератизационные средства.

## Slide 11: Оборудование СГЛ
Лаборатории оснащены д.б высококлассным оборудованием , что позволяет обеспечить качество работ на всех стадиях проведения лабораторных исследований, отделении физико-химические методы исследования д.б такие оборудовании:
хромато-масс-спектрометрия,
атомная абсорбция, в том числе с индуктивно-связанной плазмой,
изотопная масс-спектрометрия,
высокоэффективная жидкостная хроматография, в том числе с масс-детектированием,
капиллярный электрофорез и многие другие.

## Slide 12: Правила работы и техника безопасности в санитарно-гигиенических
Для работы в лаборатории каждый лаборант должен иметь:
специальную одежду
косынку или шапочку,
при работе с концентрированными кислотами или насыщенными щелочами должен надевать прорезиненный или полиэтиленовый фартук,
перчатки,
защитные очки,
маска,
обувь нескользящей подошве.

## Slide 13
Выходя из лаборатории, лаборант должен снять халат.
Косынки или шапочки защищают волосы и голову от воздействия реактивов и поддерживают волосы, которые могут помешать работе.
Прорезиненный (или полиэтиленовый) фартук необходим при работе с едкими веществами и при мытье посуды. Он должен быть длинным и закрывать ноги.
Для предотвращения ожога пальцев рук следует надевать резиновые перчатки перед мытьем посуды, содержа­щей остатки едких веществ.
Резиновые перчатки следует применять также при работе с различными реактивами, при мытье посуды, при уборке в лаборатории.
После работы перчатки нужно вымыть с мылом, вытереть полотенцем и пересыпать их тальком или мелом. Все это нужно проделать, не снимая перчаток с рук. Затем нужно снять перчатки, вывернув их наизнанку, а руки вымыть с мылом и смазать кремом.

## Slide 14
Для защиты глаз от попадания в них химических реактивов необходимо надевать защитные очки, хорошо прилегающие к лицу.
Желательно, чтобы очки были изготовлены из органического стекла, которое не дает осколков.
В очках нужно проводить те исследования, при которых возможны вспышки, разбрызгивания и т. д.

## Slide 15
В целях пожарной безопасности в лаборатории должен быть пенный огнетушитель заполненный концентрированным раствором натрия гидрокарбоната металлический баллон, внутри которого укреплена ампула с серной кислотой.
Эта ампула непосредственно сообщается с ударным устройством — штифтом, находящимся снаружи баллона.
Для того чтобы воспользоваться огнетушителем, нужно ударить штифтом об пол, при этом ампула разбивается.
Серная кислота и натрия гидрокарбонат образуют углекислый газ, который, бурно вспенивая раствор, вырывается из отверстия на горящую поверхность и, прекращая доступ кислорода к ней, гасит горение.

## Slide 16
Для тушения пожара в лаборатории не всегда можно использовать воду.
Так, если в помещении лаборатории хранятся щелочные металлы (натрий, калий), то тушение водой может вызвать сильный взрыв.
В таком случае лучше для тушения пожара применить покрывало из асбеста или войлока. Иногда можно воспользоваться песком, засыпая им небольшие горящие предметы.
Песком пользуются и в других случаях. Так, если на рабочий стол пролита щелочь, то ее засыпают песком, затем удаляют песок и заливают разбавленной соляной или уксусной кислотой.
После этого удаляют кислоту тряпкой и промывают поверхность водой.

## Slide 17
Следует систематически соблюдать правила техники безопасности
Необходимо всегда помнить, что легковоспламеняющиеся летучие вещества (эфиры, спирты, бензин и др.), а также ядовитые газообразные (хлор, хлороводород, пары ртути и др.) реактивы могут причинить вред здоровью лаборанта, поэтому работать с ними нужно в вытяжном шкафу (в случае его неисправности — в противогазе).
Для переливания концентрированных кислот и щелочей, пользоваться специальными приборами. Кислоту лить в воду, а не наоборот.
Насасывать химические реактивы в пипетку с помощью груши.
Перед началом работы во всех помещениях включать вентиляционные устройства.
Отработанные жидкости спускать в канализацию только после обеззараживания.
Полученные для исследования пробы держать в вытяжном шкафу вдали от нагревательных приборов.
Предназначенные для работы под давлением или вакуумом сосуды предварительно испытывать на максимальное давление и разрежение.

## Slide 18
Исследования нужно проводить только в чистой химической посуде. После окончания эксперимента посуду сразу же следует мыть.
Во время нагревания жидких и твердых веществ в пробирках и колбах нельзя направлять их отверстия на себя и соседей. Нельзя также заглядывать сверху в открыто нагреваемые сосуды во избежание возможного поражения при выбросе горячей массы.
Во время работы в лаборатории необходимо соблюдать чистоту, тишину, порядок и правила техники безопасности, так как поспешность и небрежность часто приводят к несчастным случаям с тяжелыми последствиями.
Каждый работающий должен знать, где находятся в лаборатории средства противопожарной защиты и аптечка, содержащая все необходимое для оказания первой помощи.
Категорически запрещается в лаборатории курить, принимать пищу, пить воду.

## Slide 19: 2.Организация рабочего места.
Важным условием работы лаборатории является правильная организация рабочего места и наличие необходимого оборудования.
1. На рабочем месте лаборанта должно быть все необходим для проводимых в данный момент анализов: приборы, посуда, реактивы, инструментарий.
2. На каждой склянке с реактивом должна быть четкая надпись. После работы использованные приборы, реактивы необходимо ставить на место.
3. Необходимо соблюдение чистоты рабочего места.
4. Лаборант обязан быть внимательным, точным и аккуратным в работе, не должен допускать небрежности.
5. Лаборант должен правильно вести документацию и отчетность. У каждого работающего должен быть свой рабочий журнал, куда записываются все производимые исследования и расчеты с конечными результатами.
6. Следует принять за правило: немедленно после работы убирать с лабораторного стола обработанные пробы, грязную посуду, а также растворы и реактивы, применявшиеся во время предыдущих определений (если они будут нужны в будущем, их следует хранить в специально отведенном месте).
7. Лаборант обязан повторить работу при любой замеченной ошибке (неточность отмеривания, взвешивания, потери при растворении, переливании), так как даже незначительные ошибки могут влиять на результаты определения.

## Slide 20: 3.Методы гигиенических исследований
Санитарно-описательный метод: наиболее простой и старый, дающий приближённое представление об изучаемом объекте.
Органолептические методы основаны на : восприятии органов чувств и используются при определении посторонних запахов в атмосферном воздухе, при оценке качества питьевой воды и пищевых продуктов
Физические методы- инструментальные, когда с помощью приборов исследуется физические параметры(температура, влажность, излучение, шум, освещение).
Химические методы используют в основном для: количественного химического анализа атмосферного воздуха, воздуха производственных помещений, воды водоёмов, пищи и пищевых продуктов, состава почвы
Радиохимическими методами устанавливают: количественный состав радиоактивных веществ во внешней среде.

## Slide 21
6. К современным физико-химическим методам относятся: спектрометрический, радиометрический, дозиметрический, люминесцентный анализ.
Они являются высокочувствительными, специфичными и точными. В ряде случаев применяются экспресс-методы (ускоренные).
Наиболее перспективны методы газовой хроматографии, атомной абсорбции, полярографии, спектрофотомерии.
С их помощью осуществляются идентификация и количественная оценка химических веществ в воздухе, воде, почве, биологических материалах и других средах.

## Slide 22: Современные физико-химические методы
Полярография
Атомная абсорбция

## Slide 23: Современные физико-химические методы
Газовая хроматография
Спектрофотометрия

## Slide 24: Методы гигиенических исследований (продолжение)
6. Биологические методы - бактериологический и гельминтологический.
- Бактериологические методы используют при: санитарно – гигиенических исследованиях питьевой воды, пищевых продуктов, а также воздуха, почвы, сточных вод, одежды, оборудования на предприятиях пищевой промышленности, обществ, питания. Первостепенное внимание обращается на определение общего числа микробов и на наличие санитарно-показательных микроорганизмов. Серологические методы применяют дополнительно к бактериологическим, используя реакции агглютинации, преципитации и РСК.
- Гельминтологическими методами определяют: наличие гельминтов, их яиц и личинок в почве, воде, овощах, мясе и других объектах.

## Slide 25: Методы гигиенических исследований (продолжение)
7. Эпидемиологический метод- при изучении показателей заболеваемости, он связан с санитарно-статистическим методом.
Это совокупность методик изучения изменений здоровья населения под влиянием различных эндогенных и экзогенных социальных и природных факторов.
Эпидемиологический метод позволяет изучать здоровье коллектива или населения города, района, области путем анализа определенных медицинских учетных и отчетных документов, проведения медицинских обследований населения в амбулаторных и стационарных условиях с последующим расчетом показателей, характеризующих здоровье населения.

## Slide 26: Методы гигиенических исследований (продолжение)
7. Санитарно-статистический метод изучения здоровья населения основывается на данных официальных учетных документов и отчетов, содержащих информацию о состоянии здоровья населения. Учитывают заболеваемость, демографические показатели естественного движения населения, физическое развитие детей и подростков, уровни инвалидности и др.
Статистические исследования включают 4 этапа:
1. Составления программ и плана исследования;
2. Сбор материала;
3. Разработку данных;
4. Анализ материала, составление выводов и предложений для внедрения результатов исследований в практику.
Санитарная статистика широко применяет метод математического анализа.

## Slide 27: Методы гигиенических исследований (продолжение)
8. Метод гигиенического эксперимента позволяет исследовать влияние различных факторов на организм человека и экспериментальных животных.
9. Лабораторное моделирование применяется для экспериментального установления:
предельно допустимых концентраций и уровней (ПДК, ПДУ),
ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) и других показателей, которые называются гигиеническими нормативами.

## Slide 28
Широкое использование разнообразных методов в гигиенических исследованиях по изучению факторов окружающей среды и здоровья населения позволяет научно обосновать разработку:
законодательных,
нормативных документов,
гигиенических регламентов и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и сохранение здоровья.

## Slide 29
Спасибо за внимание