## Slide 1: Лекция №2 «Контроль качества аналитического этапа лабораторных исследований»
Разработал: Перфильева Г.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Фармацевтический колледж

## Slide 2: 1. Общие принципы и организация внутрилабораторного контроля качества
Порядок и технология проведения внутрилабораторного контроля качества измерений лабораторных показателей должны выполняться по правилам ОСТа.
Допускается использование клинико-диагностической лабораторией компьютерных программ для выполнения внутрилабораторного контроля качества, аттестованных и разрешенных к использованию в клинико-диагностических лабораториях МЗ РФ.
Чаще всего внутрилабораторный контроль качества оценивается методом контрольных карт с использованием контрольного материала.
Исследование контрольных материалов выполняется на аналитическом этапе и позволяет оценить погрешности, возникающие на этом этапе.

## Slide 3: 2. Контрольные материалы, назначение, характеристика контрольных материалов
Контрольными называются однородные материалы, результаты исследования которых используются для оценки погрешности выполняемого аналитического измерения. Это вещества, которые максимально подобны образцу пациента, а концентрация компонентов в них дана в определенном диапазоне значений.
Концентрация исследуемого вещества в них сохраняется на определённом постоянном уровне в течение достаточно длительного промежутка времени. Благодаря этому результаты измерения концентрации вещества в контрольном материале могут быть использованы для контроля воспроизводимости, а также правильности, если концентрации веществ в контрольном материале известна.
Должны быть рекомендованы к применению МЗ РФ.

## Slide 4
Контрольные материалы бывают промышленного производств и могут быть с аттестованными и неаттестованными значениями контролируемых показателей, а также могут быть приготовлены в лаборатории из неиспользованных остатков образцов пациентов.

## Slide 5: 3. Контрольные материалы промышленного производства
Контрольные материалы промышленного производства (коммерческие) выпускаются с аттестованными (установленными) значениями и с неаттестованным значениями контролируемых параметров.
В инструкции (паспорте) к аттестованным контрольным материалам указываются:
    - правила приготовления контрольных материалов перед работой,
    - условия и сроки хранения,
    - установленные значения,
    - допустимые диапазоны результатов измерения,
    - методы, с помощью которых устанавливались параметры веществ,
    - фирмы, выпускающие наборы реактивов для используемых методов.

## Slide 6
Контрольные материалы с установленным содержимым используются для контроля воспроизводимости и правильности.
Контрольные материалы с неустановленными значениями используются для контроля воспроизводимости.

## Slide 7: 4. Контрольные материалы собственного изготовления (слитые сыворотки)
Используются остатки исследованных в лаборатории сывороток;
Исключаются сыворотки больных ВИЧ, гепатитом, гемолизированные, желтушные и липемичные;
собирают в один флакон и хранят при – 20 ºС.
Когда накопится до 2 литров сыворотки, содержимое оттаивают на водяной бане при 37ºС и тщательно перемешивают. Затем сыворотку фильтруют
Разливают в пузырьки малой дозировки (3-5 мл). Плотно закупоренные пузырьки хранят при -20ºС.
Такую сыворотку используют ежедневно для контроля воспроизводимости.

## Slide 8: 5. Виды контрольных материалов
Универсальные контрольные сыворотки содержат большое количество компонентов, концентрация или активность которых исследована по широкому спектру методов (биохимия).
Специальные контрольные сыворотки предназначены для контроля качества определения:
1) наборов показателей, исследуемых с определенной диагностической целью, например, для диагностики:
  • анемий;
  • повреждения сердечной мышцы (КК-МВ, ЛДГ1);
  • гипертонии;
  • опухолей (маркеры);
  • фертильности;
  • “педиатрические” - для срочных анализов в неонатологии;

## Slide 9
2) отдельных компонентов:
• С-реактивного белка;
• ревматоидного фактора;
• гормонов;
• этанола;
• аммиака;
• газов крови (водные, забуференные растворы);
3) компонентов, определяемых при терапевтическом мониторинге лекарств, в том числе методами тонкослойной и высокоразрешающей жидкостной хроматографии;
4) компонентов, исследуемых методами “сухой” химии на отражательных фотометрах.

## Slide 10
В некоторых специальных контрольных материалах в качестве матрикса матрицы используется цельная кровь, например, контрольные материалы для:
    • компонентов, исследование которых проводится методами “сухой” химии (определение глюкозы на портативных глюкометрах);
    • фракций гемоглобина и гликогемоглобинов;
    • токсических веществ.

## Slide 11: 6. Виды контрольных материалов по видам исследования
Контрольные материалы для контроля качества результатов гематологических исследований:
  стабилизированная цельная кровь;
  стерильный раствор гемолизата (консервированную кровь), для определения гемоглобина;
  консервированную кровь с фиксированными клетками для контроля качества их подсчета;
  контрольные фиксированные мазки крови с нормальной и патологической лейкоцитарной формулой.

## Slide 12
Контрольные материалы для контроля качества исследования мочи:
водные растворы с известным содержанием веществ (глюкозы, мочевины, альбумина);
цельная моча с установленными значениями широкого спектра биохимических компонентов, гормонов и их метаболитов, белков, токсических веществ и металлов;
цельная моча для контроля качества методов сухой химии;
искусственные растворы, имитирующие мочу с различными добавками контролируемых компонентов;
растворы мочи для контроля исследования отдельных компонентов: токсических веществ, металлов, микроальбуминурии;
препараты для контроля качества микроскопии осадка мочи.

## Slide 13
Контрольные материалы для контроля качества коагулологических исследований:
плазма с нормальным и патологическим содержанием факторов свертывания;
плазма для контроля свертывающей системы при приеме антикоагулянтов.
Контрольные материалы для контроля качества исследований спинномозговой жидкости:
стабилизированная спинномозговая жидкость человека.

## Slide 14: 7. Использование контрольных материалов
Перед использованием контрольного материала необходимо изучить инструкцию (паспорт) к нему.
Обращаться с контрольным материалом следует как с потенциально инфекционным (
Перед вскрытием флакона необходимо зарегистрировать серию и номер контрольного материала.
Подготовка контрольного материала к исследованию проводится в соответствии с инструкцией производителя:

## Slide 15
аккуратное вскрытие флакона, чтобы избежать потерь материала;
точное дозирование растворителя бидистиллированной или деионизированной водой (для анализа электролитов);
осторожное перемешивание содержимого после того, как флакон закрыт пробкой так, чтобы омыть частички материала на пробке (не допуская пенообразования);
соблюдение времени растворения.

## Slide 16: 8. Требования к контрольным материалам
Матрица, т.е. состав и свойства биологического материала, в котором находится измеряемый компонент (сыворотка крови, плазма, цельная кровь, моча, предпочтительнее человеческого происхождения; использование контрольного материала животного или смешанного происхождения допускается, за исключением некоторых аналитических методов).
Уровни исследуемых компонентов в контрольном материале должны соответствовать значениям показателей в нормальном и патологическом диапазоне; (за нормальный принимается диапазон значений лабораторного показателя, соответствующий состоянию здоровья обследуемого, за патологический - диапазон, соответствующий состоянию болезни пациента).

## Slide 17
Перечень компонентов в паспорте закупаемого контрольного материала должен соответствовать исследуемым в лаборатории показателям.
Методы определения показателей в контрольном материале должны соответствовать методам, применяемым в конкретной лаборатории.
Срок годности контрольного материала после изготовления контрольного материала:
  при хранении лиофилизированных форм (при 2 - 8 °C) более 1 года - для аттестованных, более 2 лет - для неаттестованных контрольных материалов;
  для жидких контрольных материалов (готовых к употреблению) при 2 - 8 °C - не менее 3 месяцев;
  после вскрытия флакона или реконструкции лиофилизированных форм: 4-8 часов при 20-25 °С;
  время реконструкции лиофилизированных форм - не более 30 минут при 20 - 25 °С.

## Slide 18
Для экономного использования контрольного материала содержимое флакона после его растворения и перемешивания разливают в пробирки или флаконы с герметичными крышками на объемы, достаточные для поведения контроля исследований в течение одного дня (но не менее 0,5 мл), и замораживают при -20.
Допускается только однократное замораживание и оттаивание контрольной сыворотки и только для тех компонентов и методов, для которых оно допустимо.
Оттаивание контрольной сыворотки следует проводить при комнатной температуре.
Контрольные материалы должны исследоваться так же, как обычные пробы пациентов, т.е. в тех же сериях и в тех же условиях.
Результаты исследования компонентов в контрольной сыворотке сравниваются с метод-зависимыми установленными значениями.

## Slide 19: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!