## Slide 1: Тема: Инженерные системы жилых и общественных зданий. Естественное и искусственное освещение.

## Slide 2
План лекции:
1.Виды, системы.
2. Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению.
3. Нормирование естественного и искусственного освещения.

## Slide 3: Естественное освещение
Естественное освещение является биологически более ценным видом освещения, к которому максимально приспособлен глаз человека.
Естественное освещение обеспечивает: оптимальные условия для зрительного восприятия, оказывает положительное психофизиологическое воздействие на человека благодаря непосредственной связи с окружающим миром через световые проемы.

## Slide 4: Естественное освещение
Зрение приносит человеку наибольшее количество информации об окружающем мире до 80-85%.
Свет оказывает большое влияние на работоспособность человека, поддерживает нормальный жизненный тонус и ритм.

## Slide 5
. Естественное (дневное) освещение, являющееся результатом солнечной деятельности. Характеризуется оптимальным для зрительного анализатора и коры головного мозга спектральным составом, непостоянством. Естественное освещение оказывает тепловое, физиологическое и бактерицидное действие. Поэтому жилые, производственные и общественные здания должны быть обеспечены рациональным дневным освещением.

## Slide 6: Виды освещения
Выбор системы освещения определяют:
постоянством пребывания людей,
характером зрительной работы,
предназначением помещения,
габаритами помещения и оборудования,
особенностями светового климата.
Освещение подразделяется на:
Естественное (источником является солнце);
Искусственное (источником являются электрические лампы накаливания и газоразрядные);
Совмещенное (совмещенное, когда естественное освещение дополняется искусственным).

## Slide 7: Типы естественного освещения
Естественное освещение подразделяется на типы:
боковое,
верхнее,
комбинированное (верхнее и боковое).
Естественное освещение должны иметь помещения с постоянным пребыванием людей.
Направленность света от боковых окон на рабочую поверхность, как правило, левостороннее.
В учебных помещениях естественное освещение должно быть боковое левостороннее.
Направление основного светового потока не должно быть спереди и сзади от обучающихся.
При глубине учебных помещений более 6 метров обязательно устройство правостороннего подсвета.
Расчет естественного освещения помещений производится без учета мебели, оборудования, озеленения и при стопроцентном использовании светопрозрачных заполнений в светопроемах.

## Slide 8: Факторы, влияющие на уровень естественного освещения в помещении.
Уровень естественного освещения в помещении определяется факторами:
1.внешние факторы - световой климат местности, время года и суток, состояние прозрачности атмосферы, ориентации здания по сторонам света, затенение окон противостоящими окнами и деревьями;
2. внутренние факторы – количество, величина и расположение оконных проемов; вид и площадь остекления; наличие солнцезащитных устройств на окнах; внутренняя планировка помещения; отражающая способность покрытий интерьера, рабочей поверхности, оборудования.

## Slide 9: Светотехнические показатели для оценки естественного освещения в помещении.
Светотехнические показатели определяются с помощью прибора люксметра.
Коэффициент естественной освещенности (КЕО) - отношение уровня освещенности на рабочей поверхности к одновременной освещенности под открытым небом, выраженное в %, расчет по формуле:
Е внутр х 100%./Е наружное
КЕО характеризует достаточность естественного освещения в помещении

## Slide 10
Оценивается расчетное КЕО по нормативам, в зависимости от назначения помещения (см. таблицу 1 «Нормирование естественной и искусственной освещенности помещений»).
КЕО обеспечивается в соответствии с характеристикой зрительной работы согласно требованиям, предъявляемым к естественному и искусственному освещению.
В помещениях, специально предназначенных для зрительной работы, нормированное значение КЕО повышается на один разряд и должно быть не менее 1,0%.

## Slide 11
Неравномерность естественного освещения помещений – это отношение среднего значения КЕО к наименьшему значению в пределах характерного разреза помещения.
С верхним или комбинированным естественным освещением не должна превышать 3:1.
Степень (коэффициент) поглощения света стеклами выражается отношени­ем освещенности при закрытом окне к освещенности при открытом окне, не более 10-15%.
Очистку оконных стекол необходимо производить на реже двух раз в год.

## Slide 12: Коэффициент отражения поверхностей интерьера и оборудования
Для окраски и отделки
поверхностей интерьера и оборудования учебных помещений, кабинетов врачей, приемно-смотровых боксов, палат, спальных комнат следует использовать диффузно-отражающие материалы светлой гаммы цветов:

## Slide 13: Коэффициент отражения поверхностей интерьера и оборудования
а) потолок и верхнюю часть стен, двери и оконные рамы окрашивают в белый цвет;
б) стены - в светло-желтые, светло-голубые, светло-розовые, бежевые, светло-зеленые цвета с коэффициентом отражения не менее 0,6 - 0,7;
в) столы - в светло-зеленые и цвета натурального дерева - с коэффициентом отражения не менее 0,5;
г) классные доски - в темно-коричневые или темно-зеленые цвета с коэффициентом отражения не менее 0,2;
д) пол - в светлые тона с коэффициентом отражения 0,4 - 0,5.

## Slide 14: Геометрические показатели для оценки естественного освещения в помещении.
Световой коэффициент (СК) - отношение площади застекленной поверхности окон к площади пола, выражается дробью.
В лечебных помещениях, игровых детских дошкольных учреждениях, учебных классах СК должен быть 1:4, 1:6,
в жилых помещениях 1:8,
во вспомогательных-1:10.

## Slide 15
Коэффициент заглубления - отношение расстояния от верхнего края окна к расстоянию от светонесущей до противоположной стены.
Это соотношение должно быть не более 1:1,5.
Кроме указанных показателей оцениваются: высота подоконника (не более 0,8 м), расстояние от верхнего края окна до потолка (не более 0,4 м), ширина межоконных проемов (не более 2 - 2,5 м).

## Slide 16: Гигиенические требования к естественному освещению в помещении.
Освещение должно удовлетворять следующим требованиям:
Должно быть достаточным по уровню освещенности рабочей поверхности или всего помещения и соответствовать нормативам в зависимости от функционального назначения помещения.
Должно быть равномерным (определяется по расчету неравномерности освещения).
Должно не оказывать слепящего действия. Для защиты от слепящего действия солнечных лучей окна оборудуются солнцезащитными устройствами (козырьки, жалюзи и др.).

## Slide 17: Искусственное освещение
Типы искусственного освещения, его назначение.
Искусственное освещение создается в помещениях источниками искусственного света - лампами накаливания или разрядными (люминесцентными).
Искусственное освещение следует включать при снижении уровня естественной освещенности на удаленных от оконных проемов столах ниже 300 лк.
Освещение вторым светом или только искусственное освещение допускается в операционных и предоперационных, аппаратных, наркозных, термостатных, микробиологических боксов, фотолабораториях, в помещениях санитарных узлов при палатах, гигиенических ванн, клизменных, комнат личной гигиены, душевых и гардеробных для персонала.

## Slide 18: Типы искусственного освещения:
А) По направлению света:
1. Общее - светильники располагаются под потолком (верхнее) или на стенах (боковое);
2. Местное - светильники расположены непосредственно над рабочей поверхностью. Как правило, местное освещение самостоятельно и не проектируется.
3. Комбинированное освещение - сочетание местного и общего освещения, рекомендуется применять в помещениях, где выполняется напряженная зрительная работа.
Б) По назначению освещения:
1) Рабочее освещение – предусматривают для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.
2) Аварийное освещение (к нему относят также эвакуационное, охранное, сигнальное

## Slide 19: Виды ламп, их характеристика и гигиеническое значение.
1. Разрядные лампы представляют собой стеклянную трубку, внутренняя поверхность которой покрыта веществами, способными светиться (люминофоры).
Внутри трубки находятся пары ртути аргон, по концам трубки впаяны электроды. После включения лампы в сеть между электродами образуется дуга ртутного спектра с выделением УФ-лучей.
Под влиянием УФ-лучей люминофоры дают вторичное свечение в видимой части спектра.
Люминесцентные лампы более экономичны, имеют высокую светоотдачу, спектр их приближен к естественному свету.

## Slide 20
Недостатками этих ламп являются: стробоскопический эффект, «сумеречный эффект» при освещенности ниже 75 лк; имеют сложную систему включения (через дроссель).
Разрядные лампы делятся на:
люминесцентные низкого давления различных типов, различающихся цветностью светового излучения;
ртутные высокого давления с исправленной цветопередачей (ЛДЦ),
ксеноновые.

## Slide 21: Виды ламп, их характеристика и гигиеническое значение
2.В лампах накаливания тепловая энергия превращается в световую.
В этих лампах только 7-12% расходуемой энергии превращается в световую.
Они значительно уступают разрядным лампам по светоотдаче и цветопередаче, однако являются более надежным источником света в связи с простой схемой включения, а условия внешней среды, включая температуру воздуха, не влияют на их работу.

## Slide 22: Гигиеническое значение ламп.
Для общего освещения помещений следует использовать разрядные лампы и/ или лампы накаливания.
В помещениях, предназначенных для зрительной работы с общим освещением рекомендуется люминесцентное освещение с особо низким уровнем шума (допускается лампами накаливания).
Для местного освещения, кроме разрядных ламп, допускается использование ламп накаливания, преимущественно галогенных.
Не следует использовать в одном помещении люминесцентные лампы и лампы накаливания.
Ксеноновые лампы не допускается устанавливать внутри помещения, они используются в основном для наружного освещения или для освещения высоких производственных помещений.

## Slide 23: Классификация светильников, их характеристика.
Гигиенические требования к установке светильников.
Светильники предназначены для перераспределения светового потока, излучаемого источником света и защиты источника света от неблагоприятных внешних воздействий.
В соответствии с нормативными документами светильники классифицируются:
1. Светильники прямого света (более 80% светового потока направляется в нижнюю полусферу);
2. Светильники преимущественного прямого света (60-80% светового тока направляется в нижнюю полусферу);
3. Светильники рассеянного света (40-60% светового потока направляется в нижнюю полусферу);
4. Светильники преимущественно рассеянного света (60-80% светового потока направляется в верхнюю полусферу).

## Slide 24: Гигиенические требования к установке светильников
В зависимости от степени защиты светильная арматура светильников бывает:
сплошная (закрытая),
открытая,
перекрытая,
пыленепроницаемая,
влагонепроницаемая и др. и выбирается в зависимости от вида и назначения помещений.

## Slide 25: Гигиенические требования к установке светильников
Светильники общего освещения размещаемые на потолках, должны быть со сплошными (закрытыми) рассеивателями.
Для освещения помещений жилых и общественных зданий, как правило, используются светильники рассеянного, преимущественного рассеянного, отраженного света.
Для освещения палат (кроме детских и психиатрических) отделений следует применять настенные комбинированные светильники (общего и местного освещения), устанавливаемые у каждой койки на высоте 1,7 м от уровня пола.
В каждой палате должен быть специальный светильник ночного освещения, установленный около двери на высоте 0,3 м от пола.
В детских и психиатрических отделениях светильники ночного освещения палат устанавливаются над дверными проемами на высоте 2,2 м от уровня пола.
Во врачебных смотровых кабинетах необходимо устанавливать настенные или переносные светильники для осмотра больного.

## Slide 26: Показатели для оценки уровня искусственного освещения в помещении.
1. Общая мощность ламп (Wобщ ) рассчитывается по формуле:
Wобщ = W1+W2+…n, Вт.
Где W – это мощность одной лампы.
2. Удельная мощность (Р) – это отношение общей мощности ламп (Wобщ ) к единице площади пола (S, м2), расчет по формуле:
Р = W общ, Вт/м2 .
Санитарные нормативы: для люминесцентных ламп 20 Вт/м2 , для ламп накаливания 48 Вт/м2
3. Горизонтальная освещенность рабочей поверхности.
Нормируется в зависимости от вида ламп и предназначения помещения.

## Slide 27
Недостатками этих ламп являются: стробоскопический эффект, «сумеречный эффект» при освещенности ниже 75 лк; имеют сложную систему включения (через дроссель).
Разрядные лампы делятся на:
люминесцентные низкого давления различных типов, различающихся цветностью светового излучения;
ртутные высокого давления с исправленной цветопередачей (ЛДЦ),
ксеноновые.

## Slide 28: Гигиенические требования к искусственному освещению в помещении.
Освещение должно удовлетворять следующим требованиям:
Должно быть достаточным по уровню освещенности рабочей поверхности или всего помещения
соответствовать нормативам в зависимости от функционального назначения помещения.
Должно быть равномерным (определяется по расчету неравномерности освещения).
Должно быть постоянным (определяется по показателю дискомфорта и коэффициенту пульсации).
По спектральному составу должно максимально приближаться к естественному свету, не искажать цветовую гамму.
Должно не оказывать слепящего действия. Для защиты от слепящего действия ламп применяется светильная арматура.