# Зарегистрировано в Минюсте России 11 июня 2003 г. N 4679

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2003 г. N 114

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ГН 2.1.6.1338-03

(в ред. Дополнения N 2, утв. Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ

от 03.11.2005 N 24, Постановления Главного

государственного санитарного врача РФ от 03.11.2005 N 26,

Дополнения N 3, утв. Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 19.07.2006 N 15, Дополнения N 4,

утв. Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 04.02.2008 N 6, Дополнения N 6,

утв. Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 27.01.2009 N 6, Дополнения N 7,

утв. Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 09.04.2009 N 22,

с изм., внесенными Постановлениями Главного государственного

санитарного врача РФ от 17.10.2003 N 150, от 18.08.2008 N 49,

от 19.04.2010 N 26, от 12.07.2011 N 98)

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295), постановляю:

Ввести в действие с 25 июня 2003 года "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" ГН 2.1.6.1338-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 мая 2003 г.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

# Утверждаю

Главный Государственный

санитарный врач

Российской Федерации,

Первый заместитель

Министра здравоохранения

Российской Федерации

Г.Г.ОНИЩЕНКО

21.05.2003

Дата введения: 25 июня 2003 г.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.6.1338-03

(в ред. Дополнения N 2, утв. Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ

от 03.11.2005 N 24, Постановления Главного

государственного санитарного врача РФ от 03.11.2005 N 26,

Дополнения N 3, утв. Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 19.07.2006 N 15, Дополнения N 4,

утв. Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 04.02.2008 N 6, Дополнения N 6,

утв. Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 27.01.2009 N 6, Дополнения N 7,

утв. Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 09.04.2009 N 22,

с изм., внесенными Постановлениями Главного государственного

санитарного врача РФ от 17.10.2003 N 150, от 18.08.2008 N 49,

от 19.04.2010 N 26, от 12.07.2011 N 98)

## I. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295).

1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельно допустимое содержание загрязняющих вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

1.3. Нормативы распространяются на атмосферный воздух городских и сельских поселений.

1.4. Нормативы используются при проектировании технологических процессов, оборудования и вентиляции, для санитарной охраны атмосферного воздуха, для профилактики неблагоприятного воздействия загрязняющих атмосферный воздух веществ на здоровье населения городских и сельских поселений.

1.5. Настоящие Нормативы установлены на основании комплексных токсиколого-гигиенических и эпидемиологических исследований с учетом международного опыта.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.07.2011 N 98 утверждено Дополнение N 9 к к данным ПДК, которое вводится в действие с 1 октября 2011 года.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 N 26 утверждено Дополнение N 8 к данным ПДК, которое вводится в действие с 21 июня 2010 года.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.04.2009 N 22 утверждены дополнения и изменения N 7 к данным ПДК, которое вводится в действие с 1 июня 2009 года.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.08.2008 N 49 утверждено Дополнение N 5 к данным ПДК, которое вводится в действие с 1 октября 2008 года.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2008 N 6 утверждены дополнения и изменения N 4, которые введены в действие с 1 мая 2008 года.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.07.2006 N 15 утверждено Дополнение N 3, которое введено в действие с 15 августа 2006 года.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.11.2005 N 24 утверждены дополнения и изменения N 2, которые введены в действие с 1 февраля 2006 года.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.10.2003 N 150 утверждено Дополнение N 1, которое введено в действие с 1 декабря 2003 года.

## II. Предельно допустимые концентрации (ПДК)

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

┌───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬──────────────────────┬────────────┬─────┐

│ N │  Наименование вещества  │    N CAS     │Форму-│ Предельно допустимые │Лимитирующий│Класс│

│п/п│                         │              │ла    │ концентрации, мг/м3  │ показатель │опас-│

│   │                         │              │(не   ├────────────┬─────────┤            │ности│

│   │                         │              │приво-│максимальная│среднесу-│            │     │

│   │                         │              │дится)│  разовая   │точная   │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 1 │            2            │      3       │  4   │     5      │    6    │     7      │  8  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 1 │Аверсектин С (смесь 8    │              │      │   0,002    │    2    │    рез.    │  2  │

│   │авермектинов A1a, A2a,   │              │      │            │         │            │     │

│   │B1a, В2а, А1в, А2в, В1в, │              │      │            │         │            │     │

│   │В2в) (по авермектину     │              │      │            │         │            │     │

│   │B1a)(10Е, 14Т, 16Е, 2Z)- │              │      │            │         │            │     │

│   │(1R, 4S, S, 6S, 6R, 8R,  │              │      │            │         │            │     │

│   │12S, 20R, 21R, 24S)-6-   │              │      │            │         │            │     │

│   │[(S)-Sес-бутил]-21,24-   │              │      │            │         │            │     │

│   │гидрокси-S,11,13,22-те-  │              │      │            │         │            │     │

│   │траметил-2-оксо-3,7,19-  │              │      │            │         │            │     │

│   │триоксатетрацикло-[16,61]│              │      │            │         │            │     │

│   │-4,8 О22,24 пентакоза-   │              │      │            │         │            │     │

│   │0,14,16,22-тетраен-6-спи-│              │      │            │         │            │     │

│   │ро-2-(5,6-дигидро-2Н-пи- │              │      │            │         │            │     │

│   │ран)-12-ил-2,6-дидеокси- │              │      │            │         │            │     │

│   │4-2-(2,60-дидеокси-3-0-  │              │      │            │         │            │     │

│   │метил-1-арабиногексапира-│              │      │            │         │            │     │

│   │нозил)-3-0-метиларабино- │              │      │            │         │            │     │

│   │гексапиранозид           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 2 │Азиридин                 │   151-56-4   │      │   0,001    │  0,0005 │    рез.    │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 3 │Азодикарбонамид          │   123-77-3   │      │   0,5      │  0,3    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 4 │Азота диоксид            │  10102-44-0  │      │   0,2      │  0,04   │ рефл.-рез. │  3  │

│(в ред. Дополнения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от│

│03.11.2005 N 24)                                                                             │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 5 │Азотная кислота          │  7697-37-2   │      │   0,4      │  0,15   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 6 │Азот (II) оксид          │  10102-43-9  │      │   0,4      │  0,06   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 7 │Азот трифторид           │  7783-54-2   │      │   0,4      │  0,2    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 8 │Алканы С      (в пересче-│              │      │   1        │   -     │    рефл.   │  4  │

│   │        12-19            │              │      │            │         │            │     │

│   │те на C)                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 9 │Алкилбензол линейный     │              │      │   0,6      │  0,3    │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 10│Алкилбензолсульфокислота │              │      │   1,5      │  0,5    │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 11│Алкил С      диметиламины│              │      │   0,01     │   -     │   рефл.    │  2  │

│   │       10-16             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 12│Алкил С      идиметила-  │              │      │   0,01     │   -     │   рефл.    │  3  │

│   │       17-20             │              │      │            │         │            │     │

│   │мины                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 13│Алкилдифенилоксиды (смесь│              │      │   0,07     │   -     │   рефл.    │  2  │

│   │высших моно-, ди- и поли-│              │      │            │         │            │     │

│   │алкилзамещенных дифенило-│              │      │            │         │            │     │

│   │вых эфиров)              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 14│Алкилсульфат натрия      │              │      │   0,01     │   -     │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 15│Альфа-3 (действующее на- │              │      │   3        │  0,3    │    рез.    │  4  │

│   │чало - кальций дихлораце-│              │      │            │         │            │     │

│   │тат)                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 16│диАлюминий триоксид (в   │  1344-28-1   │      │     -      │  0,01   │    рез.    │  2  │

│   │пересчете на алюминий)   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 17│Алюмосиликаты (цеолиты,  │              │      │     -      │  0,03   │    рез.    │  2  │

│   │цеолитовые туфы) <*>     │              │      │            │         │            │     │

├───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┤

│   --------------------------------                                                          │

│   <*> Месторождений  Шивыртуйского  Читинской обл.,  Холинского  и Мухор-Талинского Бурятии,│

│Чугуевского Приморского края.                                                                │

│                                                                                             │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┤

│ 18│Аминобензол              │   62-53-3    │      │   0,05     │  0,03   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 19│1-Аминобутан             │   109-73-9   │      │   0,04     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 20│4-Амино-2,2,6,6-тетраме- │  36768-62-4  │      │   0,05     │  0,02   │    рез.    │  3  │

│   │тилпиперидин             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 21│2-Амино-1,3,5-триметил-  │   88-05-1    │      │   0,003    │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │бензол                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 22│2-(4-Аминофенил)-1Н-бен- │  7621-86-5   │      │     -      │  0,01   │    рез.    │  3  │

│   │зимидазол-5-амин         │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 23│1-Амино-3-хлорбензол     │  108-42-9    │      │   0,01     │  0,004  │ рефл.-рез. │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 24│1-Амино-4-хлорбензол     │  106-47-8    │      │   0,04     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 25│2-Аминоэтанол            │  141-43-5    │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 26│Амины алифатические      │              │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │C                        │              │      │            │         │            │     │

│   │ 10-16                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 27│Амины алифатические      │              │      │   0,003    │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │C                        │              │      │            │         │            │     │

│   │ 15-20                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 28│Аммиак                   │  7664-41-7   │      │   0,2      │  0,04   │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 29│Аммоний гумат            │              │      │   0,1      │  0,05   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 30│гексаАммоний молибдат (в │ 12027-67-7   │      │     -      │  0,1    │    рез.    │  3  │

│   │пересчете на молибден)   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 31│Аммоний нитрат           │  6484-52-2   │      │     -      │  0,3    │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 32│диАммоний пероксидисуль- │  7727-54-0   │      │   0,06     │  0,03   │    рез.    │  3  │

│   │фат                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 33│диАммоний сульфат        │  7783-20-2   │      │   0,2      │  0,1    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 34│Аммоний хлорид           │ 12125-02-9   │      │   0,2      │  0,1    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 35│Аммофос                  │  12735-97-6  │      │   2        │  0,2    │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 36│Арилокс-100              │              │      │   0,5      │  0,15   │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 37│Арилокс-200              │              │      │   0,5      │  0,15   │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 38│Арсин                    │  7784-42-1   │      │     -      │  0,002  │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 39│Ацетальдегид             │   75-07-0    │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 40│Ацетангидрид             │  108-24-7    │      │   0,1      │  0,03   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 41│2-Ацетоксибензойная кис- │  50-78-2     │      │   0,06     │  0,03   │    рез.    │  2  │

│   │лота                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 42│Барий и его соли (ацетат,│              │      │   0,015    │  0,004  │    рез.    │  2  │

│   │нитрат, нитрит, хлорид)  │              │      │            │         │            │     │

│   │(в пересчете на барий)   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 43│Барий карбонат (в перес- │   513-77-9   │      │     -      │  0,004  │    рез.    │  1  │

│   │чете на барий)           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 44│Бацитрацин               │  1405-87-4   │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 45│Белково-витаминный кон-  │              │      │     -      │  0,001  │    рез.    │  2  │

│   │центрат (по белку)       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 46│Бензальдегид             │  100-52-7    │      │   0,04     │    -    │   рефл.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 47│Бензамид                 │   55-21-0    │      │   0,075    │  0,03   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 48│Бенз/а/пирен             │   50-32-8    │      │     -      │ 0,1 мгк/│    рез.    │  1  │

│   │                         │              │      │            │ 100 м3  │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 49│Бензилацетат             │   140-11-4   │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 50│Бензилбензоат            │   120-51-4   │      │   0,13     │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 51│Бензилкарбинол           │   100-51-6   │      │   0,16     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 52│3-Бензилметилбензол      │   620-47-3   │      │   0,02     │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 53│Бензин (нефтяной, мало-  │  8032-32-4   │      │   5        │  1,5    │ рефл.-рез. │  4  │

│   │сернистый) (в пересчете  │              │      │            │         │            │     │

│   │на углерод)              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 54│Бензиновая фракция легкой│              │      │   0,25     │    -    │   рефл.    │  2  │

│   │смолы высокоскоростного  │              │      │            │         │            │     │

│   │пиролиза бурых углей (в  │              │      │            │         │            │     │

│   │пересчете на углерод)    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 55│Бензин сланцевый (в пе-  │              │      │   0,05     │    -    │   рефл.    │  4  │

│   │ресчете на углерод)      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 56│1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5-с']│   89-32-7    │      │   0,02     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │дифуран-1,3,5,7-тетрон   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 57│Бензол                   │   71-43-2    │      │   0,3      │  0,1    │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 58│Бензол-1,4-дикарбоновая  │   100-21-0   │      │   0,01     │  0,001  │    рез.    │  1  │

│   │кислота                  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 59│Бензолсульфонилхлорид    │   98-09-9    │      │   0,05     │    -    │   рефл.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 60│4-(2-Бензотиазолилтио)   │   102-77-2   │      │   0,1      │  0,02   │    рез.    │  3  │

│   │морфолин                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 61│Бензотиазон-2-тиол       │   149-30-4   │      │   0,12     │    -    │    рефл.   │  3  │

│(в ред. Дополнения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от│

│03.11.2005 N 24)                                                                             │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 62│2-(2Н-Бензотриазол-2-ил- │  2440-22-4   │      │     -      │  0,2    │    рез.    │  4  │

│   │4-метилгидроксибензол)   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 63│Бериллий и его соединения│              │      │     -      │  0,00001│    рез.    │  1  │

│   │(в пересчете на бериллий)│              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 64│Биоресметрин             │              │      │   0,09     │  0,04   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 65│[2,4-Бис(1,1-диметилпро- │   88-34-6    │      │   0,035    │    -    │   рефл.    │  3  │

│   │пил)феокси]ацетилхлорид  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 66│Бис(4-хлордифенил)три-   │   115-32-2   │      │   0,2      │  0,02   │    рез.    │  2  │

│   │хлорметилкарбинол        │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 67│Бис(4-хорфенил)сульфон   │   80-07-9    │      │     -      │  0,1    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 68│1,1-Бис-4-хлорфенилэтанол│  8072-20-6   │      │   0,2      │  0,1    │ рефл.-рез. │  3  │

│   │смесь с 4-хлорфенил-2,4,5│              │      │            │         │            │     │

│   │-трихлорфенилазосульфидом│              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 69│Бифенил - 25% смесь с    │  8004-13-5   │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  3  │

│   │1,1'-оксидибензолом - 75%│              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 70│Бром                     │  7726-45-6   │      │     -      │  0,04   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 71│Бромбензол               │   108-86-1   │      │     -      │  0,03   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 72│1-Бромбутан              │   109-65-9   │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 73│2-Бромбутановая кислота  │   80-58-0    │      │   0,01     │  0,003  │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 74│1-Бромгексан             │   111-25-1   │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 75│1-Бромгептан             │   629-04-9   │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 76│2-Бром-1-гидроксибензол  │   95-56-7    │      │   0,13     │  0,03   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 77│3-Бром-1-гидроксибензол  │   591-20-8   │      │   0,08     │  0,03   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 78│4-Бром-1-гидроксибензол  │   106-41-2   │      │   0,13     │  0,03   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 79│1-Бромдекан              │   112-29-8   │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 80│6-Бром-4-[(диметиламино) │ 131707-23-8  │      │   0,06     │  0,03   │    рез.    │  2  │

│   │метил]-5-гидрокси-1-метил│              │      │            │         │            │     │

│   │-2-[(фенилтио)метил]-1Н- │              │      │            │         │            │     │

│   │индол-3-карбоксилат гид- │              │      │            │         │            │     │

│   │рохлорид                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 81│Бромированные алканы     │              │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  4  │

│   │С      и (бромдекан -    │              │      │            │         │            │     │

│   │ 10-13                   │              │      │            │         │            │     │

│   │14 - 16%, бромундекан -  │              │      │            │         │            │     │

│   │35 - 39%, бромдодекан -  │              │      │            │         │            │     │

│   │до 19,7%, примеси        │              │      │            │         │            │     │

│   │С     - 17-20 %) (конт-  │              │      │            │         │            │     │

│   │ 9-13                    │              │      │            │         │            │     │

│   │роль по бромундекану)    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 82│1-Бром 3-метилбутан      │  107-82-4    │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 83│1-Бром-3-метилпропан     │   78-77-3    │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 84│1-Бром-2-метоксибензол   │   578-57-4   │      │   1        │    -    │   рефл.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 85│1-Бромнафталин           │   90-11-9    │      │     -      │  0,004  │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 86│1-Бром-3-нитробензол     │   585-79-5   │      │   0,12     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 87│2-Бром-4-нитрофенол      │  7693-52-9   │      │   0,01     │    -    │   рефл.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 88│1-Бромпентан             │   110-53-2   │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 89│1-Бромпропан             │   106-94-5   │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 90│2-Бромпропан             │   75-26-3    │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 91│Бута-1,3-диен            │   106-99-0   │      │   3        │  1      │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 92│Бутан                    │   106-97-8   │      │ 200        │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 93│Бутаналь                 │   123-72-8   │      │   0,015    │  0,0075 │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 94│Бутановая кислота        │   107-92-6   │      │   0,015    │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 95│Бутан-1-ол               │   71-36-3    │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 96│1-Бутантиол              │   109-79-5   │      │ 4 x 1E(-4) │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 97│Бут-1-ен                 │   106-98-9   │      │   3        │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 98│Бут-2-еналь              │   123-73-9   │      │   0,025    │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│ 99│(Z)-Бут-2-ендиоат натрия │   3105-55-3  │      │   0,3      │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│100│(Е)-Бут-2-ендиовая кисло-│   110-17-8   │      │   0,4      │    -    │    рефл.   │  4  │

│   │та                       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│101│Бут-3-ен-2-он            │   78-94-4    │      │   0,006    │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│102│Бутилацетат              │   123-86-4   │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│103│N-Бутилбензолсульфамид   │  3622-84-2   │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│104│0-Бутилдитиокарбонат ка- │  871-58-9    │      │   0,1      │  0,05   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │лия                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│105│Бутил-2-метилпроп-2-еноат│   97-88-1    │      │   0,04     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│106│Бутилпроп-2-еноат        │   141-32-2   │      │   0,0075   │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│107│2-Бутилтиобензтиазол     │   2314-17-2  │      │   0,015    │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│108│диВанадий пентоксид      │   1314-62-1  │      │     -      │  0,002  │    рез.    │  1  │

│   │(пыль)                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│109│Взвешенные вещества <*>  │              │      │   0,5      │  0,15   │    рез.    │  3  │

├───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┤

│   --------------------------------                                                          │

│   <*>  Недифференцированная  по  составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе  населенных│

│пунктов.   ПДК  взвешенных  веществ    не   распространяется    на   аэрозоли  органических и│

│неорганических   соединений   (металлов,   их  солей, пластмасс, биологических, лекарственных│

│препаратов и др.), для которых устанавливаются соответствующие ПДК.                          │

│                                                                                             │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┤

│110│Висмут оксид             │   1304-76-3  │      │     -      │  0,05   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│111│Вольфрам триоксид        │   1314-35-8  │      │     -      │  0,15   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│112│Гаприн (по специфическому│              │      │     -      │  0,0002 │    рез.    │  2  │

│   │белку)                   │              │      │            │         │ (аллерген) │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│113│Гексагидро-1Н-азепин     │  111-49-9    │      │   0,1      │  0,02   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│114│Гексагидро-2Н-азепин-2-он│  105-60-2    │      │   0,06     │   -     │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│115│(2альфа,3а альфа,4бета,  │  14051-60-6  │      │   0,01     │  0,005  │ рефл.-рез. │  2  │

│   │7бета,7а бета)-(2,3,3а,4,│              │      │            │         │            │     │

│   │7,7альфа)-Гексагидро-2,4,│              │      │            │         │            │     │

│   │5,6,7,8,8-гептахлор-4,7- │              │      │            │         │            │     │

│   │метаноинден              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│116│2,3,3а,4,5,6-Гексагидро- │              │      │   0,03     │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │8-циклогексил-1-Н-пирази-│              │      │            │         │            │     │

│   │но(3,2,1-гамма,к)карбазол│              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│117│Гексадекафторгептан      │  335-57-9    │      │  90        │     -   │   рефл.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│118│Гексакис(циано-С)-феррат │  14038-43-8  │      │   0,2      │  0,08   │    рез.    │  3  │

│   │(4-) железа (3+) (3:4)   │              │      │            │         │            │     │

│   │(ОС-6-11)                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│119│Гексакис(циано-С)феррат  │  13943-58-3  │      │     -      │  0,04   │    рез.    │  4  │

│   │(4-)тетракалия (ОС-6-11) │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│120│Гексакис(циано-С)феррат  │  13746-66-2  │      │     -      │  0,04   │    рез.    │  4  │

│   │(3-)трикалия (ОС-6-11)   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│121│Гексаметилентетрамин-2-  │ 134576-33-3  │      │   0,1      │  0,05   │    рез.    │  3  │

│   │хлорэтилфосфат           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│122│Гексан                   │   110-54-3   │      │  60        │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│123│Гексаналь                │   66-25-1    │      │   0,02     │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│124│Гексановая кислота       │   142-62-1   │      │   0,01     │  0,005  │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│125│Гексан-1-ол              │   111-27-3   │      │   0,8      │  0,2    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│126│Гексатиурам (50% тиурам, │              │      │   0,05     │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │30% гексахлорбензол, 20% │              │      │            │         │            │     │

│   │наполнитель)             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│127│Гексафторбензол          │  392-56-3    │      │   0,8      │  0,1    │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│128│Гексафторпропен          │  116-15-4    │      │   0,3      │  0,2    │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│129│1,2,3,4,7,7-Гексахлорби- │  115-29-7    │      │   0,017    │  0,0017 │    рез.    │  2  │

│   │цикло(2,2,1)гептен-2,5,6 │              │      │            │         │            │     │

│   │-бис(оксиметил)сульфит   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│130│1,2,3,4,5,6-Гексахлорцик-│  608-73-1    │      │   0,03     │    -    │    рефл.   │  1  │

│   │логексан                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│131│Гексахлорэтан            │   67-72-1    │      │   0,05     │    -    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│132│Гекс-1-ен                │   592-41-6   │      │   0,4      │  0,085  │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│133│Гексилацетат             │   142-92-7   │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│134│Геовет (окситетрациклин -│              │      │   0,01     │  0,006  │    рез.    │  2  │

│   │5%, гексаметилентетрамин │              │      │            │         │            │     │

│   │- 6%, дибазол - 0,07%,   │              │      │            │         │            │     │

│   │лактоза - до 100%) (по   │              │      │            │         │            │     │

│   │тетрациклину)            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│135│Гептаналь                │  111-71-7    │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│136│Гепт-1-ен                │  592-76-7    │      │   0,35     │  0,065  │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│137│Германий диоксид (в пере-│  1310-53-8   │      │     -      │  0,04   │    рез.    │  3  │

│   │счете на германий)       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│138│Гидробромид              │  10035-10-6  │      │   1        │  0,1    │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│139│2-Гидроксибензамид       │   65-45-2    │      │   0,06     │  0,03   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│140│6-Гидрокси-1,3-бензокса- │  4991-65-5   │      │   0,07     │  0,02   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │тиол-2-он                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│141│Гидроксибензол           │  108-95-2    │      │   0,01     │  0,003  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│142│Гидроксиметилбензол      │  1319-77-3   │      │   0,005    │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │(смесь изомеров о-, м-,  │              │      │            │         │            │     │

│   │п-)                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│143│5-Гидроксипентан-2-он    │  1071-73-4   │      │   0,2      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│144│2-Гидроксипропан-1,2,3-  │   77-92-9    │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │трикарбоновая кислота    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│145│[(R)-Z] (Гидроксипропил)-│ 130904-74-4  │      │   0,1      │  0,03   │    рез.    │  3  │

│   │бета-циклодекстрин       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│146│1-Гидрокси-2,4,6-трибром-│  118-79-6    │      │   0,04     │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │бензол                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│147│N-(4-Гидроксифенил)ацет- │  103-90-2    │      │   0,09     │  0,05   │    рез.    │  3  │

│   │амид                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│148│1-Гидрокси-4-хлорбензол  │  106-48-9    │      │   0,0015   │  0,003  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│149│Гидрохлорид              │  7647-01-0   │      │   0,2      │  0,1    │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│150│Гидроцианид              │  74-90-8     │      │     -      │  0,01   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│151│Гиприн (по специфическому│              │      │   0,0007   │  0,0002 │    рез.    │  2  │

│   │белку)                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│152│Деканаль                 │   112-31-2   │      │   0,02     │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│153│Декан-1,10-диовая кислота│   111-20-6   │      │   0,15     │  0,08   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│154│1,5-Диазабицикло(3,1,0)  │   3090-31-8  │      │   0,1      │  0,04   │    рез.    │  3  │

│   │гексан                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│155│Диалкиламинопропионитрил │              │      │   0,03     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│156│1,6-Диаминогексан        │   124-09-4   │      │   0,001    │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│157│Диацетат кальция (по     │   62-54-4    │      │     -      │  0,012  │    рез.    │  3  │

│   │кальцию)                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│158│Диацетат кобальта (II)   │  6147-53-1   │      │     -      │  0,001  │    рез.    │  2  │

│   │(в пересчете на кобальт) │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│159│Диацетат ртути (в перес- │  1600-27-7   │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │чете на ртуть)           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│160│1,2,5,6-Дибензантрацен   │   53-70-3    │      │     -      │5 мкг/м3 │    рез.    │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│161│1,4-Дибромбензол         │   106-37-6   │      │   0,2      │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│162│Дибромметан              │   74-95-3    │      │   0,1      │  0,04   │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│163│2,4-Дибром-1-метилбензол │  31543-75-6  │      │   0,4      │  0,1    │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│164│1,2-Дибромпропан         │   78-75-1    │      │   0,04     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│165│1,2-Дибромпропан-1-ол    │   96-13-9    │      │   0,003    │  0,001  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│166│3,7-Дигидро-3,7-диметил- │   83-67-0    │      │   0,07     │  0,04   │    рез.    │  3  │

│   │1Н-пурин-2,6-дион        │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│167│5,6-Дигидро-4-метил-2Н-  │  16302-35-5  │      │   1,2      │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │пиран                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│168│Дигидросульфид           │  7783-06-4   │      │   0,008    │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│169│1,1-Дигидротридекафтор-  │              │      │   0,5      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │гептилпроп-2-еноат       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│170│3,7-Дигидро-1,3,7-триме- │   58-08-2    │      │   0,06     │  0,03   │    рез.    │  3  │

│   │тил-1Н-пурин-2,6-дион    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│171│3,7-Дигидро-1,3,4-триме- │  8000-95-1   │      │   0,06     │  0,03   │    рез.    │  3  │

│   │тил-1Н-пурин-2,6-дион    │              │      │            │         │            │     │

│   │бензоат натрия           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│172│Дигидрофуран-2,5-дион    │   108-31-6   │      │   0,2      │  0,05   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│173│Дигидрофуран-2-он        │   96-48-0    │      │   0,3      │  0,1    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│174│Диизоцианатметилбензол   │  26471-62-5  │      │   0,005    │  0,002  │ рефл.-рез. │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│175│Дийодметан               │   75-11-6    │      │   0,4      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│176│Диметиламин              │   124-40-3   │      │   0,005    │  0,0025 │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│177│(Диметиламино)бензол     │   121-69-7   │      │   0,0055   │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│178│Диметиламинобензолы (ди- │   1330-73-8  │      │   0,04     │  0,02   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │метиланилины, ксилидины  │              │      │            │         │            │     │

│   │- смесь мета-, орто- и   │              │      │            │         │            │     │

│   │пара-изомеров)           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│179│[4S-(4альфа,4а альфа,    │   79-57-2    │      │   0,01     │  0,006  │ рефл.-рез. │  2  │

│   │5альфа,5а альфа,6бета,   │              │      │            │         │            │     │

│   │12а альфа)-4-Диметилами- │              │      │            │         │            │     │

│   │но)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-│              │      │            │         │            │     │

│   │октагидро-3,5,6,10,12,12а│              │      │            │         │            │     │

│   │-гексагидрокси-6-метил-  │              │      │            │         │            │     │

│   │1,11-диоксонафтацин-2-   │              │      │            │         │            │     │

│   │карбоксамид              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│180│[4S-(4альфа,4а альфа,    │  2058-46-0   │      │   0,01     │  0,006  │ рефл.-рез. │  2  │

│   │5альфа,5а альфа,6бета,   │              │      │            │         │            │     │

│   │12а альфа)-4-Диметилами- │              │      │            │         │            │     │

│   │но)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-│              │      │            │         │            │     │

│   │октагидро-3,5,6,10,12,12а│              │      │            │         │            │     │

│   │-гексагидрокси-6-метил-  │              │      │            │         │            │     │

│   │1,11-диоксонафтацин-2-   │              │      │            │         │            │     │

│   │карбоксамид гидрохлорид  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│181│[4S-(4а,4а альфа,5а аль- │   69-54-8    │      │   0,01     │  0,006  │ рефл.-рез. │  2  │

│   │фа,6бета,12а альфа)]     │              │      │            │         │            │     │

│   │-4-(Диметиламино)-1,4,4а,│              │      │            │         │            │     │

│   │5,5а,6,11 12а-октагидро- │              │      │            │         │            │     │

│   │3,6,10,12,12а-пентагид-  │              │      │            │         │            │     │

│   │рокси-6-метил-1,11-диок- │              │      │            │         │            │     │

│   │сонафтацен-2-карбоксамид │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│182│2-(Диметиламино)этанол   │  108-01-0    │      │   0,25     │  0,06   │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│183│N,N-Диметилацетамид      │  127-19-5    │      │   0,2      │  0,006  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│184│Диметилбензол (смесь о-, │  1330-20-7   │      │   0,2      │     -   │    рефл.   │  3  │

│   │м-, п-изомеров)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│185│1,2-Диметилбензол        │   95-47-6    │      │   0,3      │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│186│1,3-Диметилбензол        │   108-38-3   │      │   0,25     │  0,04   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│187│1,4-Диметилбензол        │   106-42-3   │      │   0,3      │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│188│Диметилбензол-1,2-дикар- │  131-11-3    │      │   0,03     │  0,007  │ рефл.-рез. │  2  │

│   │бонат                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│189│Диметилбензол-1,3-дикар- │  1459-93-4   │      │   0,015    │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │бонат                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│190│Диметилбензол-1,4-дикар- │   120-61-6   │      │   0,05     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │бонат                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│191│3,3-Диметилбутан-2-он    │   75-97-8    │      │   0,02     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│192│Диметилгексан-1,6-диоат  │   627-93-0   │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│193│2,6-Диметилгидроксибензол│   576-26-1   │      │   0,02     │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│194│0,0-Диметил-(1-гидрокси- │   52-68-6    │      │   0,04     │  0,02   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │2,2,2-трихлорэтил)фосфо- │              │      │            │         │            │     │

│   │нат                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│195│Диметил-(1,1-диметил-3-  │ 14394-26-4   │      │   0,06     │     -   │    рефл.   │  4  │

│   │оксобутил)фосфонат       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│196│4,4-Диметил-1,3-диоксан  │  766-15-4    │      │   0,01     │  0,004  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│197│Диметилдисульфид         │  624-92-0    │      │   0,7      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│198│0,0-Диметил-0-(2-диэтил- │ 29232-96-7   │      │   0,03     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │амино-6-метилпиримидинил-│              │      │            │         │            │     │

│   │4)тиофосфат              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│199│0,0-Диметил-S-[2-(N-ме-  │   60-51-5    │      │   0,003    │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │тиламино)-2-оксоэтил]ди- │              │      │            │         │            │     │

│   │тиофосфат                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│200│О,О-Диметил-S-[2-[[1-ме- │  2275-23-2   │      │     -      │  0,01   │    рефл.   │  2  │

│   │тил-2-(метиламино)-2-ок- │              │      │            │         │            │     │

│   │соэтил]тио]этилтиофосфат │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│201│0,0-Диметил-0-(3-метил-4-│   122-14-5   │      │   0,005    │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │нитрофенил)фосфат        │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│202│0,0-Диметил-S-(N-метил-N-│   2540-82-1  │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │формилкарбомоилметил)ди- │              │      │            │         │            │     │

│   │тиофосфат                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│203│0,0-Диметил-0-(4-нитрофе-│  298-00-0    │      │   0,008    │    -    │    рефл.   │  1  │

│   │нил)тиофосфат            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│204│[2S-(2альфа,5альфа,6бета)│  61-33-6     │      │   0,05     │  0,0025 │ рефл.-рез. │  3  │

│   │]-3,3-Диметил-7-оксо-6-  │              │      │            │         │            │     │

│   │[(фенилацетил)амино]-4-  │              │      │            │         │            │     │

│   │тиа-1-азабицикло[3,2,0]  │              │      │            │         │            │     │

│   │гептан-2-карбоновая      │              │      │            │         │            │     │

│   │кислота                  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│205│Диметилпентандиоат       │  1119-40-0   │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│206│Диметилсульфид           │  75-18-3     │      │   0,8      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│207│N,N-Диметил-N'-[3-(1,1,2,│  27954-37-6  │      │   0,6      │  0,06   │    рез.    │  3  │

│   │2-тетрафторэтокси)фенил] │              │      │            │         │            │     │

│   │карбамид                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│208│3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4- │  55219-65-3  │      │   0,07     │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │триа-зол-1-ил)-1-(4-хлор-│              │      │            │         │            │     │

│   │фенокси)бутан-2-ол       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│209│1,1-Диметил-3-(3-трифтор-│  2164-17-2   │      │     -      │  0,005  │    рез.    │  3  │

│   │метилфенил)карбамид      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│210│N'-(2,4-Диметилфенил)-N- │  33089-61-1  │      │   0,1      │  0,01   │    рез.    │  3  │

│   │[[(2,4-диметилфенил)ими- │              │      │            │         │            │     │

│   │но]метил]-N-метилметани- │              │      │            │         │            │     │

│   │мидамид                  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│211│N,N-Диметилформамид      │   68-12-2    │      │   0,03     │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│212│Диметилэтан-1,2-дикарбо- │   106-65-0   │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  4  │

│   │нат                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│213│(1,1-Диметилэтил)бензоат │   774-65-2   │      │   0,015    │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│214│0,0-Диметил-5-этилмеркап-│   640-15-3   │      │   0,001    │    -    │    рефл    │  1  │

│   │тоэтилдитиофосфат        │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│215│Диметоксиметан           │   109-87-5   │      │   0,05     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│216│альфа-[3-[[2-(3,4-Димето-│   152-11-4   │      │   0,02     │  0,007  │    рез.    │  3  │

│   │ксифенил)этил]метилами-  │              │      │            │         │            │     │

│   │но]-пропил]-3,4-диметок- │              │      │            │         │            │     │

│   │си-альфа-(1-метилэтил)   │              │      │            │         │            │     │

│   │бензацетонитрил гидрохло-│              │      │            │         │            │     │

│   │рид                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│217│Диоксины (в пересчете на │  1746-01-6   │      │     -      │ 0,5 <*> │    рез.    │  1  │

│   │2,3,7,8-тетрахлордибензо-│              │      │            │  пг/м3  │            │     │

│   │1,4-диоксин)             │              │      │            │         │            │     │

├───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┤

│   --------------------------------                                                          │

│   <*> Другие диоксины и дибензофураны в единицах М-ТЭФ.                                     │

│                                                                                             │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┤

│218│4,4-Дитиобисморфолин     │  103-34-4    │      │   0,04     │     -   │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│219│2,2'-Дитиодибензотиазол  │   120-78-5   │      │   0,08     │  0,03   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│220│Дифтлордихлорметан       │   75-71-8    │      │ 100        │ 10      │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│221│Дифторметан              │   75-10-5    │      │  20        │ 10      │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│222│1,2-Дифтор-1,2,2-трихлор-│              │      │   4        │  1,5    │ рефл.-рез. │  3  │

│   │этан                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│223│Дифторхлорметан          │  75-45-6     │      │ 100        │ 10      │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│224│2,6-Дихлораминобензол    │  608-31-1    │      │   0,02     │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│225│3,4-Дихлораминобензол    │   95-76-1    │      │   0,01     │  0,005  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│226│Дихлорметан              │   75-09-2    │      │   8,8      │  -      │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│227│2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон│  117-80-6    │      │   0,05     │  0,03   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│228│1,2-Дихлорпропан         │   78-87-5    │      │    -       │  0,18   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│229│1,3-Дихлорпроп-1-ен      │   542-75-6   │      │   0,1      │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│230│2,3-Дихлорпроп-1-ен      │   78-88-6    │      │   0,2      │  0,07   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│231│Дихлорфторметан          │   75-43-4    │      │ 100        │ 10      │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│232│1,2-Дихлорэтан           │  1300-21-6   │      │   3        │  1      │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│233│Дициклогексиламина масло-│  12795-24-3  │      │   0,008    │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │растворимая соль         │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│234│Дициклогексиламин нитрит │  3129-91-7   │      │   0,02     │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│235│Диэтенилбензол техничес- │  1321-74-0   │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  4  │

│   │кий (по этилстиролу)     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│236│Диэтиламин               │   109-89-7   │      │   0,05     │  0,05   │            │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│237│(Диэтиламино)бензол      │   91-66-7    │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│238│2-(Диэтиламино)-N-(2,6-  │   73-78-9    │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  2  │

│   │диметилфенил)ацетамида   │              │      │            │         │            │     │

│   │гидрохлорид              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│239│2-(N,N-Диэтиламино)этан- │  100-38-9    │      │   0,6      │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │тиол                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│240│Диэтил[(диметоксифосфино-│  121-75-5    │      │   0,015    │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │тиоил)тио]бутандиоат     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│241│N,N-Диэтил-3-метилбенза- │   91-67-8    │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │мид                      │              │      │            │         │            │     │

│(в ред. Дополнения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от│

│03.11.2005 N 24)                                                                             │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│242│Диэтилртуть (в пересчете │   627-44-1   │      │   0,0003   │    -    │    рез.    │  1  │

│   │на ртуть)                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│243│0,0-Диэтил-0-(3,5,6-три- │  2921-88-2   │      │   0,02     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │хлорпирид-2-ил)тиофосфат │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│244│0,0-Диэтил-S-(6-хлорбен- │  2310-17-0   │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │зоксазонилин-3-метил)    │              │      │            │         │            │     │

│   │дитиофосфат              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│245│О,О-Диэтилхлортиофосфат  │  2524-04-1   │      │   0,025    │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│246│2,4,6,10-Додекатетриен   │  24330-32-3  │      │   0,002    │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│247│Додецилбензол            │   123-01-3   │      │   3,5      │  1,5    │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│248│диЖелезо триоксид <*> (в │  1309-37-1   │      │     -      │  0,04   │    рез.    │  3  │

│   │пересчете на железо)     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│249│Железо сульфат <*> (в    │  7720-78-7   │      │     -      │  0,007  │    рез.    │  3  │

│   │пересчете на железо)     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│250│Железо трихлорид <*> (в  │  7705-08-0   │      │     -      │  0,04   │    рез.    │  2  │

│   │пересчете на железо)     │              │      │            │         │            │     │

├───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┤

│   --------------------------------                                                          │

│   <*> При совместном присутствии в атмосферном   воздухе   контроль следует проводить по ПДК│

│трихлорида железа.                                                                           │

│                                                                                             │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┤

│251│Зола сланцевая           │              │      │   0,3      │  0,1    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│252│Изобензофуран-1,3-дион   │   85-44-9    │      │   0,1      │  0,02   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│253│Изобутан                 │   75-28-5    │      │  15        │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│254│Изобутилацетат           │   110-19-0   │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│255│Изопрена олигомеры (диме-│  26796-44-1  │      │   0,003    │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │ры)                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│256│2,2-Иминобис(этиламин)   │   111-40-0   │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│257│Ингибитор древесно-смоля-│              │      │   0,006    │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │ной прямой гонки (конт-  │              │      │            │         │            │     │

│   │роль по фенолу)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│258│Индий (III) тринитрат (в │  13465-14-0  │      │     -      │  0,005  │    рез.    │  2  │

│   │пересчете на индий)      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│259│Йод                      │   7553-56-2  │      │     -      │  0,03   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│260│Кадмий дийодид (в перес- │   7790-80-9  │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │чете на кадмий)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│261│Кадмий динитрат (в перес-│  10022-68-1  │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │чете на кадмий)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│262│Кадмий дихлорид (в перес-│  10108-64-2  │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │чете на кадмий)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│263│Кадмий оксид (в пересчете│  1306-19-0   │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │на кадмий)               │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│264│Кадмий сульфат (в перес- │  7790-84-3   │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │чете на кадмий)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│265│диКалий карбонат         │   584-08-7   │      │   0,1      │  0,05   │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│266│диКалий сульфат          │   7778-80-5  │      │   0,3      │  0,1    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│267│Калий хлорид             │  7447-40-7   │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│268│триКальций диборат       │  13701-61-6  │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│269│Кальций дигидрооксид     │  1305-62-0   │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│270│Кальций динитрат         │  10124-37-5  │      │   0,03     │  0,01   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│271│Кальций карбонат         │   471-34-1   │      │   0,5      │  0,15   │   резорб.  │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│272│Карбамид                 │   57-13-6    │      │     -      │  0,2    │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│273│Клещевина (по аллергену) │              │      │   0,001    │  0,0005 │    рез.    │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│274│Кобальт                  │  7440-48-4   │      │     -      │  0,0004 │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│275│Кобальт оксид (в перес-  │  1307-96-6   │      │     -      │  0,001  │    рез.    │  2  │

│   │чете на кобальт)         │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│276│Кобальт сульфат (в перес-│  10026-24-1  │      │   0,001    │  0,0004 │    рез.    │  2  │

│   │чете на кобальт)         │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│277│Композиция "Дон-52" (в   │              │      │   0,6      │     -   │    рефл.   │  3  │

│   │пересчете на изопропанол)│              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│278│Краситель органический   │ 108778-72-9  │      │   0,05     │     -   │ сан.-гиг.  │  3  │

│   │активный бирюзовый К     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│279│Краситель органический   │              │      │     -      │  0,03   │ сан.-гиг.  │  3  │

│   │активный синий 2КТ       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│280│Краситель органический   │              │      │     -      │  0,03   │ сан.-гиг.  │  3  │

│   │кислотный черный         │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│281│Краситель органический   │   6428-38-2  │      │     -      │  0,03   │ сан.-гиг.  │  3  │

│   │прямой черный 2С         │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│282│Краситель органический   │  5850-21-5   │      │     -      │  0,03   │ сан.-гиг.  │  3  │

│   │хромовый черный О        │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│283│Летучие компоненты смеси │              │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │душистых веществ и эфир- │              │      │            │         │            │     │

│   │ных масел, содержащиеся  │              │      │            │         │            │     │

│   │в выбросах предприятий   │              │      │            │         │            │     │

│   │парфюмерно-косметической │              │      │            │         │            │     │

│   │промышленности           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│284│Магний дихлорат гидрат   │  10326-21-3  │      │     -      │  0,3    │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│285│Магний оксид             │  1309-48-4   │      │   0,4      │  0,05   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│286│Мазутная зола теплоэлек- │              │      │     -      │  0,002  │    рез.    │  4  │

│   │тростанций (в пересчете  │              │      │            │         │            │     │

│   │на ванадий)              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│287│Марганец и его соединения│              │      │   0,01     │  0,001  │    рез.    │  2  │

│   │(в пересчете на марганец │              │      │            │         │            │     │

│   │(IV) оксид)              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│288│Медь дихлорид (в пересче-│  7447-39-4   │      │     -      │  0,002  │    рез.    │  2  │

│   │те на медь)              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│289│Медь оксид (в пересчете  │  1317-38-0   │      │     -      │  0,002  │    рез.    │  2  │

│   │на медь)                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│290│Медь сульфат (в пересчете│  18939-64-2  │      │   0,003    │  0,001  │    рез.    │  2  │

│   │на медь)                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│291│Медь сульфит (1:1) (в    │  14013-02-6  │      │   0,003    │  0,001  │    рез.    │  2  │

│   │пересчете на медь)       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│292│Медь хлорид (в пересчете │  7758-89-6   │      │   0,003    │  0,001  │    рез.    │  2  │

│   │на медь)                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│293│Мелиорант (смесь: кальций│              │      │   0,5      │  0,05   │    рез.    │  4  │

│   │карбонат, хлорид, сульфат│              │      │            │         │            │     │

│   │- 79%, кремний диоксид - │              │      │            │         │            │     │

│   │10 - 13%, магний оксид - │              │      │            │         │            │     │

│   │3,5%, железо оксид -     │              │      │            │         │            │     │

│   │1,6% и др.)              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│294│Меприн бактериальный     │              │      │   0,01     │  0,002  │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│295│2-Меркаптоэтанол         │   60-24-2    │      │   0,07     │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│296│Метановая кислота        │   64-18-6    │      │   0,2      │  0,05   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│297│Метанол                  │   67-56-1    │      │   1        │  0,5    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│298│Метантиол                │   74-93-1    │ CH4S │  0,006 <*> │    -    │   Рефл.    │  4  │

│(в ред. Дополнения N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от│

│04.02.2008 N 6)                                                                              │

├─────────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┤

│    -------------------------------                                                          │

│    <*> С вероятностью появления 2%.                                                         │

│(сноска введена Дополнением N 4, утв. Постановлением  Главного  государственного  санитарного│

│врача РФ от 04.02.2008 N 6)                                                                  │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┤

│299│Метиламин                │   74-89-5    │      │   0,004    │  0,001  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│300│(Метиламино)бензол       │   100-61-8   │      │   0,04     │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│301│Метил-N-L-альфа-аспартил-│  22839-47-0  │      │   0,35     │  0,2    │    рез.    │  4  │

│   │L-фенилаланин            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│302│Метилацетат              │   79-20-9    │      │   0,07     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│303│Метилацетилен            │   74-99-7    │      │   3        │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│304│Метилацетилен-алленовая  │              │      │            │         │            │     │

│   │фракция:                 │              │      │            │         │            │     │

│   │- по метилацетилену      │              │      │   1,5      │    -    │    рефл.   │  4  │

│   │- по смеси               │              │      │   3        │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│305│Метилбензоат             │   93-58-3    │      │   0,002    │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│306│Метилбензол              │   108-88-3   │      │   0,6      │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│307│Метилбензолсульфонат     │   80-18-2    │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│308│2-Метилбута-1,3-диен     │   78-79-5    │      │   0,5      │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│309│2-Метилбут-2-ен-1-ол     │  4675-87-0   │      │   0,075    │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│310│2-Метилбут-3-ен-2-ол     │  115-18-4    │      │   1        │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│311│(1-Метилбутил)-2-гидрок- │   87-20-7    │      │   0,015    │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │сибензоат                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│312│Метил-[1-(бутилкарбомоил)│  17804-35-2  │      │   0,35     │  0,05   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │1Н-бензимидазол-2-ил]кар-│              │      │            │         │            │     │

│   │бамат                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│313│Метил-2-гидроксибензоат  │  119-36-8    │      │   0,006    │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│314│Метил-5,5-диметил-2,4-ди-│  42957-17-5  │      │   0,2      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │оксогексаноат            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│315│Метил-4,4-диметил-3-оксо-│  55107-14-7  │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │пентаноат                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│316│Метил-2-(2,2-диметилэте- │  5460-63-9   │      │   0,07     │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │нил)-2,2-диметилциклопро-│              │      │            │         │            │     │

│   │панкарбонат              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│317│Метилдихлорацетат        │   116-54-1   │      │   0,04     │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│318│Метил-3-(2,2-дихлорэте-  │  61898-95-1  │      │   0,08     │    -    │    рефл.   │  4  │

│   │нил)-2,2-диметилциклопро-│              │      │            │         │            │     │

│   │панкарбонат              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│319│2-Метиленбутандиовая кис-│  97-65-4     │      │   1        │  0,3    │ рефл.-рез. │  4  │

│   │лота                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│320│2,2-Метилендигидразидпи- │  1707-15-9   │      │   0,055    │  0,03   │    рез.    │  2  │

│   │ридин-4-карбоновой кисло-│              │      │            │         │            │     │

│   │ты                       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│321│4-Метиленоксетан-2-он    │  674-82-8    │      │   0,007    │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│322│4-Метилентетрагидро-2Н-  │  36838-71-8  │      │   1,5      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │пиран                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│323│Метилкарбаматнафталин-1  │   63-25-2    │      │     -      │  0,002  │    рез.    │  2  │

│   │-ола                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│324│Метил-4-метилбензоат     │   99-75-2    │      │   0,007    │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│325│Метил-2-метилпроп-2-еноат│   80-62-6    │      │   0,1      │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│326│Метил-2-0-(1-метилпропил)│              │      │   0,006    │  0,003  │    рез.    │  1  │

│   │метилфосфоноксипроп-2-   │              │      │            │         │            │     │

│   │еноат                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│327│О-[6-Метил-2-(1-метил-   │  333-41-5    │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  2  │

│   │этил)пиримидин-1-ил]-О,О-│              │      │            │         │            │     │

│   │диэтилтиофосфат          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│328│2-Метил-2-метоксипропан  │  1634-04-4   │      │   0,5      │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│329│Метилпентаноат           │  624-24-8    │      │   0,3      │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│330│4-Метил-2-пентанол       │   108-11-3   │      │   0,07     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│331│4-Метилпентан-2-он       │   108-10-1   │      │   0,1      │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│332│4-Метилпент-1-ен         │   691-37-2   │      │   0,4      │  0,085  │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│333│2-Метилпент-2-еналь      │   623-36-9   │      │   0,007    │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│334│2-Метилпропаналь         │   78-84-2    │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│335│2-Метилпропан-1-ол       │   78-83-1    │      │   0,1      │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│336│2-Метилпроп-1-ен         │   115-11-7   │      │  10        │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│337│Метилпроп-2-еноат        │   96-33-3    │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│338│2-Метилпроп-2-еновая кис-│   79-41-4    │      │     -      │  0,01   │    рез.    │  3  │

│   │лота                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│339│0-(2-Метилпропил)дитио-  │  13001-46-2  │      │   0,1      │  0,05   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │карбонат калия           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│340│2-Метилпропионитрил      │  78-82-0     │      │   0,02     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│341│2-(1-Метилпропокси)этанол│  4439-24-1   │      │   1        │  0,3    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│342│1-Метил-1-фенилэтилгидро-│   80-15-9    │      │   0,007    │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │пероксид                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│343│1-Метил-3-феноксибензол  │  3586-14-9   │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│344│Метилформиат             │  107-31-3    │      │   0,2      │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│345│(1-Метиэтенил)бензол     │   98-83-9    │      │   0,04     │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│346│2-Метил-(N-этиламино)бен-│   94-68-8    │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │зол                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│347│3-Метил-(N-этиламино)бен-│   102-27-2   │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │зол                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│348│(1-Метилэтил)бензол      │   98-82-8    │      │   0,014    │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│349│0-(Метилэтил)дитиокарбо- │  140-92-1    │      │   0,1      │  0,05   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │нат калия                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│350│1-Метилэтил-[2-(1-метил- │  373-21-7    │      │   0,02     │  0,002  │    рез.    │  2  │

│   │пропил)-4,6-динитрофенил]│              │      │            │         │            │     │

│   │карбонат                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│351│N-(1-Метилэтил)-N'-фенил-│              │      │   0,06     │  0,02   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │1,4-фенилендиамин        │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│352│2-(1-Метилэтокси)этанол  │  109-59-1    │      │   1,5      │  0,5    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│353│DL-Метионин              │   59-51-8    │      │   0,6      │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│354│4-Метоксибензальдегид    │   123-11-5   │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│355│2-Метоксикарбонил-N-[(4,6│              │      │   0,08     │  0,05   │    рез.    │  3  │

│   │-диметил-1,3-пиримидин-2 │              │      │            │         │            │     │

│   │-ил)аминокарбонил]бен-   │              │      │            │         │            │     │

│   │золсульфамид калия       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│356│Мобильтерм-605           │              │      │   0,05     │  0,01   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│357│Молибден и его неоргани- │              │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  3  │

│   │ческие соединения (молиб-│              │      │            │         │            │     │

│   │ден(III) оксид, парамоли-│              │      │            │         │            │     │

│   │бдат аммония и др.)      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│358│Мышьяк, неорганические   │              │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  2  │

│   │соединения (в пересчете  │              │      │            │         │            │     │

│   │на мышьяк)               │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│359│Натрий йодид             │  7681-82-5   │      │     -      │  0,03   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│360│диНатрий карбонат        │  497-19-8    │      │   0,15     │  0,05   │   резорб.  │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│361│диНатрий перкарбонат     │  3313-92-6   │      │   0,07     │  0,03   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│362│диНатрий станнат гидрат  │  12058-66-1  │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  3  │

│   │(в пересчете на олово)   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│363│диНатрий сульфат         │  7757-82-6   │      │   0,3      │  0,1    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│364│диНатрий сульфит         │  7757-83-7   │      │   0,3      │  0,1    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│365│Натрий, сульфит-сульфат- │              │      │   0,3      │  0,1    │    рез.    │  3  │

│   │ные соли                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│366│диНатрий тетраоксовольф- │  10213-10-2  │      │     -      │  0,1    │    рез.    │  3  │

│   │рамат (VI) (в пересчете  │              │      │            │         │            │     │

│   │на вольфрам)             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│367│Натрий хлорид            │  7647-14-5   │      │   0,5      │  0,15   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│368│Нафталин                 │   91-20-3    │      │   0,003    │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│369│Нафталин-1,4-дион        │  130-15-4    │      │   0,005    │  0,003  │ рефл.-рез. │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│370│Нафт-2-ол                │  135-19-3    │      │   0,006    │  0,003  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│371│Никель                   │  7440-02-0   │      │     -      │  0,001  │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│372│Никель оксид (в пересчете│  1313-99-1   │      │     -      │  0,001  │    рез.    │  2  │

│   │на никель)               │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│373│Никель растворимые соли  │              │      │   0,002    │  0,0002 │    рез.    │  1  │

│   │(в пересчете на никель)  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│374│Никель сульфат (в перес- │  7786-81-4   │      │   0,002    │  0,001  │    рез.    │  1  │

│   │чете на никель)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│375│Нитрилы карбоновых кислот│              │      │   0,04     │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │С                        │              │      │            │         │            │     │

│   │ 17-20                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│376│Нитрилы синтетических    │              │      │   0,005    │    -    │    рефл.   │  4  │

│   │жирных кислот фракций    │              │      │            │         │            │     │

│   │С                        │              │      │            │         │            │     │

│   │ 10-16                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│377│3-Нитробензоатгексагидро-│  7270-73-7   │      │   0,02     │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │1Н-азепин                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│378│Нитробензол              │   98-95-3    │      │   0,008    │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│379│N-Нитрозодиметиламин     │   62-75-9    │      │     -      │50 мкг/м3│    рез.    │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│380│2-Нитро-4-трифторметил-  │   121-17-5   │      │   0,005    │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │1-хлорбензол             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│381│2-Нитро-1-хлорбензол     │   88-73-3    │      │   0,004    │  0,002  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│382│3-Нитро-1-хлорбензол     │   121-73-3   │      │   0,004    │  0,002  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│383│4-Нитро-1-хлорбензол     │   100-00-5   │      │   0,004    │  0,002  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│384│Нонаналь                 │   124-19-6   │      │   0,02     │    -    │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│385│Нонафторпентановая кисло-│  2706-90-3   │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │та                       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│386│2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафтор-│   355-28-2   │      │   0,3      │    -    │    рефл.   │     │

│   │пентан-1-ол              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│387│Озон                     │  10028-15-6  │      │   0,16     │  0,03   │    рез.    │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│388│2,2'-Оксидиэтанол        │  111-46-6    │      │     -      │  0,2    │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│389│Октадеканоат кальция     │  1592-23-0   │      │   0,05     │  0,015  │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│390│Октадекафтороктан        │  307-34-6    │      │  90        │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│391│Октаналь                 │  124-13-0    │      │   0,02     │    -    │    рефл    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│392│Октан-1-ол               │  111-87-5    │      │   0,6      │  0,2    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│393│Октафторметилбензол      │  434-64-0    │      │   1,3      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│394│2,2,3,3,4,4,5,5-Октафтор-│  355-80-6    │      │   1        │  0,05   │ рефл.-рез. │  4  │

│   │пентан-1-ол              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│395│Олово диоксид (в пересче-│  18282-10-5  │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  3  │

│   │те на олово)             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│396│Олово дихлорид (в перес- │  7772-99-8   │      │   0,5      │  0,05   │    рез.    │  3  │

│   │чете на олово)           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│397│Олово оксид (в пересчете │  21651-19-4  │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  3  │

│   │на олово)                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│398│Олово сульфат (в перес-  │  7488-55-3   │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  3  │

│   │чете на олово)           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│399│Ортоборная кислота       │  10043-35-3  │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│400│Пента-1,3-диен           │   504-60-9   │      │   0,5      │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│401│Пентан                   │   109-66-0   │      │ 100        │ 25      │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│402│Пентаналь                │   110-62-3   │      │   0,03     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│403│Пентановая кислота       │   109-52-4   │      │   0,03     │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│404│Пентан-1-ол              │   71-41-0    │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│405│Пентан-3-он              │   96-22-0    │      │   0,5      │  0,3    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│406│1-Пентантиол             │   110-66-7   │      │ 4 x 1E(-4) │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│407│Пентафторбензол          │   363-72-4   │      │   1,2      │  0,1    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│408│Пентафторгидроксибензол  │   771-61-9   │      │   0,8      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│409│Пентафторхлорбензол      │   344-07-0   │      │   0,6      │  0,1    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│410│Пентафторэтан            │   354-33-6   │      │  10        │ 20      │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│411│Пентилацетат             │   628-63-7   │      │   0,1      │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│412│Пентилены (амилены -     │   109-67-1   │      │   1,5      │     -   │    рефл.   │  4  │

│   │смесь изомеров)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│413│Пиридин                  │   110-86-1   │      │   0,08     │     -   │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│414│Пиридин-4-карбоксигидра- │   54-85-3    │      │   0,05     │  0,02   │            │  3  │

│   │зид                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│415│Пирролид-2-он            │  616-45-5    │      │   0,08     │  0,04   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│416│Поли(2,6-диметил-1,4-фе- │  25189-69-9  │      │   0,5      │  0,15   │    рез.    │  4  │

│   │ниленоксид)              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│417│Поли(хлор-2,6,6-триметил-│              │      │   0,005    │  0,002  │ рефл.-рез. │  2  │

│   │дегидробицикло[3,1,1]геп-│              │      │            │         │            │     │

│   │тан)                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│418│Поли(1-этенилпирролид-2- │  9003-39-8   │      │   0,5      │  0,15   │    рез.    │  4  │

│   │он)                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│419│Пропаналь                │   123-38-6   │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│420│Пропан-1-ол              │   71-23-8    │      │   0,3      │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│421│Пропан-2-ол              │   67-63-0    │      │   0,6      │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│422│Пропан-2-он              │   67-64-1    │      │   0,35     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│423│Пропан-1-тиол            │   107-03-9   │      │1,5 x 1E(-4)│     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│424│Пропан-1,2,3-триилтринит-│   55-63-0    │      │   0,004    │  0,001  │    рез.    │  1  │

│   │рит                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│425│Пропен                   │   115-07-1   │      │   3        │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│426│Проп-2-ен-1-аль          │   107-02-8   │      │   0,03     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│427│Проп-2-енилацетат        │   591-87-7   │      │   0,04     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│428│2-Проп-2-енилоксиэтанол  │   111-45-5   │      │   0,07     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│429│Проп-2-еновая кислота    │   79-10-7    │      │   0,1      │  0,04   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│430│Проп-2-еннитрил          │   107-13-1   │      │     -      │  0,03   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│431│Пропиламин               │   107-10-8   │      │   0,3      │  0,15   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│432│Пропилацетат             │   109-60-4   │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│433│S-Пропил-О-[4-(метилтио) │  35400-43-2  │      │   0,01     │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │фенил]-О-этилдитиофосфат │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│434│Пропилпентаноат          │   141-06-0   │      │   0,003    │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│435│N-пропилпропан-1-амин <*>│   142-84-7   │      │   0,35     │  0,2    │ рефл.-рез. │  3  │

├───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┤

│   --------------------------------                                                          │

│   <*> При совместном присутствии в атмосферном воздухе моно-,  ди- и трипропиламины обладают│

│эффектом суммации.                                                                           │

│                                                                                             │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┤

│436│Пропионовая кислота      │   79-09-4    │      │   0,015    │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│437│Пыль асбестосодержащая (с│              │      │     -      │0,06 во- │    рез.    │  1  │

│   │содержанием хризотилас-  │              │      │            │локон в  │            │     │

│   │беста до 10%)            │              │      │            │мл возду-│            │     │

│   │                         │              │      │            │ха       │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│438│Пыль выбросов табачных   │              │      │   0,008    │  0,0004 │ рефл.-рез. │  4  │

│   │фабрик (с содержанием    │              │      │            │         │            │     │

│   │никотина до 2,7%) (в пе- │              │      │            │         │            │     │

│   │ресчете на никотин)      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│439│Пыль зерновая (по грибам │              │      │  0,5 260   │0,15 140 │    рез.    │  3  │

│   │хранения)                │              │      │  КОЕ/м3    │ КОЕ/м3  │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│440│Пыль каинита             │              │      │   0,5      │  0,1    │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│441│Пыль калимагнезии        │              │      │   0,5      │  0,15   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│442│Пыль крахмала            │  9005-25-8   │      │   0,5      │  0,15   │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│443│Пыль неорганическая, со- │              │      │            │         │            │     │

│   │держащая  двуокись  крем-│              │      │            │         │            │     │

│   │ния, в %:                │              │      │            │         │            │     │

│   │- более 70 (динас и др.) │              │      │   0,15     │  0,05   │    рез.    │  3  │

│   │- 70 - 20 (шамот, цемент,│              │      │   0,3      │  0,1    │    рез.    │  3  │

│   │пыль цементного произ-   │              │      │            │         │            │     │

│   │водства - глина, глинис- │              │      │            │         │            │     │

│   │тый сланец, доменный     │              │      │            │         │            │     │

│   │шлак, песок, клинкер,    │              │      │            │         │            │     │

│   │зола, кремнезем и др.)   │              │      │            │         │            │     │

│   │- менее 20 (доломит,     │              │      │   0,5      │  0,15   │    рез.    │  3  │

│   │пыль цементного производ-│              │      │            │         │            │     │

│   │ства - известняк, мел,   │              │      │            │         │            │     │

│   │огарки, сырьевая смесь,  │              │      │            │         │            │     │

│   │пыль вращающихся печей,  │              │      │            │         │            │     │

│   │боксит и др.)            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│444│Пыль полиметаллическая   │              │      │     -      │  0,0001 │    рез.    │  1  │

│   │свинцово-цинкового произ-│              │      │            │         │            │     │

│   │водства (с содержанием   │              │      │            │         │            │     │

│   │свинца до 1%)            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│445│Пыль хлопковая           │              │      │   0,2      │  0,05   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│446│Растворитель ацетатно-ко-│              │      │   0,5      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │жевенный (по этанолу)    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│447│Растворитель бутилформи- │              │      │   0,3      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │антный (по сумме ацета-  │              │      │            │         │            │     │

│   │тов)                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│448│Растворитель древесно-   │              │      │   0,12     │    -    │    рефл.   │  4  │

│   │спиртовой марки А (ацето-│              │      │            │         │            │     │

│   │ноэфирный) (по ацетону)  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│449│Растворитель древесно-   │              │      │   0,07     │    -    │    рефл.   │  4  │

│   │спиртовой марки Э (эфир- │              │      │            │         │            │     │

│   │ноацетоновый) (по ацето- │              │      │            │         │            │     │

│   │ну)                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│450│Растворитель мебельный   │              │      │   0,09     │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │(по толуолу)             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│451│Ривициклин (смесь тетра- │              │      │   0,05     │  0,005  │    рез.    │  2  │

│   │циклина и рифампицина    │              │      │            │         │            │     │

│   │2:1) (по тетрациклину)   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│452│Ртуть                    │  7439-97-6   │      │            │  0,0003 │    рез.    │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│453│Ртуть амидохлорид (в пе- │  10124-48-8  │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │ресчете на ртуть)        │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│454│Ртуть дийодид (в пересче-│  7774-29-0   │      │            │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │те на ртуть)             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│455│Ртуть динитрат гидрат (в │  7783-34-8   │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │пересчете на ртуть)      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│456│Ртуть дихлорид (в перес- │  7487-94-7   │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │чете на ртуть)           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│457│Ртуть нитрат дигидрат (в │  14836-60-3  │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │пересчете на ртуть)      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│458│Ртуть оксид (в пересчете │  21908-53-2  │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │на ртуть)                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│459│Ртуть хлорид (в пересчете│  10112-91-1  │      │     -      │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │на ртуть)                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│460│Свинец и его неорганичес-│  7439-92-1   │      │   0,001    │  0,0003 │    рез.    │  1  │

│   │кие соединения (в перес- │              │      │            │         │            │     │

│   │чете на свинец)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│461│Свинец сульфит (в перес- │  7446-10-8   │      │     -      │  0,0017 │    рез.    │  1  │

│   │чете на свинец)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│462│Селен диоксид (в пересче-│  7446-08-4   │      │ 0,1 мкг/м3 │  0,05   │    рез.    │  1  │

│   │те на селен)             │              │      │            │ мкг/м3  │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│463│Сера диоксид             │  7446-09-5   │      │   0,5      │  0,05   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│464│Серная кислота           │  7664-93-9   │      │   0,3      │  0,1    │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│465│Сероуглерод              │   75-15-0    │      │   0,03     │  0,005  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│466│Синтетическое моющее     │              │      │   0,06     │  0,04   │    рез.    │  3  │

│   │средство "Диксан"        │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│467│Синтетическое моющее     │              │      │   0,1      │  0,06   │    рез.    │  3  │

│   │средство "Лоск"          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│468│Синтетическое моющее     │              │      │   0,04     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │средство типа "Кристалл" │              │      │            │         │            │     │

│   │на основе алкилсульфата  │              │      │            │         │            │     │

│   │натрия (по алкилсульфату │              │      │            │         │            │     │

│   │натрия)                  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│469│Синтетические моющие     │              │      │   0,15     │  0,05   │    рез.    │  3  │

│   │средства "Ариель", "Миф- │              │      │            │         │            │     │

│   │Универсал", "Тайд"       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│470│Скипидар (в пересчете на │  8006-64-2   │      │   2,0      │  1,0    │ рефл.-рез. │  4  │

│   │углерод)                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│471│Смесь постоянного состава│              │      │   0,01     │  0,005  │ рефл.-рез. │  2  │

│   │на основе дибутилфенил-  │              │      │            │         │            │     │

│   │фосфата                  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│472│Смесь природных меркапта-│              │      │ 5 x 1E(-5) │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │нов (в пересчете на этил-│              │      │            │         │            │     │

│   │меркаптан)               │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│473│Смесь транс-транс-транс- │              │      │   0,0035   │    -    │    рефл.   │  4  │

│   │цикло-додекатетраена-    │              │      │            │         │            │     │

│   │-1,5,9 и транс-транс-цис-│              │      │            │         │            │     │

│   │циклододекатетраена-     │              │      │            │         │            │     │

│   │1,5,9                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│474│Смола легкая высокоско-  │              │      │            │         │            │     │

│   │ростного пиролиза бурых  │              │      │            │         │            │     │

│   │углей <*>                │              │      │            │         │            │     │

│   │- по органическому угле- │              │      │   0,2      │    -    │    рефл.   │  2  │

│   │роду                     │              │      │            │         │            │  2  │

│   │- по фенолам             │              │      │   0,004    │    -    │            │     │

├───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┤

│   --------------------------------                                                          │

│   <*> На примере углей Канско-Ачинского месторождения.                                      │

│                                                                                             │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┤

│475│Сульфапен (феноксиметил- │              │      │   0,05     │  0,0025 │    рез.    │  2  │

│   │пенициллин - 10%; сульфа-│              │      │            │         │            │     │

│   │пиридазин - 5%; теофиллин│              │      │            │         │            │     │

│   │- 1%, лактоза до 100%)   │              │      │            │         │            │     │

│   │(по пенициллину)         │              │      │            │         │            │     │

│(в ред. Дополнения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от│

│03.11.2005 N 24)                                                                             │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│476│4,4'-Сульфонилбис(амино- │   80-08-0    │      │     -      │  0,05   │    рез.    │  3  │

│   │бензол)                  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│477│диСурьма пентасульфид (в │  1315-04-4   │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  3  │

│   │пересчете на сурьму)     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│478│диСурьма триоксид (в пе- │  1309-64-4   │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  3  │

│   │ресчете на сурьму)       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│479│Таллий карбонат (в пере- │  29809-42-5  │      │     -      │  0,0004 │    рез.    │  1  │

│   │счете на таллий)         │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│480│Теллур диоксид (в перес- │  7446-07-3   │      │     -      │  0,0005 │    рез.    │  1  │

│   │чете на теллур)          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│481│Термостойкая прядильная  │              │      │   0,002    │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │эмульсия                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│482│1,2,3,9-Тетрагидро-9-ме- │  99614-01-4  │      │     -      │  0,005  │    рез.    │  1  │

│   │тил-3-(2-метил-1Н-имида- │              │      │            │         │            │     │

│   │зол-1-ил)-4Н-карбазол-4- │              │      │            │         │            │     │

│   │он, хлоргидрат, дигидрат)│              │      │            │         │            │     │

│(в ред. Дополнения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от│

│03.11.2005 N 24)                                                                             │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│483│Тетрагидрофуран          │   109-99-9   │      │   0,2      │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│484│1,2,4,5-Тетраметилбензол │   95-93-2    │      │   0,025    │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│485│3-(2,2,6,6-Тетраметилпи- │  7605-58-3   │      │   0,15     │  0,05   │ рефл.-рез. │  1  │

│   │перид-4-иламино)[пропио- │              │      │            │         │            │     │

│   │новой кислоты N-2,2,6,6- │              │      │            │         │            │     │

│   │тетраметилпиперид-4-ил)  │              │      │            │         │            │     │

│   │амид]                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│486│2,2,6,6-Тетраметилпипери-│   826-36-8   │      │   0,06     │  0,03   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │дин-4-он                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│487│2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,│   108-62-3   │      │   0,003    │     -   │    рефл.   │  2  │

│   │7-тетроксокан            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│488│Тетраметилтиурамдисульфид│  137-26-8    │      │   0,05     │  0,02   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│489│2,2,3,3-Тетрафторпропан-1│   76-37-9    │      │   1        │  0,05   │ рефл.-рез. │  4  │

│   │-ол                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│490│Тетрафторэтилен          │   116-14-3   │      │   6        │  0,5    │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│491│Тетрахлорметан           │   56-23-5    │      │   4        │  0,7    │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│492│Тетрахлорпропен          │  60320-18-5  │      │   0,07     │  0,04   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│493│1,1,2,2-Тетрахлорэтан    │   79-34-5    │      │   0,06     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│494│Тетраэтилсвинец          │   78-00-2    │      │   0,0001   │  0,00004│    рез.    │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│495│Тетрахлорэтилен          │   127-18-4   │      │   0,5      │  0,06   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│496│N,N,N",N"-Тетраэтилтиу-  │   97-77-8    │      │     -      │  0,03   │    рез.    │  3  │

│   │рамдисульфид             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│497│N'-1,2,3-Тиадиазол-5-ил- │  51707-55-2  │      │   0,5      │  0,2    │ рефл.-рез. │  4  │

│   │5-N-фениларбамид         │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│498│2-[[[[4-[(2-Тиозолилами- │   85-73-4    │      │   0,1      │  0,015  │    рез.    │  4  │

│   │но)сульфонил]фенил]амино]│              │      │            │         │            │     │

│   │карбонил]бензойная кисло-│              │      │            │         │            │     │

│   │та                       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│499│Тиофуран                 │   110-02-1   │      │   0,6      │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│500│1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,  │   108-80-5   │      │   0,02     │  0,01   │    рез.    │  2  │

│   │3Н,5Н)-триол             │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│501│1Н(-)1,2,4-Триазол       │   288-88-0   │      │   0,1      │  0,05   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│502│2,4,6-Триамино-1,3,5-три-│   108-78-1   │      │   0,02     │  0,01   │    рез.    │  2  │

│   │азин                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│503│Трибромметан             │   75-25-2    │      │     -      │  0,05   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│504│1,1,3-Трибромпропан      │  25511-78-6  │      │   0,015    │  0,005  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│505│S,S,S-Трибутилтритиофос- │   78-48-8    │      │   0,01     │  0,005  │ рефл.-рез. │  2  │

│   │фат                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│506│2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7│   375-82-6   │      │   0,1      │    -    │    рефл.   │  3  │

│   │-Тридекафтор-1-гептанол  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│507│Триметиламин             │   75-50-3    │      │   0,15     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│508│1,2,4-Триметилбензол     │   95-63-6    │      │   0,04     │  0,015  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│509│Трипропиламин            │   102-69-2   │      │   0,4      │  0,025  │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│510│(Трифторметил)бензол     │   98-08-8    │      │   0,03     │    -    │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│511│Трихлорацетальдегид      │   75-87-6    │      │   0,03     │    -    │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│512│Трихлорметан             │   67-66-3    │      │   0,1      │  0,03   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│513│1,,3-Трихлорпропан       │   96-18-4    │      │     -      │  0,005  │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│514│Трихлорфенолят меди      │  25267-55-4  │      │   0,006    │  0,003  │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│515│Трихлорфторметан         │   75-69-4    │      │ 100        │  1      │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│516│1,1,1-Трихлорэтан        │   71-55-6    │      │   2        │  0,2    │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│517│Трихлорэтилен            │   79-01-6    │      │   4        │  1      │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│   │                 4,7     │              │      │            │         │            │     │

│518│Трицикло[8,2,2,2]        │   1633-22-3  │      │   0,6      │  0,3    │ рефл.-рез. │  3  │

│   │гексадека-4,6,10,12,13,15│              │      │            │         │            │     │

│   │-гексаен                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│519│Триэтиламин              │   121-44-8   │      │   0,14     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│520│Углерод                  │  1333-86-4   │      │   0,15     │  0,05   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│521│Углерод оксид            │  630-08-0    │      │   5        │  3      │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│522│Угольная зола теплоэлек- │              │      │   0,05     │  0,02   │    рез.    │  2  │

│   │тростанций <*> (с содер- │              │      │            │         │            │     │

│   │жанием окиси кальция 35  │              │      │            │         │            │     │

│   │- 40%, дисперсностью до  │              │      │            │         │            │     │

│   │3 мкм и ниже не менее    │              │      │            │         │            │     │

│   │97%)                     │              │      │            │         │            │     │

├───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┤

│   --------------------------------                                                          │

│   <*> На примере углей Канско-Ачинского месторождения.                                      │

│                                                                                             │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┤

│523│Фенилметилпиридин-3-кар- │   94-44-0    │      │   0,02     │     -   │    рефл.   │  3  │

│   │бонат                    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│524│Фенилтиол                │   108-98-5   │      │ 2 x 1E(-5) │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│525│N-Фенил-1,4-фенилендиамин│   101-54-2   │      │   0,06     │  0,02   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│526│1-Фенил-2-хлорэтанон     │   532-27-4   │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│527│1-Фенилэтанон            │   98-86-2    │C H O │   0,01     │     -   │    рефл.   │  4  │

│   │(ацетофенон;             │              │ 8 8  │            │         │            │     │

│   │фенилметилкетон;         │              │      │            │         │            │     │

│   │метилфенилкетон)         │              │      │            │         │            │     │

│(в ред. Дополнения N 7, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от│

│09.04.2009 N 22)                                                                             │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│528│3-Феноксибензальдегид    │  39515-51-0  │      │   0,09     │  0,03   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│529│3-Феноксибензил-3-(2,2-  │  52645-53-1  │      │   0,07     │  0,02   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │дихлорвинил)-2,2-диметил-│              │      │            │         │            │     │

│   │циклопропанкарбонат      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│530│3-Феноксибензил-цис,     │  52645-53-1  │      │   0,05     │  0,02   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │транс-3-(2,2-дихлорвинил)│              │      │            │         │            │     │

│   │-2,2-циклопропанкарбокси-│              │      │            │         │            │     │

│   │лат (амбуш; корсар;      │              │      │            │         │            │     │

│   │пермасект)               │              │      │            │         │            │     │

│(в ред. Дополнения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от│

│03.11.2005 N 24)                                                                             │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│531│3-Феноксифенилметанол    │  13826-35-2  │      │   0,25     │  0,05   │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│532│Фенольная фракция легкой │              │      │   0,008    │     -   │    рефл.   │  2  │

│   │смолы высокоскоростного  │              │      │            │         │            │     │

│   │пиролиза бурых углей <*> │              │      │            │         │            │     │

├───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┤

│   --------------------------------                                                          │

│   <*> На примере углей Канско-Ачинского месторождения.                                      │

│                                                                                             │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┤

│533│Фенолы сланцевые         │              │      │   0,007    │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│534│Феррит бариевый (в перес-│              │      │     -      │  0,004  │    рез.    │  3  │

│   │чете на барий)           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│535│Феррит магниймарганцевый │              │      │     -      │  0,002  │    рез.    │  3  │

│   │(в пересчете на марганец)│              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│536│Феррит марганеццинковый  │              │      │     -      │  0,002  │    рез.    │  3  │

│   │(в пересчете на марганец)│              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│537│Феррит никельмедный (в   │              │      │     -      │  0,004  │    рез.    │  3  │

│   │пересчете на никель)     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│538│Феррит никельцинковый (в │              │      │     -      │  0,003  │    рез.    │  3  │

│   │пересчете на цинк)       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│539│Флотореагент ФЛОКР-3 (по │              │      │   0,1      │  0,03   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │хлору)                   │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│540│Флюс канифольный активи- │              │      │   0,3      │     -   │    рефл.   │  4  │

│   │рованный (контроль по ка-│              │      │            │         │            │     │

│   │нифоли)                  │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│541│Формальдегид             │   50-00-0    │      │   0,035    │  0,003  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│542│Формамид                 │   75-12-7    │      │     -      │  0,03   │    рез.    │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│543│Фосфин                   │  7803-51-2   │      │   0,01     │  0,001  │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│544│диФосфор пентаоксид      │  1314-56-3   │      │   0,15     │  0,05   │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│545│Фур-2-илметанол          │   98-00-0    │      │   0,1      │  0,05   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│546│[29Н, 31Н-Фталоцианинат  │   147-14-8   │      │   0,1      │     -   │ сан.-гиг.  │  3  │

│   │(2)-N29,N30,N32]меди (SP-│              │      │            │         │            │     │

│   │4-1)                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│547│Фториды неорганические   │              │      │   0,2      │  0,03   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │плохо растворимые - (алю-│              │      │            │         │            │     │

│   │миния фторид, кальция    │              │      │            │         │            │     │

│   │фторид, натрия гексафтор-│              │      │            │         │            │     │

│   │алюминат)                │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│548│Фториды неорганические   │  7681-49-4   │      │   0,03     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │хорошо растворимые -     │              │      │            │         │            │     │

│   │(натрия фторид, натрия   │              │      │            │         │            │     │

│   │гексафторидсиликат)      │              │      │            │         │            │     │

│(в ред. Дополнения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от│

│03.11.2005 N 24)                                                                             │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│549│Фтористые газообразные   │              │      │            │         │            │     │

│   │соединения (в пересчете  │              │      │            │         │            │     │

│   │на фтор):                │              │      │            │         │            │     │

│   │                         │              │      │            │         │            │     │

│   │  - гидрофторид          │  7664-39-3   │      │   0,02     │  0,005  │ рефл.-рез. │  2  │

│   │                         │              │      │            │         │            │     │

│   │  - кремний тетрафторид  │  7783-61-1   │      │   0,02     │  0,005  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│550│Фуран-2-альдегид         │   98-01-1    │      │   0,08     │  0,04   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│551│Хлор                     │  7782-50-5   │      │   0,1      │  0,03   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│552│Хлорацетилхлорид         │   79-04-9    │      │   0,05     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│553│Хлорбензол               │   108-90-7   │      │   0,1      │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│554│N-Хлорбензолсульфонамид  │   127-52-6   │      │   0,03     │     -   │    рефл.   │  3  │

│   │натрия гидрат            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│555│2-Хлорбута-1,3-диен      │   126-99-8   │      │   0,02     │  0,002  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│556│Хлорбутан                │  25154-42-1  │      │   0,07     │     -   │    рефл.   │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│557│1-Хлорбутан              │   109-69-3   │      │   0,07     │     -   │    рефл.   │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│558│Хлоргидринстирола метило-│              │      │   0,03     │     -   │    рефл.   │  3  │

│   │вый эфир                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│559│[4S-(4альфа,4а альфа,5а  │   57-62-5    │      │   0,05     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

│   │альфа,6бета,12а альфа)]-7│              │      │            │         │            │     │

│   │-Хлор-4-(диметиламино)-1,│              │      │            │         │            │     │

│   │4,4а,5,5а,6,11,12а-окта- │              │      │            │         │            │     │

│   │гидро-1,11-диоксонафта-  │              │      │            │         │            │     │

│   │цен-2-карбоксамид        │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│560│1-Хлор-3-изоцианатбензол │  2909-38-8   │      │   0,005    │     -   │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│561│(Хлорметил)оксиран       │   106-89-8   │      │   0,04     │  0,004  │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│562│2-Хлор-N-(2-метоксиэтил)-│  50563-41-2  │      │   0,03     │     -   │    рефл.   │  3  │

│   │N-(2-метилфенил)ацетамид │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│563│2-Хлор-4-нитрофенол      │              │      │   0,02     │     -   │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│564│3-Хлорпроп-1-ен          │   107-05-1   │      │   0,07     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│565│4-Хлортрифторметилбензол │   98-56-6    │      │   0,1      │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│566│4-Хлорфенилизоцианат     │   104-12-1   │      │   0,0015   │     -   │    рефл.   │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│567│1-(4-Хлорфенокси)-3,3-ди-│  24473-06-1  │      │   0,03     │     -   │    рефл.   │  4  │

│   │метилбутан-2-он          │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│568│1-(4-Хлорфенокси)-1-(1,2,│  43121-43-3  │      │   0,05     │  0,02   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │4-три-азол-1-ил-3,3-диме-│              │      │            │         │            │     │

│   │тилбутан-2-он            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│569│Хлорциан                 │   506-77-4   │      │   0,003    │  0,001  │ рефл.-рез. │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│570│2-[(2-Хлорциклогексил)   │  59939-44-5  │      │   3,5      │  0,35   │    рез.    │  4  │

│   │тио]-1Н-изоиндол-1,3(3Н)-│              │      │            │         │            │     │

│   │дион                     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│571│Хлорэтан                 │   75-00-3    │      │     -      │  0,2    │    рез.    │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│572│Хлорэтен                 │   75-01-4    │      │     -      │  0,01   │    рез.    │  1  │

│   │                         │              │      │            │         │(канцероген)│     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│573│Хром (в пересчете на хро-│              │      │     -      │  0,0015 │    рез.    │  1  │

│   │ма (VI) оксид)           │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│574│Цезий йодид              │  7789-17-5   │      │     -      │  0,004  │    рез.    │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│575│альфа-Циан-3-феноксибен- │  52315-07-8  │      │   0,04     │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │зил-3-(2,2-дихлорэтенил)-│              │      │            │         │            │     │

│   │2,2-диметилциклопропан-  │              │      │            │         │            │     │

│   │карбонат                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│576│Циан-(3-феноксифенил)ме- │  39515-41-8  │      │   0,01     │  0,005  │    рез.    │  2  │

│   │тил-2,2,3,3-тетраметил-  │              │      │            │         │            │     │

│   │цикслопропанкарбонат     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│577│Циан-(3-феноксифенил)ме- │  51630-58-1  │      │   0,02     │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │тил-4-хлор-альфа-(1-ме-  │              │      │            │         │            │     │

│   │тилэтил)фенилацетат      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│578│Циклогексан              │   110-82-7   │      │   1,4      │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│579│Циклогексанол            │   108-93-0   │      │   0,06     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│580│Циклогексанон            │   108-94-1   │      │   0,04     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│581│Циклогексаноноксим       │   100-64-1   │      │   0,1      │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│582│Циклогексиламиний карбо- │  20227-92-3  │      │   0,07     │     -   │    рез.    │  3  │

│   │нат                      │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│583│N-Циклогексилбензтиазол- │   95-33-0    │      │   0,07     │  0,03   │ рефл.-рез. │  3  │

│   │2-сульфенамид            │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│584│N-(Циклогексилтио)-1Н-   │  17796-82-6  │      │   0,3      │     -   │    рефл.   │  4  │

│   │изоиндол-1,3(2Н)-дион    │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│585│Цинк диацетат (в пересче-│  5970-45-6   │      │     -      │  0,005  │    рез.    │  3  │

│   │те на цинк)              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│586│Цинк динитрат <*> (в пе- │  7779-88-6   │      │     -      │  0,003  │    рез.    │  3  │

│   │ресчете на цинк)         │              │      │            │         │            │     │

├───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┤

│   --------------------------------                                                          │

│   <*> В  случае  совместного  присутствия  солей  цинка контроль проводится по ПДК динитрата│

│цинка.                                                                                       │

│                                                                                             │

├───┬─────────────────────────┬──────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────┤

│587│Цинк карбонат (в пересче-│  3486-35-9   │      │     -      │  0,02   │    рез.    │  4  │

│   │те на цинк)              │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│588│Цинк оксид (в пересчете  │  1314-13-2   │      │     -      │  0,05   │    рез.    │  3  │

│   │на цинк)                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│589│Цинк сульфат (в пересчете│  7733-02-1   │      │     -      │  0,008  │    рез.    │  2  │

│   │на цинк)                 │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│590│Цирконий и его неоргани- │              │      │   0,02     │  0,01   │    рез.    │  3  │

│   │ческие соединения (в пе- │              │      │            │         │            │     │

│   │ресчете на цирконий)     │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│591│1,2-Эпоксипропан         │   75-56-9    │      │   0,08     │     -   │    рефл.   │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│592│Эпоксиэтан               │   75-21-8    │      │   0,3      │  0,03   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│593│Этановая кислота         │   64-19-7    │      │   0,2      │  0,06   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│594│Этанол                   │   64-17-5    │      │   5        │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│595│Этантиол                 │   75-08-1    │      │ 5 х 1Е(-5) │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│596│Этен                     │   74-85-1    │      │   3,0      │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│597│Этенилацетат             │   108-05-4   │      │   0,15     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│598│Этенилбензол             │   100-42-5   │      │   0,04     │  0,002  │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│599│1-Этенилпирролид-2-он    │   88-12-0    │      │   0,03     │  0,01   │ рефл.-рез. │  2  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│600│Этенсульфид              │   420-12-2   │      │   0,5      │     -   │    рефл.   │  1  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│601│Этиламин                 │   75-04-7    │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│602│N-Этиламинобензол        │   103-69-5   │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│603│Этилацетат               │   141-78-6   │      │   0,1      │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│604│Этилбензол               │   100-41-4   │      │   0,02     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│605│2-Этилгексанол           │   104-76-7   │      │   0,15     │     -   │    рефл.   │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│606│(2-Этилгексил)проп-2-ено-│   103-11-7   │      │   0,01     │     -   │    рефл.   │  3  │

│   │ат                       │              │      │            │         │            │     │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│607│0-Этилдитиокарбонат калия│   140-89-6   │      │   0,05     │  0,01   │ рефл.-рез. │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│608│Этилпентаноат            │   539-82-2   │      │   0,03     │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│609│Этилпроп-2-еноат         │   140-88-5   │      │   0,0007   │     -   │    рефл.   │  3  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│610│Этоксиэтан               │   60-29-7    │      │   1        │  0,6    │ рефл.-рез. │  4  │

├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│611│2-Этоксиэтилпроп-2-еноат │   106-74-1   │      │   0,002    │     -   │    рефл.   │  3  │

└───┴─────────────────────────┴──────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────┘

### Вещества, выброс которых в атмосферный воздух запрещен

| 612 | 3'-Азидо-2',3'-дидезокситимидин 30516-87-1; C10H13N5O4 |
| --- | --- |
| 613 | Алкалоиды красавки (атропин, скополамин, белладонин, апоат- ропин и др.) |
| 614 | N1-[3-[(4-Аминобутил)амино]пропил]блеомицинамид 11116-32-8, C57H89N19O21S2 |
| 615 | 1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиназолил)-4-(2-фуроил) пиперази- на гидрохлорид |
| 616 | 4-Амино-N10-метилптероил глутаминовая кислота |
| 617 | Андрост-4-ен-1,17-дион |
| 618 | Апилак |
| 619 | Араноза |
| 620 | 2-Ацетил-1,2,3,4,6,11-гексагидро-6,11-диоксо-7-метокси-2,3, 5,12-тетрагидрокси-4-[0-(2',3',6'-тридезокси-3'-амино-альфа- мексогексапиранозид)]нафтацен |
| 621 | 1-Ацетокси-11-бета,17-альфа-дигидроксипрегн-4-ен-3,20-дион |
| 622 | Бис-(бета-аминоэтил)дисульфид, дигидрохлорид |
| 623 | N,N'''-Бис-(3-хлор-2-гидроксипропил)-N',N"-диспиротрипипера- зиний дихлорид |
| 624 | 3-[4-Бис-(2-хлорэтил)аминофенил бутановая кислота |
| 625 | 4-Бутиламинобензойной кислоты 2-диметиламиноэтиловый эфир, гидрохлорид |
| 626 | 16альфа,17бета-(Бутилиден-бис-(окси))-11,21-дигидропрегнена- 1,4-диен-3,20-дион (смесь изомеров R и S 50:50) |
| 627 | Винкристина сульфат 2068-78-2 C46H56N4O10 x H2SO4 |
| 628 | 4-Гидроксикумарин |
| 629 | цис-Диаминдихлорплатина (II) |
| 630 | 11бета,21-Дигидрокси-16альфа, 17альфа-изопропилендиокси-9 альфа-фторпрегна-1,4-диен-3,20-дион |
| 631 | Ди(4-гидроксикумаринил-3)уксусной кислоты этиловый эфир |
| 632 | L-1-(3,4-Дигидроксифенил)-2-аминоэтанол гидрохлорид |
| 633 | (3,4-Дигидроксифенил)-2-изопропиламиноэтанол гидрохлорид |
| 634 | L-1-(3,4-Дигидроксифенил)-2-метиламиноэтанол гидрохлорид (или гидротартрат) |
| 635 | бета-(3,4-Дигидроксифенил)этил амин гидрохлорид |
| 636 | 2-[4(2-Диметиламиноэтокси)фенил]-1-этил-1,2-дифенил этилена цитрат |
| 637 | Диоксидин-1,4-ди-N-окись |
| 638 | 6альфа,9альфа-Дифтор-16альфа,17альфа-изопропилидендиокси- прегна 1,4-диен-11бета,21-диол-3,20-дион |
| 639 | 2-(2,6-Дихлорфениламино)имидазолин гидрохлорид |
| 640 | Доксорубицин(14-гидроксирубомицин) |
| 641 | Карминомицин |
| 642 | 2альфа-Метил-5альфа-андростан-17бета-ол-3-он |
| 643 | 2альфа-Метил-5альфа-андростан-17бета-ол-3-он капронат |
| 644 | 2альфа-Метил-5альфа-андростан-17бета-ол-3-он пропионат |
| 645 | 2альфа-Метил-5альфа-андростан-17бета-ол-3-он энантат |
| 646 | Нитрозометилмочевина 684-93-5 C2H5N3O2 |
| 647 | Оливомицин |
| 648 | Прегнадиен-1,4-триол-11бета,17альфа,21-дион-3,20-сукцината динатриевая соль |
| 649 | Прегнен-4-ин-20-ол-17бета-он-3 |
| 650 | Прегнен-4-ол-21-диона-3,20 ацетат |
| 651 | Псорален (смесь изомерных фурокумаринов псоралена и изопсо- ралена) |
| 652 | Пыль наркотических анальгетиков |
| 653 | 11бета,17альфа-21-Тригидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион |
| 654 | 3-(1-Фенил-2-ацетилэтил)-4-гидроксикумарин |
| 655 | 7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепинон |
| 656 | Эметин, гидрохлорид |

## Комбинированное действие смесей загрязняющих веществ

в атмосферном воздухе

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: сумма концентраций веществ в атмосферном воздухе не должна превышать 1,6, как указано в основной части, а не 1,8, как указано в формуле.

при совместном присутствии в атмосферном воздухе фтористый водород и сера диоксид обладают частичной суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать 1,6 при расчете по формуле:

C      C               C

1      2               n

---- + ---- + Ламбда + ---- <= 1,8,

ПДК    ПДК             ПДК

1      2               n

где:

C ,  C ,  ...,  C   -   фактические   концентрации  веществ  в

1    2          n

атмосферном воздухе;

ПДК , ПДК , ..., ПДК  - предельно допустимые концентрации  тех

1     2          n

же веществ в атмосферном воздухе.

(в ред. Дополнения N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2009 N 6)

### I. Эффектом суммации обладают

| 1 | Аммиак, сероводород |
| --- | --- |
| 2 | Аммиак, сероводород, формальдегид |
| 3 | Аммиак, формальдегид |
| 4 | Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид |
| 5 | Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид |
| 6 | Азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид |
| 7 | Азота диоксид, серы диоксид |
| 8 | Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол |
| 9 | Акриловая и метакриловая кислоты |
| 10 | Акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метиметакрилат |
| 11 | Ацетальдегид, винилацетат |
| 12 | Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид |
| 13 | Ацетон, фенол |
| 14 | Ацетон, ацетофенон |
| 15 | Ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол |
| 16 | Ацетон, трикрезол |
| 17 | Ацетофенон, фенол |
| 18 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца |
| 19 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и сернистый ангидрид |
| 20 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома |
| 21 | Бензол и ацетофенон |
| 22 | Валериановая, капроновая и масляная кислоты |
| 23 | Вольфрамовый и сернистый ангидриды |
| 24 | Гексахлоран и фозалон |
| 25 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон и 1,4-нафтахинон |
| 26 | 1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-Трихлорпропан и тетрахлорэтилен |
| 27 | Изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола |
| 28 | Изобутилкарбинол и диметилвинилкарбинол |
| 29 | Метилгидропиран и метилентетрагидропиран |
| 30 | Моно, ди- и трипропиламины |
| 31 | Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат |
| 32 | Мышьяковистый ангидрид и германий |
| 33 | Озон, двуокись азота и формальдегид |
| 34 | Пропионовая кислота и пропионовый альдегид |
| 35 | Свинца оксид, серы диоксид |
| 36 | Сероводород и динил |
| 37 | Сероводород, формальдегид |
| 38 | Сернокислые медь, кобальт, никель, серы диоксид |
| 39 | Серы диоксид, кислота серная |
| 40 | Серы диоксид, никель металлический |
| 41 | Серы диоксид, сероводород |
| 42 | Серы диоксид, углерода оксид, фенол и пыль конверторного производства |
| 43 | Серы диоксид, фенол |
| 44 | Серы диоксид, фтористый водород |
| 45 | Серы диоксид и трехокись серы, аммиак и окислы азота |
| 46 | Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная) |
| 47 | Углерода оксид и пыль цементного производства |
| 48 | Уксусная кислота и уксусный ангидрид |
| 49 | Уксусная кислота, фенол, этилацетат |
| 50 | Фурфурол, метиловый и этиловый спирты |
| 51 | Циклогексан и бензол |
| 52 | Этилен, пропилен, бутилен и амилен |

### II. При совместном присутствии эффектом неполной

суммации обладают

| 53 | Вольфрамат натрия, парамолибдат аммония, свинца ацетат (коэффициент комбинированного действия (Ккд) равен 1,6 |
| --- | --- |
| 54 | Вольфрамат натрия, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Ккд равен 2,0) |
| 55 | Вольфрамат натрия, германия диоксид, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Ккд равен 2,5) |

### III. При совместном присутствии сохраняются ПДК

индивидуальных веществ

| 56 | Гексиловый, октиловый спирты |
| --- | --- |
| 57 | Серы диоксид, цинка оксид |

### IV. Эффектом потенцирования обладают

| 58 | Бутилакрилат и метилакрилат с коэффициентом 0,8 |
| --- | --- |
| 59 | Фтористый водород и фторсоли с коэффициентом 0,8 |

### V. Комбинированное действие многокомпонентных смесей

60. Не обладают эффектом суммации 2-, 3- и 4-компонентные смеси, включающие диоксид азота и/или сероводород и входящие в состав многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, если удельный вес концентраций одного из них, выраженный в долях соответствующих максимальных разовых ПДК, составляет:

- в 2-компонентной смеси - более 80%;

- в 3-компонентной - более 70%;

- в 4-компонентной - более 60%.

КонсультантПлюс: примечание.

Приложение на регистрацию в Минюст РФ не представлялось.

## Приложение 1

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ

ОСНОВНЫХ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ТОРГОВЫХ И ФИРМЕННЫХ

НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

Адипиновой кислоты диметиловый эфир                                   192

Адреналин                                                             634

Азациклогептан                                                        113

Азидотимидин                                                          612

Азот (IV) оксид                                                         4

Азота оксид                                                             6

Азоцен                                                                568

АКР                                                                   446

Акрекс                                                                350

Акрилальдегид                                                         426

Акриловая кислота                                                     429

Акриловой кислоты 1,1-дигидроперфторгептиловый эфир                   169

Акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир                               606

Акриловой кислоты 2-этоксиэтиловый эфир                               611

Акриловой кислоты бутиловый эфир                                      106

Акриловой кислоты метиловый эфир                                      337

Акриловой кислоты нитрил                                              430

Акриловой кислоты этиловый эфир                                       609

Акрилонитрил                                                          430

Акролеин                                                              426

Актелик                                                               198

Алкиламины                                                             27

Аллилацетат                                                           427

Аллил хлористый                                                       564

2-Аллилоксиэтанол                                                     428

2-Аллилоксиэтиловый спирт                                             428

Алотерм-1                                                              13

Альдегид бензойный                                                     46

Альтакс                                                               219

Амбуш                                                                 530

Аметоптерин                                                           616

н-Амилацетат                                                          411

Амил бромистый                                                         88

Амилмеркаптан                                                         406

Амиловый спирт                                                        404

4-Аминодифениламин                                                    525

Аминтриацетонамин                                                      20

Амирал                                                                568

Аммиачная селитра                                                      31

Аммоний парамолибдат                                                   30

Аммония персульфат                                                     32

АМР-3                                                                 450

Ангидрид сернистый                                                    463

Андростендион                                                         617

Анилин                                                                 18

Анисовый альдегид                                                     354

Антио                                                                 202

Апоатропин                                                            613

Арбидол                                                                80

Аспартам                                                              301

Аспартил-L-фенилаланина метиловый эфир                                301

Аспирин                                                                41

Атропин                                                               613

п-Ацетаминофенетол                                                    147

Ацетилсалициловая кислота                                              41

Ацетон                                                                422

Ацетопропиловый спирт                                                 143

Ацетофенон                                                            527

Ацидофильные бактерии                                                 294

Базудин                                                               327

Барий углекислый                                                       43

Бациллихин                                                             44

БВК                                                                    45

Белладонин                                                            613

Беназол П                                                              62

Бензилникотинат                                                       523

Бензиловый спирт                                                       51

Бензиловый эфир бензойной кислоты                                      50

Бензилпенициллин                                                      204

3-Бензилтолуол                                                         52

Бензойной кислоты изобутиловый эфир                                   213

Бензойной кислоты метиловый эфир                                      305

1,3-Бензолдикарбоновой кислоты диметиловый эфир                       189

Бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид                                 103

Бензолсульфоновой кислоты метиловый эфир                              307

Бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид                                 59

Бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты диангидрид                      56

Бензолтиазолилсульфенморфолид                                          60

Бензотиол                                                             524

Бензотрифторид                                                        510

Берлинская лазурь                                                     118

2,3-Бис(оксиметил)хиноксалин                                          637

3-[п-Бис-(бета-хлорэтил)аминофенил]-масляная кислота                  624

Блеомицетин                                                           614

Болстар                                                               433

Борная кислота                                                        399

о-Броманизол                                                           84

альфа-Броммасляная кислота                                             73

Бромоформ                                                             503

2-Бромфенол                                                            76

3-Бромфенол                                                            77

4-Бромфенол                                                            78

м-Бромфенол                                                            77

о-Бромфенол                                                            76

п-Бромфенол                                                            78

Будесонид                                                             626

1,3-Бутадиен                                                           91

Бутен-3-олид-1,3                                                      321

1-Бутен-3-он                                                          101

н-Бутиламин                                                            19

Бутил бромистый                                                        72

Бутил хлористый                                                  556, 557

Бутилакрилат                                                          106

Бутилен                                                                97

Бутилкаптакс                                                          107

Бутилмеркаптан                                                         96

Бутилметакрилат                                                       105

Бутиловый спирт                                                        95

Бутилхлорид                                                      556, 557

Бутилцеллозольв                                                       341

Бутиральдегид                                                          93

гамма-Бутиролактон                                                    173

Бутифос                                                               505

БЭФ                                                                   447

Валериановая кислота                                                  403

Валериановой кислоты метиловый эфир                                   329

Валериановый альдегид                                                 402

Ванадия пятиокись                                                     108

Верапамил                                                             216

Винилацетат                                                           597

Винилбензол                                                           598

1-Винилпирролид-2-он                                                  599

N-Винилпирролидон                                                     599

Винилхлорид                                                           572

Водород бромид                                                        138

Водород мышьяковистый                                                  38

Водород фосфористый                                                   543

Водород хлорид                                                        149

Вольфрам (VI) оксид                                                   111

Вольфрамовый ангидрид                                                 111

Вудазидин                                                             612

Гексагидро-1н-азепиний-3-нитробензоат                                 377

Гексаметилендиамин                                                    156

Гексаметиленимин м-нитробензоат                                       377

Гексаметиленимин                                                      113

Гексахлоран                                                           130

Гексил бромистый                                                       74

Гексиловый спирт                                                      125

Геметрел                                                              121

Гептил бромистый                                                       75

Германий (IV) оксид                                                   137

Германия двуокись                                                     137

Гидрокортизона ацетат                                                 621

2-(2'-Гидрокси-5'-метилфенил)бензтриазол                               62

Гидроксипропиловый эфир бета-циклодекстрина                           145

5-Гидрокситетрациклин                                                 179

5-Гидрокситетрациклина гидрохлорид                                    180

Гидроперекись изопропилбензола                                        342

Гидрофторид                                                           549

Глутаровой кислоты диметиловый эфир                                   205

Данитол                                                               576

Дауномицин                                                            620

Двуокись азота                                                          4

d'-Дегидрогидрокортизон                                               653

Дезоксикортикостерона ацетат                                          650

Децил бромистый                                                        79

Диамид угольной кислоты                                               272

2,4-Дитретамилфеноксиуксусной кислоты хлорангидрид                     65

5-[6-Диамино-2-(4-аминофенил)]-бензимидазол                            22

4,4-Диаминодифенилсульфон                                             476

Диангидрид пирромеиллитовой кислоты                                    56

Диафен ФП                                                             351

Диацетам 5                                                            485

2,2-Дибензтиазолилдисульфид                                           219

2,4-Дибромтолуол                                                      163

Дивинил                                                                91

Дивинилбензол технический                                             235

1,1-Дигидроперфторамиловый спирт                                      386

1,1-Дигидроперфторгептанол                                            506

1,1-Дигидроперфторгептилакрилат                                       169

1,1-Дигидроперфторгептиловый спирт                                    506

1,1-Дигидроперфторпентанол                                            386

Дигликоль                                                             388

Дикаин                                                                625

Дикетен                                                               321

Ди-п-ксилилен                                                         518

1,3-Ди-(2,4-ксилимино)-2-метил-2-азопропан                            210

Дилор                                                                 115

Диметиладипинат                                                       192

N,N-Диметиланилин                                                     177

Диметилбензилгидроперекись                                            342

м-Диметилбензол                                                       186

0,0-Диметил-S-(1,2-бискарбэтокси-этилдитиофосфат)                     240

2-(2,2-Диметилвинил)-2,2-диметил-циклопропанкарбоновой                316

кислоты метиловый эфир

Диметилвинилкарбинол                                                  310

Диметилглутарат                                                       205

Диметилизофталат                                                      189

0,0-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил)дитиофосфат                      199

0,0-Диметил-S-[2-(1-N-метилкарбомоилэтилтиоэтил]тиофосфат)            200

Диметилнитрозамин                                                     379

Диметилортофталат                                                     188

Диметилсукцинат                                                       212

Диметилтерефталат                                                     190

2,6-Диметилфенол                                                      193

Диметилформаль                                                        215

O,O-Диметил-S-[2-(формилметиламино)-2-оксоэтилдитиофосфат             202

o-Диметилфталат                                                       188

N,N-Диметилэтаноламин                                                 182

O,O-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат                              214

5-[(3,4-Диметоксифенэтил)метил-                                       216

амино]-2-(3,4-диметоксифенил)-2-изопропилвалеронитрила

гидрохлорид

Димефосфон                                                            195

N,N-Диморфолиндисульфид                                               218

Динил                                                                  69

Дипропиламин                                                          435

N,N-Дитиобисморфолин                                                  218

Дихлон                                                                227

2,6-Дихлоранилин                                                      224

3,4-Дихлоранилин                                                      225

4,4-Дихлордифенилсульфон                                               67

4,4-Дихлордифенилтрихлорметилкарбинол                                  66

1,3-Дихлорпропилен                                                    229

Дихлоруксусной кислоты метиловый эфир                                 317

4,4-Дихлорфенилсульфон                                                 67

Дихлорэтан                                                            232

2-Диэтиламино-2,6-ацетоксилидид гидрохлорид                           238

бета-Диэтиламиноэтилмеркаптан                                         239

N,N-Диэтиланилин                                                      237

Диэтиленгликоль                                                       388

Диэтилентриамин                                                       256

0,0-Диэтил-0-(2-изопропил-4-метил-6-пиримидил)тиофосфат               327

Диэтилкетон                                                           405

Диэтиловый эфир                                                       610

N,N-Диэтил-3-толуидин                                                 241

N,N-Диэтил-м-толуидин                                                 241

Допамин                                                               635

Дофамин                                                               635

Дропп                                                                 497

Дурол                                                                 484

Дурсбан                                                               243

Железо хлорид                                                         250

Железная лазурь                                                       118

Железо (III) оксид                                                    248

Железо ферроцианид                                                    118

Желтая кровяная соль                                                  119

Зоокумарин                                                            654

ИДСПГ                                                                 257

Изадрин                                                               633

Изоамил бромистый                                                      82

Изоамилсалицилат                                                      311

Изобутил бромистый                                                     83

Изобутилбензоат                                                       213

Изобутилен                                                            336

Изобутиленкарбинол                                                    309

Изобутиловый спирт                                                    335

Изобутиральдегид                                                      334

Изобутиронитрил                                                       340

2-(Изобутокси)этанол                                                  341

Изогексан                                                             332

Изомасляный альдегид                                                  334

Изониазид                                                             414

Изоникотиновой кислоты гидразид                                       414

Изооктиловый спирт                                                    605

Изопентил-2-гидроксибензоат                                           311

Изопрен                                                               308

Изопропилбензол                                                       348

Изопропил бромистый                                                    90

2-Изопропил-(1-метил-н-пропил)-4,6-динитрофенилкарбонат               350

Изопропилнорадреналина гидрохлорид                                    633

Изопропиловый спирт                                                   421

N-Изопропил-N-фенил-1,4-фенилендиамин                                 351

1-Изопропил 4-хлорфенилуксусной кислоты 3-фенокси-1-                  577

цианобензиловый эфир

Изопропилцеллозольв                                                   352

2-(Изопропокси)этанол                                                 352

Изопротеренол                                                         633

Изоптин                                                               216

Изофталевой кислоты диметиловый эфир                                  189

Ингибитор коррозии Г-2                                                377

Ингибитор коррозии МСДА                                               233

Ингибитор коррозии НДА                                                234

Итаконовая кислота                                                    319

Ифхангаз                                                              155

Кадмий хлорид                                                         262

Калиевая соль Анкора                                                  355

Калий карбонат                                                        265

Калий ксантогенат бутиловый                                           104

Калий ксантогенат изобутиловый                                        339

Калий ксантогенат изопропиловый                                       349

Калий ксантогенат этиловый                                            607

Калий сернокислый                                                     266

Калий сульфат                                                         266

Калий хлористый                                                       267

Калимаг-40                                                            441

Каломель                                                              459

Кальций ацетат                                                        157

Кальций ортоборат                                                     268

Кальций стеарат                                                       389

Каприловый альдегид                                                   391

Каприловый альдегид                                                   152

эпсилон-Капролактам                                                   114

Капроновая кислота                                                    124

Капроновый альдегид                                                   123

Каптакс                                                                61

Карбонат натрия                                                       360

Карбофос                                                              240

Картан                                                                482

Кельтан                                                                66

Кеналог                                                               630

2-Кетотетрагидропуран                                                 173

Кильваль                                                              200

Клофелин                                                              639

Кобальт металлический                                                 274

Кодеин                                                                652

Коламин                                                                25

Корсар                                                                530

Которан                                                               209

Кофеин-бензоат натрия                                                 171

Кофеин-основание                                                      170

Красная кровяная соль                                                 120

Крезол                                                                142

Кремний тетрафторид                                                   549

Кротоновый альдегид                                                    98

Крофдекс                                                              145

2,6-Ксиленол                                                          193

Ксилол                                                                184

м-Ксилол                                                              186

о-Ксилол                                                              185

п-Ксилол                                                              187

Кумол                                                                 348

КЦА                                                                   582

ЛАБ                                                                     9

ЛАБСК                                                                  10

Лактам 6-аминокапроновой кислоты                                      114

Лидокаина гидрохлорид                                                 238

Лимонная кислота                                                      144

М-81                                                                  214

Магний перхлорат гидрат                                               284

Малеиновой кислоты натриевая соль                                      99

Малеиновый ангидрид                                                   172

Масляная кислота                                                       94

Масляный альдегид                                                      93

МАФ                                                                   304

Медростерона капронат                                                 643

Медростерона пропионат                                                644

Медростерона энантат                                                  645

Медротестрон                                                          642

Медь (II) оксид                                                       289

Медь сернистая                                                        291

Медь сернокислая                                                      290

Медь (II) сульфат                                                     290

Медь (II) сульфит                                                     291

Медь фталоцианин                                                      546

Медь (I) хлорид                                                       292

Медь (II) хлорид                                                      288

Медь хлористая                                                        290

Медь хлорная                                                          288

Мезидин                                                                21

Меламин                                                               502

Меркаптобензол                                                        524

2-Меркаптобензотиазон                                                  61

Метазид                                                               320

Метакриловая кислота                                                  338

Метакриловой кислоты бутиловый эфир                                   105

Метакриловой кислоты метиловый эфир                                   325

Метальдегид                                                           488

Метаналь                                                              541

Метатрексат                                                           616

Метафос                                                               203

Метилакрилат                                                          337

N-Метиланилин                                                         300

2-Метилбутадиен-1,3                                                   308

Метил-трет-бутиловый эфир                                             328

Метилвалерат                                                          329

(1-Метилвинил)бензол                                                  345

Метилвинилкетон                                                       101

4-Метил-5,6-дигидропиран                                              167

2альфа-Метилдигидротестостерон                                        642

1,1-Метилен-бис-(изоникотиноилгидразон)                               320

Метилен бромистый                                                     162

Метилен йодистый                                                      175

Метилен хлористый                                                     226

Метиленбромид                                                         162

Метиленбутан-бутандионовая кислота                                    319

Метиленйодид                                                          175

Метиленфторид                                                         221

Метиленхлорид                                                         226

Метиленянтарная кислота                                               319

Метилизобутилкарбинол                                                 330

Метилизобутилкетон                                                    331

Метил-2-0-изобутилметилфосфоноксиакрилат                              326

Метилкарбаминовой кислоты нафт-1-иловый эфир                          323

Метилмеркаптан                                                        298

Метилметакрилат                                                       325

N-Метил-1-нафтилкарбамат                                              323

Метилнитрофос                                                         201

Метиловый спирт                                                       297

Метиловый эфир хризантемовой кислоты                                  316

Метилоксиран                                                          591

Метилсалицилат                                                        313

альфа-Метилстирол                                                     345

Метилфенилкетон                                                       527

Метилхлороформ                                                        516

N-бета-Метоксиэтилхлорацетат-о-толуидин                               562

Мильбекс                                                               68

Митак                                                                 210

Монобензилтолуол                                                       53

Моноизобутиловый эфир этиленгликоля                                   341

Моноизопропиловый эфир этиленгликоля                                  352

Монометиламин                                                         299

Монометиланилин                                                       300

Монопропиламин                                                        431

Монотиоэтиленгликоль                                                  295

Монохлорпентафторбензол                                               409

Моноэтаноламин                                                         25

Морфин                                                                652

Мочевина                                                              272

Муравьиная кислота                                                    296

Муравьиной кислоты амид                                               542

Муравьиной кислоты N,N-диметиламид                                    211

Муравьиной кислоты метиловый эфир                                     344

Муравьиной кислоты нитрил                                             150

Наркотин                                                              652

Натрий вольфрамат дигидрат                                            366

Натрий малеат                                                          99

диНатрий сернокислый                                                  363

Натрий сульфат                                                        363

Натрий сульфит                                                        364

альфа-Нафтахинон                                                      369

1,4-Нафтахинон                                                        369

бета-Нафтол                                                           370

Нашатырь                                                               34

НГЖ-4                                                                 471

Неодикумарин                                                          631

Никель металлический                                                  371

Никель (II) сульфат                                                   374

Никотиновой кислоты бензиловый эфир                                   523

3-Нитробензойной кислоты пергидроазепин, аддукт                       377

м-Нитробромбензол                                                      86

о-Нитробромбензол                                                      87

Нитроглицерин                                                         424

м-Нитрохлорбензол                                                     382

о-Нитрохлорбензол                                                     381

п-Нитрохлорбензол                                                     383

Нитрохлорбензотрифторид                                               380

Нихлофен                                                              563

Новодрин                                                              633

Нолвадекс                                                             636

Норадреналин                                                          632

Обепин                                                                354

Одорант СПМ                                                           472

Окись углерода                                                        521

о-Оксибензамид                                                        139

5-Окси-1,3-бензоксатиолон-2                                           140

Оксиран                                                               592

Окситетрациклин                                                       179

Окситетрациклина хлоргидрат                                           180

1,8-Октандиовая кислота                                               153

Октафтортолуол                                                        393

н-Октиловый спирт                                                     392

Олово (IV) диоксид                                                    395

Олово (II) оксид                                                      397

Олово хлорид                                                          396

Оловянокислый натрий гидрат                                           362

Ондансетрон гидрохлорид                                               482

Ортофталевой кислоты диметиловый эфир                                 188

Парацетамол                                                           147

2,2-Парациклофан                                                      518

Пеларгоновый альдегид                                                 384

Пелентан                                                              631

Пентановой кислоты пропиловый эфир                                    434

Пентановой кислоты этиловый эфир                                      608

Пентафторфенол                                                        408

Пермасект                                                             530

Перметрин                                                             529

Перметриновой кислоты метиловый эфир                                  318

Перфторбензол                                                         127

Перфторвалериановая кислота                                           385

Перфторгептан                                                         117

Перфтороктан                                                          390

Перфторпропилен                                                       128

Перфтортолуол                                                         393

Перфторэтилен                                                         490

Перхлорэтан                                                           131

Перхлорэтилен                                                         495

Пивалоилпировиноградной кислоты метиловый эфир                        315

Пивалоилуксусной кислоты метиловый эфир                               314

Пинаколин                                                             191

Пиперилен                                                             400

альфа-Пирролидон                                                      415

Платидиам                                                             629

Поваренная соль                                                       367

Поливинилпирролидон                                                   418

Поли(1-винил-2-пирролидон)                                            418

Полифениленоксид                                                      416

Полихлорпинен                                                         417

Порофор ЧХЗ-21                                                          3

Поташ                                                                 265

Празозин                                                              615

Прегнин                                                               649

Преднизолон                                                           653

Преднизолона гемисукцинат                                             648

Препарат "Факрил-М"                                                   326

Промедол                                                              652

Проп-1-ин                                                             303

Пропил бромистый                                                       89

Пропилвалерат                                                         434

Пропилен                                                              425

Пропилена оксид                                                       591

Пропилентрибромид                                                     504

Пропилмеркаптан                                                       423

Пропиловый спирт                                                      420

Пропиональдегид                                                       419

Пропионовый альдегид                                                  419

Проспидин                                                             623

Псевдокумол                                                           508

Пульмикорт                                                            626

Растворитель РПК 265П                                                   8

Реланиум                                                              655

Рипкорд                                                               575

Рогор                                                                 199

Ртуть азотнокислая закисная, водная                                   457

Ртуть азотнокислая окисная, водная                                    455

Ртуть (II) амидохлорид                                                453

Ртуть амидохлорная                                                    453

Ртуть (П) ацетат                                                      159

Ртуть двуйодистая                                                     454

Ртуть (II) динитрат моногидрат                                        455

Ртуть (II) дихлорид                                                   456

Ртуть (II) йодид                                                      454

Ртуть (I) нитрат дигидрат                                             457

Ртуть окись желтая                                                    458

Ртуть окись красная                                                   458

Ртуть (II) оксид                                                      458

Ртуть перехлорат                                                      456

Ртуть уксуснокислая                                                   159

Ртуть (I) хлорид                                                      459

Ртуть (II) хлорид                                                     456

Ртуть хлористая                                                       459

Рубомицин                                                             620

Сажа                                                                  520

Салициламид                                                           139

Салициловой кислоты амид                                              139

Салициловой кислоты изопентиловый эфир                                311

Салициловой кислоты метиловый эфир                                    313

Сантофлекс                                                            351

Свинец сернистый                                                      461

Свинец (II) сульфит                                                   461

Себациновая кислота                                                   153

Севин                                                                 323

Седуксен                                                              655

Селен (IV) оксид                                                      462

Семидин                                                               525

Сера (IV) оксид                                                       463

Сернистый газ                                                         463

Сероводород                                                           168

Сибазон                                                               655

Синафлан                                                              638

Синильная кислота                                                     150

Скополамин                                                            613

Смесь дивинилбензола с этилстиролом                                   235

Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония            35

Смесь хлорированных бициклических соединений                          417

Соляная кислота                                                       149

Стирол                                                                598

Сулема                                                                456

Сульфазан Р                                                           218

Сульфенамид М                                                          60

Сульфенамид Ц                                                         583

Сумицидин                                                             577

Сурьма пятисернистая                                                  477

диСурьма (V) сульфид                                                  477

Сурьма трехокись                                                      478

диСурьма (III) триоксид                                               478

Тамоксифена цитрат                                                    636

Тебаин                                                                652

Теллура двуокись                                                      480

Теллур (IV) диоксид                                                   480

Теобромин                                                             166

Тепрем                                                                481

Терефталевая кислота                                                   58

Тетраиндол                                                            116

Тетрафлурон                                                           207

2,2,3,3-Тетрафторпропиловый спирт                                     489

Тетрациклин                                                           181

Тииран                                                                600

Тинувин П                                                              62

Тиодан                                                                129

Тиолон                                                                140

Тиофен                                                                499

Тиофенол                                                              524

Тиурам Д                                                              488

Тиурам Е                                                              496

ТМТД                                                                  488

Толуилендиизоцианат                                                   174

4-Толуилиловой кислоты метиловый эфир                                 324

Толуин                                                                562

Толуол                                                                306

Томилон                                                               207

Триадименол                                                           208

Триамцинолона ацетонид                                                630

Триацетонамин                                                         486

2,4,6-Трибромфенол                                                    146

1,1,5-Тригидрооктафторпентанол                                        394

Тридимефон                                                            568

Трикрезол                                                             630

1,3,7-Триметилксантин                                                 170

1,3,7-Триметилксантин бензоат натрия                                  171

N-(3-Трифторметилфенил)-N,N-диметилмочевина                           209

Угарный газ                                                           521

Углеводороды предельные C 12-19                                         8

Углерод тетрахлорид                                                   491

Углерод черный                                                        520

Узген                                                                 312

Уксусная кислота                                                      593

Уксусной кислоты аллиловый эфир                                       427

Уксусной кислоты бензиловый эфир                                       49

Уксусной кислоты бутиловый эфир                                       102

Уксусной кислоты виниловый эфир                                       597

Уксусной кислоты гексиловый эфир                                      133

Уксусной кислоты изобутиловый эфир                                    254

Уксусной кислоты метиловый эфир                                       302

Уксусной кислоты н-пентиловый эфир                                    411

Уксусной кислоты пропиловый эфир                                      432

Уксусной кислоты этиловый эфир                                        603

Уксусный альдегид                                                      39

Уксусный ангидрид                                                      40

Фенвалерат                                                            577

Фениламин                                                              18

1-Фенилдодекан                                                        247

Фенилмеркаптан                                                        524

2-Фенил-1-пропен                                                      345

N-Фенил-п-фенилендиамин                                               525

3-Феноксибензиловый спирт                                             531

3-Феноксиметилбензол                                                  343

3-Фенокситолуол                                                       343

м-Фенокситолуол                                                       343

Фенол                                                                 141

Фентанил                                                              652

Феррицианид калия                                                     120

Ферроцианид калия                                                     119

Ферроцин                                                              118

Финоптин                                                              216

ФКТ                                                                   540

Флюоцинолона ацетонид                                                 638

Флюс канифольный активированный                                       540

Фозалон                                                               244

Фосфамид                                                              199

Фосфор (V) оксид                                                      544

Фосфорный ангидрид                                                    544

Фреон-11                                                              515

Фреон 12                                                              220

Фреон 21                                                              231

Фреон 22                                                              223

Фреон 32                                                              221

Фреон 122а                                                            222

Фреон-125                                                             410

Фталазол                                                              498

Фталевой кислоты диметиловый эфир                                     188

Фталевой кислоты 4-[N-(тиазол-2-иламино)сульфониланилид               498

Фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексилтио)имид                         570

Фталевой кислоты N-(циклогексилтио)имид                               584

Фталевый ангидрид                                                     252

Фгорокорт                                                             630

Фтортрихлорметан                                                      515

Фумаровая кислота                                                     100

2-Фуральдегид                                                         550

Фурфураль                                                             550

2-Фурфуральдегид                                                      550

Фурфуриловый спирт                                                    545

Фурфурол                                                              550

Хладон-11                                                             515

Хладон-125                                                            410

Хлор ЦТФ                                                              570

Хлораль                                                               511

Хлорамин Б                                                            554

3-Хлораминобензол                                                      23

4-Хлораминобензол                                                      24

3-Хлоранилин                                                           23

4-Хлоранилин                                                           24

м-Хлоранилин                                                           23

п-Хлоранилин                                                           24

1-Хлорацетофенон                                                      526

п-Хлорбензотрифторид                                                  565

Хлористый циан                                                        569

2-Хлорметилфосфоновой кислоты гексаметилентетрааммоний                121

бета-Хлоропрен                                                        555

Хлороформ                                                             512

Хлорофос                                                              194

Хлорпентафторбензол                                                   409

Хлорпирифос                                                           243

Хлортетрациклин (кормовой)                                            559

м-Хлорфенилизоцианат                                                  565

п-Хлорфенилизоцианат                                                  566

N-Хлорфенилсульфонамид                                                554

4-Хлорфенол                                                           148

п-Хлорфенол                                                           148

1-Хлор-2,3-эпоксипропан                                               561

Хлорэтилен                                                            572

Цеолиты                                                                17

Циановая кислота хлорангидрид                                         569

Циановодород                                                          150

Циануровая кислота                                                    500

Циануртриамид                                                         502

Цианхлорид                                                            569

Циклогексилбензтиазолсульфенамид-2                                    583

N-(Циклогексилтио)фталимид                                            584

Цинк ацетат                                                           585

Цинк нитрат                                                           586

Циперметрин                                                           575

Цисплатин                                                             629

ЦТФ                                                                   584

Четыреххлористый углерод                                              491

Экатин                                                                214

Энантовый альдегид                                                    135

Эпихлоргидрин                                                         561

Эпоксиэтилен                                                          592

Этаналь                                                                39

Этаноламин                                                             25

Этил хлористый                                                        571

Этилакрилат                                                           609

N-Этил-3-аминотолуол                                                  347

N-Этиланилин                                                          602

Этилвалерат                                                           608

2-Этилгексилакрилат                                                   606

Этилен                                                                596

Этилена оксид                                                         592

син.транс-1,3-Этилендикарбоновая кислота                              100

Этиленимин                                                              2

Этиленсульфид                                                         600

Этиленхлорид                                                          572

Этилмеркаптан                                                         595

N-Этил-2-метиланилин                                                  346

2-Этил-2-[4-(метилтио)]фенилпропилтиофосфат                           433

Этиловый спирт                                                        594

N-Этил-м-толуидин                                                     347

N-Этил-о-толуидин                                                     346

Этилхлорид                                                            571

17бета-Этинилтестостерон                                              649

Этоксиэтилакрилат                                                     611

КонсультантПлюс: примечание.

Приложение на регистрацию в Минюст РФ не представлялось.

## Приложение 2

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ

ФОРМУЛ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

AlF3, CaF, Na3AlF6                                                    547

Al2O3                                                                  16

AsH3                                                                   38

B2Ca3O6                                                               268

BH3O3                                                                 399

BaFeOn n = 8,5 - 8,6                                                  534

Bi2O3                                                                 110

BrH                                                                   138

Br2                                                                    70

C                                                                     520

CBaO3                                                                  43

CBr3                                                                  503

CClN                                                                  569

CCl2F2                                                                220

CCl3F                                                                 515

CCl4                                                                  491

CHCl2F                                                                231

CHCl3                                                                 512

CHClF2                                                                223

CHN                                                                   150

CH2Br2                                                                162

CH2Cl2                                                                226

CH2F2                                                                 221

CH2I2                                                                 175

CH2O                                                                  541

CH2O2                                                                 296

CH3NO                                                                 542

CH4N2O                                                                272

CH4O                                                                  297

CH4S                                                                  298

CH5N                                                                  299

CK2O3                                                                 265

C2Cl4                                                                 495

C2Cl6                                                                 131

C2F4                                                                  490

C3HCl3                                                                517

C2HCl3F2                                                              222

C2HCl3O                                                               511

C2HF5                                                                 410

C2H2Cl2O                                                              552

C2H2Cl4                                                               493

C2H3Cl                                                                572

C2H3Cl3                                                               516

C2H3N3                                                                501

C2H4                                                                  596

C2H4Cl2                                                               232

C2H4N4O2                                                                3

C2H4O                                                             39, 592

C2H4O2                                                           344, 593

C2H4S                                                                 600

C2H5N                                                                   2

C2H5N3O2                                                              646

C2H6N2O                                                               379

C2H6OS                                                                295

C2H6O                                                                 594

C2H6S                                                            204, 595

C2H7N                                                            176, 601

C2H7NO                                                                 25

C3F6                                                                  128

C3H2Cl4                                                               492

C3H3N                                                                 430

C3H3N3O4                                                              500

C3H4                                                                  303

C3H4Cl2                                                          229, 230

C3H4Cl2O2                                                             317

C3H4F4O                                                               489

C3H4O                                                                 426

C3H4O2                                                                429

C3H5Br3                                                               504

C3H5Cl                                                           563, 571

C3H5ClO                                                               561

C3H5Cl3                                                               513

C3H5KOS2                                                              607

C3H5N3O9                                                              424

C3H6                                                                  425

C3H6Br2                                                               164

C3H6Br2O                                                              165

C3H6Cl2                                                               228

C3H6N6                                                                502

C3H6O                                                       419, 422, 591

C3H6O2                                                           302, 436

C3H7Br                                                             89, 90

C3H7NO                                                                211

C3H8O                                                            420, 421

C3H8O2                                                                215

C3H8S                                                                 423

C3H9N                                                            431, 507

C4H3NaO4                                                               99

C4H4F8O                                                               394

C4H4O2                                                                321

C4H4O3                                                                172

C4H4O4                                                                100

C4H4S                                                                 499

C4H5Cl                                                                555

C4H6                                                                   91

С4H6CaO4                                                              157

C4H6CoO4                                                              158

C4H6HgO4                                                              159

C4H6O                                                             98, 101

C4H6O2                                                 171, 337, 338, 597

C4H6O3                                                                 40

C4H6O4Zn x 2H2O                                                       585

C4H7BrO2                                                               73

C4H7KOS2                                                              349

C4H7N                                                                 340

C4H7NO                                                                415

C4H8                                                              97, 336

C4H8Cl3O4P                                                            194

C4H8N2                                                                154

C4H8O                                                        93, 334, 484

C4H8O2                                                            94, 603

C4H9Br                                                             72, 83

C4H9Cl                                                           556, 557

C4H9NO                                                                183

C4H10                                                             92, 253

C4H10ClO2PS                                                           245

C4H10Hg                                                               242

C4H10O                                                       95, 335, 610

C4H10O3                                                               388

C4H10S                                                                 96

C4H11N                                                            19, 236

C4H11NO                                                               182

C4H13N3                                                               256

C5HF9O2                                                               385

C5H3F9O                                                               386

C5H4O2                                                                550

C5H5N                                                                 413

C5H6O2                                                                545

C5H6O4                                                                319

C5H8                                                             308, 400

C5H8O2                                                      325, 427, 609

C5H9KOS2                                                         104, 339

C5H10                                                                 412

(C5H10NO)n                                                            418

C5H10O                                                 309, 310, 402, 405

C5H10O2                                                143, 403, 428, 432

C5H11Br                                                            82, 88

C5H11NO2S                                                             353

C5H12                                                                 401

C5H12NO3PS2                                                           199

C5H12O                                                           328, 404

C5H12O2                                                               352

C5H12S                                                                406

C6ClF5                                                                409

C6F6                                                                  127

C6FeK3N6                                                              120

C6FeK4N6                                                              119

C6FeN6 x 4/3Fe                                                        118

C6HF5                                                                 407

C6HF5O                                                                408

C6H3Br3O                                                              146

C6H4Br2                                                               161

C6H4BrNO2                                                              86

C6H4BrNO3                                                              87

C6H4ClNO2                                                   381, 382, 383

C6H4NO3Cl                                                             563

C6H5Br                                                                 71

C6H5BrO                                                        76, 77, 78

C6H5Cl                                                                553

C6H5ClNNaO2S x H2O                                                    554

C6H5ClO                                                               148

C6H5ClO2S                                                              59

C6H5Cl2N                                                         224, 225

C6H5NO2                                                               378

C6H6                                                                   57

C6H6Cl6                                                               130

C6H6ClN                                                            23, 24

C6H6O                                                                 141

C6H6S                                                                 524

C6H6S2                                                                197

C6H7N                                                                  19

C6H7N3O                                                               414

C6H8O7                                                                144

C6H9NO                                                                599

С6H10O                                                 167, 322, 333, 580

C6H10O4                                                               212

(C6H10O5)n                                                            442

C6H11NO                                                          114, 581

C6H12                                                       132, 332, 578

C6H12NO4PS2                                                           202

C6H12N2S4                                                             488

C6H12O                                                      123, 331, 579

C6H12O2                                      102, 124, 191, 196, 254, 329

C6H13Br                                                                74

C6H13N                                                                113

C6H14                                                                 122

C6H14O                                                           125, 330

C6H14O2                                                               341

C6H15N                                                           435, 519

C6H15N3                                                               239

C6H15O2PS3                                                            214

C6H16N2                                                               156

C7F16                                                                 117

C7F8                                                                  393

C7H3ClF3NO2                                                           380

C7H3F13O                                                              506

C7H4ClF3                                                              564

C7H4ClNO                                                         560, 566

C7H4O3S                                                               140

C7H5F3                                                                510

C7H5NS2                                                                62

C7H6Br2                                                               163

C7H6O                                                                  46

C7H7BrO                                                                84

C7H7NO                                                                 47

C7H7NO2                                                               139

C7H8                                                                  306

C7H8N4O2                                                              166

C7H8O                                                             51, 142

C7H8O3S                                                               307

C7H9N                                                                 300

C7H12O2                                                               106

C7H12O3                                                               611

C7H12O4                                                               205

C7H14                                                                 136

C7H14O                                                                135

C7H14O2                                                          411, 608

C7H15Br                                                                75

C7H15NO3                                                              582

C8F18                                                                 390

C8H4O3                                                                252

C8H6O2                                                                 58

C8H7ClO                                                               526

C8H8                                                                  598

C8H8O                                                                 527

[C8H8O]n                                                              416

C8H8O2                                                           305, 354

C8H8O3                                                                313

C8H10                                             184, 185, 186, 187, 604

C8H10NO5PS                                                            203

C8H10N4O2                                                             170

C8H10N4O2 x C7H5NaO2                                                  171

C8H10O                                                                193

C8H11N                                                      177, 178, 602

C8H14O2                                                               105

C8H14O3                                                               315

C8H14O4                                                               192

C8H16ClN4O2P                                                          121

C8H16N2O2S2                                                           218

C8H16O                                                                391

C8H16O2                                                          133, 434

C8H16O4                                                               487

C8H17O4P                                                              195

C8H18NO4PS2                                                           200

C8H18O                                                      153, 392, 605

C8H20Pb                                                               494

C8H9NO2                                                               147

C9H6Cl6O3S                                                            129

C9H6N2O2                                                              174

C9H8N4OS                                                              497

C9H8O4                                                                 41

C9H10                                                                 345

C9H10O2                                                           49, 324

C9H11Cl3NO3PS                                                         243

C9H12                                                            348, 508

C9H12Cl2O2                                                            318

C9H12NO6P                                                             201

C9H12O2                                                               342

C9H13N                                                  21, 241, 346, 347

C9H14O4                                                               314

C9H17NO                                                               486

C9H18O                                                                384

C9H18O4P                                                              326

C9H20N2                                                                20

C9H21N                                                                509

C10H2O6                                                                56

C10H4Cl2O2                                                            227

C10H5F13O2                                                            169

C10H6O2                                                               369

C10H7Br                                                                85

C10H7Cl7                                                              115

C10H8                                                                 368

C10H8O                                                                370

C10H10                                                                235

C10H10O4                                                    188, 189, 190

C10H11F3N2O                                                           209

C10H13N5O4                                                            612

C10H14                                                                484

C10H15N                                                               237

C10H15NO2S                                                            103

[C10H16Cl]n                                                           417

C10H19O6PS2                                                           240

C10H20N2S4                                                            496

C10H20O                                                               152

C10H21Br                                                               79

C10H30                                                                255

C11H12F4N2O2                                                          207

C11H13NS2                                                             107

C11H12N2OS2                                                            60

C11H14O2                                                              213

C11H18O2                                                              316

C11H20N3O3PS                                                          198

C11H20O2                                                              606

C12H4Cl6CuO2                                                          514

C12H10O C12H10                                                         69

C12H11NO2                                                             323

C12H12N2                                                              525

C12H12N2O2S                                                           476

C12H14Cl4O2                                                           217

C12H15ClNO4PS2                                                        244

C12H15ClO2                                                            567

C12H16ClNO2                                                           562

C12H16O3                                                              311

C12H18                                                                246

C12H18Cl2O2S                                                           67

C12H19O2PS2                                                           433

C12H21N2O3PS                                                          327

C12H24ClN                                                             233

C12H24NO2                                                             234

C12H27OPS3                                                            505

C12-19H26-40                                                            8

C13H10O2                                                              528

C13H11N3O                                                              62

C13H12N4                                                               22

C13H12O                                                               343

C13H12O2                                                              531

C13H14N6O2                                                            320

C13H14NO2                                                             523

C13H16N2S2                                                            583

C13H18N2O4                                                            377

C14H8N2S4                                                             219

C14H9Cl5O                                                              66

C14H12Cl2O C12H6Cl4N2S                                                 68

C14H12O                                                                50

C14H14                                                                 52

C14H14ClNO2S                                                          570

C14H15NO2S                                                            584

C14H16ClN3O2                                                          568

C14H18ClN3O2                                                          208

C14H18N2O3                                                            312

C14H18N2O7                                                            350

C14H22N2O ClH                                                         238

C15H17N4O5S                                                           355

C15H18N2                                                              351

C16H16                                                                518

C16H18N2O4S                                                           204

C16H18N2O5                                                            301

C17H13N3O5S2                                                          498

C18H12CuN3NaO14S4                                                     279

C18H19N3O ClH H4O2                                                    482

C18H27ClO2                                                             65

C18H28                                                                247

C19H23N3                                                              210

C19H26O2                                                              145

C20H12                                                                 48

C21H20Cl2O3                                                      529, 530

C21H42N4O                                                             485

C22H14                                                                160

C22H23ClN2O8                                                          549

C22H23NO3                                                             576

C22H24N2O8                                                            181

C22H24N2O9                                                            179

C22H24N2O9ClH                                                         180

C22H25BrN2O2S ClH                                                      80

C22H29N3                                                              116

C23H14N6Na2O9S                                                        282

C24H17Cl4NO3                                                          575

C25H22ClNO3                                                           577

C27H38N2O4 x ClH                                                      216

C32H16CuN8                                                            546

C36H70CaO4                                                            389

C46H56N4O10 H2SO4                                                     627

C48H40N13Na3O13S3                                                     281

C48H72O14                                                               1

C50H63CuN14O36S11                                                     278

C57H89N19O21S2                                                        614

C66H103N17O16S                                                         44

CNa2O3                                                                360

CNa2O3 1,5H2O2                                                        361

CO                                                                    521

CO3TI2                                                                479

CS2                                                                   465

CaCO3                                                                 271

CaH2O2                                                                269

CaN2O6                                                                270

CdCl2                                                                 262

Cdl2                                                                  260

CdN2O6                                                                261

CdO                                                                   263

CdO4S                                                                 264

ClCu                                                                  292

ClH                                                                   149

ClH2HgN                                                               453

ClH4N                                                                  34

ClK                                                                   267

ClNa                                                                  367

Cl2                                                                   551

Cl2Hg                                                                 456

Cl2Hg2                                                                459

Cl2MgO6 H2O                                                           284

Cl2Sn                                                                 396

Cl3Fe                                                                 250

Co                                                                    274

CoO                                                                   275

CO3Zn                                                                 587

CoO4S                                                                 276

CsI                                                                   574

CuCl2                                                                 288

CuO                                                                   289

CuO3S                                                                 291

CuO4S                                                                 290

Cu8Fe16N18O40                                                         537

F3N                                                                     7

F4Si                                                                  558

Fe2O3                                                                 248

FeO4S                                                                 249

FH                                                                    549

Fe16N18Zn8O40                                                         538

Fe16Mg8Mn8O40                                                         535

Fe16Mn8Zn8O40                                                         536

GeO2                                                                  137

HNO3                                                                    5

H2O4S                                                                 464

H2S                                                                   168

H3P                                                                   543

H4N2O3                                                                 31

H8N2O4S                                                                33

H8N2O8S2                                                               32

H24Mo7N6O24                                                            30

Hg                                                                    452

HgI2                                                                  454

HgNO3 H4O2                                                            457

HgN2O6 H2O                                                            455

HgO                                                                   458

INa                                                                   359

I2                                                                    259

InN3O9                                                                258

K2SO4                                                                 266

MgO                                                                   285

NH3                                                                    28

NO                                                                      6

NO2                                                                     4

N2O6Zn                                                                586

NaF, Na3SiF                                                           548

Na2O3S                                                                364

Na2O3Sn H2O                                                           362

Na2O4S                                                                363

Na2O4W H4O2                                                           366

Ni                                                                    371

NiO                                                                   372

NiO4S                                                                 374

OSn                                                                   397

OZn                                                                   588

O2S                                                                   463

O2Se                                                                  462

O2Sn                                                                  395

O2Te                                                                  480

O3                                                                    387

O3PbS                                                                 461

O3Sb2                                                                 478

O3W                                                                   111

O4SSn                                                                 398

O4SZn                                                                 589

O5P2                                                                  544

O5V2                                                                  108

S5Sb2                                                                 477

КонсультантПлюс: примечание.

Приложение на регистрацию в Минюст РФ не представлялось.

## Приложение 3

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ

НОМЕРОВ CAS ВЕЩЕСТВ И ИХ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ

50-00-0                                                             541

50-32-8                                                              48

50-78-2                                                              41

52-68-6                                                             194

53-70-3                                                             160

54-85-3                                                             414

55-21-0                                                              47

55-63-0                                                             424

56-23-5                                                             491

57-13-6                                                             272

57-62-5                                                             559

58-08-2                                                             170

59-51-8                                                             353

60-24-2                                                             295

60-29-7                                                             610

60-51-5                                                             199

60-54-8                                                             181

61-33-6                                                             204

62-53-3                                                              18

62-54-4                                                             157

62-75-9                                                             379

63-25-2                                                             323

64-17-5                                                             594

64-18-6                                                             296

64-19-7                                                             593

65-45-2                                                             139

66-25-1                                                             123

67-56-1                                                             297

67-63-0                                                             421

67-64-1                                                             422

67-66-3                                                             512

67-72-1                                                             131

68-12-2                                                             211

71-23-8                                                             420

71-36-3                                                              95

71-41-0                                                             404

71-43-2                                                              57

71-55-6                                                             516

73-78-9                                                             238

74-85-1                                                             596

74-89-5                                                             299

74-90-8                                                             150

74-93-1                                                             298

74-95-3                                                             162

74-99-7                                                             303

75-00-3                                                             571

75-01-4                                                             572

75-04-7                                                             601

75-07-0                                                              39

75-08-1                                                             595

75-09-2                                                             226

75-10-5                                                             221

75-11-6                                                             175

75-12-7                                                             542

75-15-0                                                             465

75-18-3                                                             206

75-21-8                                                             592

75-25-2                                                             503

75-26-3                                                              90

75-28-5                                                             253

75-43-4                                                             231

75-45-6                                                             223

75-50-3                                                             507

75-56-9                                                             591

75-69-4                                                             515

75-71-8                                                             220

75-87-6                                                             511

75-97-8                                                             191

76-37-9                                                             489

77-92-9                                                             144

78-00-2                                                             494

78-48-8                                                             505

78-75-1                                                             164

78-77-3                                                              83

78-79-5                                                             308

78-82-0                                                             340

78-83-1                                                             335

78-84-2                                                             334

78-87-5                                                             228

78-88-6                                                             230

78-94-4                                                             101

79-01-6                                                             517

79-04-9                                                             552

79-09-4                                                             436

79-10-7                                                             429

79-20-9                                                             302

79-34-5                                                             493

79-41-4                                                             338

79-57-2                                                             179

80-07-9                                                              67

80-08-0                                                             476

80-15-9                                                             342

80-18-2                                                             307

80-58-0                                                              73

80-62-6                                                             325

83-67-0                                                             166

85-44-9                                                             252

85-73-4                                                             498

87-20-7                                                             311

88-05-1                                                              21

88-12-0                                                             599

88-34-6                                                              65

88-73-3                                                             381

89-32-7                                                              56

90-11-9                                                              85

91-20-3                                                             368

91-66-7                                                             237

91-67-8                                                             241

93-58-3                                                             305

94-44-0                                                             523

94-68-8                                                             346

95-33-0                                                             583

95-47-6                                                             185

95-56-7                                                              76

95-63-6                                                             508

95-76-1                                                             225

95-93-2                                                             484

96-13-9                                                             165

96-18-4                                                             513

96-22-0                                                             405

96-33-3                                                             337

96-48-0                                                             173

97-65-4                                                             319

97-77-8                                                             496

97-88-1                                                             105

98-00-0                                                             545

98-01-1                                                             550

98-08-8                                                             510

98-09-9                                                              59

98-56-6                                                             565

98-82-8                                                             348

98-83-9                                                             345

98-86-2                                                             527

98-95-3                                                             378

99-75-2                                                             324

100-00-5                                                             383

100-21-0                                                              58

100-38-9                                                             239

100-41-4                                                             604

100-42-5                                                             598

100-51-6                                                              51

100-52-7                                                              46

100-61-8                                                             300

100-64-1                                                             581

101-54-2                                                             525

102-27-2                                                             347

102-69-2                                                             509

102-77-2                                                              60

103-11-7                                                             606

103-34-4                                                             218

103-69-5                                                             602

103-90-2                                                             147

104-12-1                                                             566

104-76-7                                                             605

105-60-2                                                             114

106-37-6                                                             161

106-41-2                                                              78

106-42-3                                                             187

106-47-8                                                              24

106-48-9                                                             148

106-65-0                                                             212

106-74-1                                                             611

106-89-8                                                             561

106-94-5                                                              89

106-97-8                                                              92

106-98-9                                                              97

106-99-0                                                              91

107-02-8                                                             426

107-03-9                                                             423

107-05-1                                                             564

107-10-8                                                             431

107-13-1                                                             430

107-31-3                                                             344

107-82-4                                                              82

107-92-6                                                              94

108-01-0                                                             182

108-05-4                                                             597

108-10-1                                                             331

108-11-3                                                             330

108-24-7                                                              40

108-31-6                                                             172

108-38-3                                                             186

108-42-9                                                              23

108-62-3                                                             487

108-78-1                                                             502

108-80-5                                                             500

108-86-1                                                              71

108-88-3                                                             306

108-90-7                                                             553

108-93-0                                                             579

108-94-1                                                             580

108-95-2                                                             141

108-98-5                                                             524

109-52-4                                                             403

109-59-1                                                             352

109-60-4                                                             432

109-65-9                                                              72

109-66-0                                                             401

109-67-1                                                             412

109-69-3                                                             557

109-73-9                                                              19

109-79-5                                                              96

109-87-5                                                             215

109-89-7                                                             236

109-99-9                                                             483

110-02-1                                                             499

110-17-8                                                             100

110-19-0                                                             254

110-53-2                                                              88

110-54-3                                                             122

110-62-3                                                             402

110-66-7                                                             406

110-82-7                                                             578

110-86-1                                                             413

110-20-6                                                             153

111-25-1                                                              74

111-27-3                                                             125

111-40-0                                                             256

111-45-5                                                             428

111-46-6                                                             388

111-49-9                                                             113

111-71-7                                                             135

111-87-5                                                             392

112-29-8                                                              79

112-31-2                                                             152

115-07-1                                                             425

115-11-7                                                             336

115-18-4                                                             310

115-29-7                                                             129

115-32-2                                                              66

116-14-3                                                             490

116-15-4                                                             128

116-54-1                                                             317

117-80-6                                                             227

118-79-6                                                             146

119-36-8                                                             313

120-51-4                                                              50

120-61-6                                                             190

120-78-5                                                             219

121-17-5                                                             380

121-44-8                                                             519

121-69-7                                                             177

121-73-3                                                             382

121-75-5                                                             240

122-14-5                                                             201

123-01-3                                                             247

123-11-5                                                             354

123-38-6                                                             419

123-72-8                                                              93

123-73-9                                                              98

123-77-3                                                               3

123-86-4                                                             102

124-09-4                                                             156

124-13-0                                                             391

124-19-6                                                             384

124-40-3                                                             176

126-99-8                                                             555

127-18-4                                                             495

127-19-5                                                             183

127-52-6                                                             554

130-15-4                                                             369

131-11-3                                                             188

135-19-3                                                             370

137-26-8                                                             488

140-11-4                                                              49

140-88-5                                                             609

140-89-6                                                             607

140-92-1                                                             349

141-06-0                                                             434

141-32-2                                                             106

141-43-5                                                              25

141-78-6                                                             603

142-62-1                                                             124

142-84-7                                                             435

142-92-7                                                             133

147-14-8                                                             546

149-30-4                                                              61

151-56-4                                                               2

152-11-4                                                             216

288-88-0                                                             501

298-00-0                                                             203

307-34-6                                                             390

333-41-5                                                             327

335-57-9                                                             117

344-07-0                                                             409

354-33-6                                                             410

355-28-2                                                             386

355-80-6                                                             394

363-72-4                                                             407

373-21-7                                                             350

375-82-6                                                             506

392-56-3                                                             127

420-12-2                                                             600

434-64-0                                                             393

471-34-1                                                             271

497-19-8                                                             360

504-60-9                                                             400

506-77-4                                                             569

513-77-9                                                              43

532-27-4                                                             526

539-82-2                                                             608

542-75-6                                                             229

576-26-1                                                             193

578-57-4                                                              84

584-08-7                                                             265

585-79-5                                                              86

591-20-8                                                              77

591-87-7                                                             427

592-41-6                                                             132

592-76-7                                                             136

608-31-1                                                             224

608-73-1                                                             130

616-45-5                                                             415

620-47-3                                                              52

623-36-9                                                             333

624-24-8                                                             329

624-92-0                                                             197

627-44-1                                                             242

627-93-0                                                             192

628-63-7                                                             411

629-04-9                                                              75

630-08-0                                                             521

640-15-3                                                             214

674-82-8                                                             321

691-37-2                                                             332

766-15-4                                                             196

771-61-9                                                             408

774-65-2                                                             213

826-36-8                                                             486

871-58-9                                                             104

1071-73-4                                                             143

1119-40-0                                                             205

1300-21-6                                                             232

1304-76-3                                                             110

1305-62-0                                                             269

1306-19-0                                                             263

1307-96-6                                                             275

1309-37-1                                                             248

1309-48-4                                                             285

1309-64-4                                                             478

1310-53-8                                                             137

1313-99-1                                                             372

1314-13-2                                                             588

1314-35-8                                                             111

1314-56-3                                                             544

1314-62-1                                                             108

1315-04-4                                                             477

1317-38-0                                                             289

1319-77-3                                                             142

1321-74-0                                                             235

1330-20-7                                                             184

1330-73-8                                                             178

1333-86-4                                                             520

1344-28-1                                                              16

1405-87-4                                                              44

1459-93-4                                                             189

1592-23-0                                                             389

1600-27-7                                                             159

1633-22-3                                                             518

1634-04-4                                                             328

1707-15-9                                                             320

1746-01-6                                                             217

2058-46-0                                                             180

2164-17-2                                                             209

2275-23-2                                                             200

2310-17-0                                                             244

2314-17-2                                                             107

2440-22-4                                                              62

2524-04-1                                                             245

2540-82-1                                                             202

2706-90-3                                                             385

2909-38-8                                                             560

2921-88-2                                                             243

3090-33-8                                                             154

3105-55-3                                                              99

3129-91-7                                                             234

3313-92-6                                                             361

3486-35-9                                                             587

3586-14-9                                                             343

3622-84-2                                                             103

4439-24-1                                                             341

4675-87-0                                                             309

4991-65-5                                                             140

5460-63-9                                                             316

5850-21-5                                                             282

5970-45-6                                                             585

6147-53-1                                                             158

6428-38-2                                                             281

6484-52-2                                                              31

7270-73-7                                                             377

7439-92-1                                                             460

7439-97-6                                                             452

7440-02-0                                                             371

7440-48-4                                                             274

7446-07-3                                                             480

7446-08-4                                                             462

7446-09-5                                                             463

7446-10-8                                                             461

7447-39-4                                                             288

7447-40-7                                                             267

7487-94-7                                                             456

7488-55-3                                                             398

7553-56-2                                                             259

7621-86-5                                                              22

7647-01-0                                                             149

7647-14-5                                                             367

7664-39-3                                                             549

7664-41-7                                                              28

7664-93-9                                                             464

7681-82-5                                                             359

7693-52-9                                                              87

7697-37-2                                                               5

7705-08-0                                                             250

7720-78-7                                                             249

7726-95-6                                                              70

7727-54-0                                                              32

7733-02-1                                                             589

7757-82-6                                                             363

7757-83-7                                                             364

7758-89-6                                                             292

7772-99-8                                                             396

7774-29-0                                                             454

7778-80-5                                                             266

7779-88-6                                                             586

7782-50-5                                                             551

7783-06-4                                                             168

7783-20-2                                                              33

7783-34-8                                                             455

7783-54-2                                                               7

7783-61-1                                                             549

7784-42-1                                                              38

7786-81-4                                                             374

7789-17-5                                                             574

7790-80-9                                                             260

7790-84-3                                                             264

7803-51-2                                                             543

8000-95-1                                                             171

8004-13-5                                                              69

8006-64-2                                                             470

8032-32-4                                                              53

8072-20-6                                                              68

9003-39-8                                                             418

9005-25-8                                                             442

60320-18-5                                                             492

61898-95-1                                                             318

76505-58-3                                                             485

99614-01-4                                                             482

108778-72-9                                                             278

130904-74-4                                                             145

131707-23-8                                                              80

134576-33-3                                                             121

КонсультантПлюс: примечание.

Приложение на регистрацию в Минюст РФ не представлялось.

## Приложение 4

(справочное)

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ГН 2.1.6.1338-03 И ГН 2.1.6.1339-03

Предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест - концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.

Нормативы установлены в виде максимальных разовых и среднесуточных ПДК с указанием класса опасности и лимитирующего показателя вредности, который положен в основу установления норматива конкретного вещества.

Лимитирующий (определяющий) показатель вредности характеризует направленность биологического действия вещества: рефлекторное и резорбтивное.

Рефлекторное действие - реакция со стороны рецепторов верхних дыхательных путей: ощущение запаха, раздражение слизистых оболочек, задержка дыхания и т.п. Указанные эффекты возникают при кратковременном воздействии веществ, поэтому рефлекторное действие лежит в основе установления максимальных разовых ПДК (20 - 30 минут).

Под резорбтивным действием понимают возможность развития общетоксических, гонадотоксических, эмбриотоксических, мутагенных, канцерогенных и др. эффектов, возникновение которых зависит не только от концентрации вещества в воздухе, но и от длительности ингаляции. С целью предупреждения развития резорбтивного действия устанавливается среднесуточная ПДК (как максимальная 24-х часовая и/или как средняя за длительный период - год и более).

Классы опасности веществ, для которых установлены только максимальные разовые ПДК, определены с учетом опасности развития рефлекторных (прежде всего ольфакторных) реакций. Классы опасности веществ, для которых одновременно установлены максимально разовая и среднесуточная ПДК, определены с учетом опасности развития rex эффектов, развитие которых при действии конкретного вещества наиболее опасно. Классы опасности веществ, лимитированных резорбтивным действием, определены с учетом опасности развития этих эффектов.

ОБУВ - норматив максимального допустимого содержания загрязняющего вещества в атмосферном воздухе.