## Slide 1: Практическое занятие №5 Тема: Методы оценки химических показателей воды.

## Slide 2
ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Активная реакция воды - степень её кислотности или щёлочности - определяется концентрацией водородных ионов.
Обычно выражается через рН - отрицательный логарифм концентрации ионов водорода.
При рН = 7,0 реакция воды нейтральная, при рН 7,0 среда щелочная.

## Slide 3: Классификация вод по рН
Группа воды рН
Сильнокислая Менее 3,0
Кислая Более 3,0 до 5,0
Слабокислая Более 5,0 до 6,5
Нейтральная Более 6,5 до 7,5
Слабощелочная Более 7,5 до 8,5
Щелочная Более 8,5 до 9,5
Сильнощелочная Более 9,5

## Slide 4
В соответствии с требованиями к составу и свойствам питьевой воды, величина рН не должна выходить за пределы интервала значений 6,0-9,0.
Контроль уровня рН особенно важен на всех стадиях водоочистки, так как его "уход" в ту или иную сторону может не только существенно сказаться на запахе, привкусе и внешнем виде воды, но и повлиять на эффективность водоочистных мероприятий.
При низком рН вода обладает высокой коррозионной активностью, а при высоких уровнях (рН>11) вода приобретает характерную мылкость, неприятный запах, вызывает раздражение глаз и кожи.

## Slide 5: Определение рН воды

## Slide 6: Определение рН среды потенциометрическим методом
Потенциометрия – это электрохимический метод анализа, основанный на зависимости величины электродного потенциала, а, следовательно, и ЭДС, составленного из соответствующих электродов гальванического элемента, от состава раствора.
Для определения величины рН среды применяются рН-индикаторные электроды.
Потенциал стеклянного электрода зависит от концентрации (активности) ионов водорода в растворе.

## Slide 7: pH-метрия
pH-метр прибор для измерения водородного показателя (показателя pH), характеризующего активность
ионов водорода в растворах, воде. Прибор позволяет измерять pH непрозрачных и цветных растворов и потому широко используется.

## Slide 8: Метод титрования