ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Для цикла ТУ «Ультразвуковая диагностика в ангиологии»

|  |  | Физика ультразвука (36) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Процесс, на котором основано применение ультразвукового метода - это: |
|  | А | Визуализация органов и тканей на экране прибора |
|  | Б | Взаимодействие ультразвука с тканями человека |
|  | В | Прием отраженных сигналов |
| прав | Г | Распространение ультразвуковых волн |
|  | Д | Серошкальное представление изображения на экране прибора |
|  | 2 | Ультразвук - это звук частота которого не ниже: |
|  | А | 15 кГц |
| прав | Б | 20000 Гц |
|  | В | 1 Мгц |
|  | Г | 30 Гц |
|  | Д | 20 Гц |
|  | 3 | Акустической переменной является: |
|  | А | Частота |
| прав | Б | Давление |
|  | В | Скорость |
|  | Г | Период |
|  | Д | Длина волны |
|  | 4 | Скорость распространения ультразвука возрастает если: |
|  | А | Плотность среды возрастает |
|  | Б | Плотность среды уменьшается |
|  | В | Упругость возрастает |
|  | Г | Плотность и упругость возрастают |
| прав | Д | Плотность уменьшается, упругость возрастает |
|  | 5 | Усредненная скорость распространения ультразвука в мягких тканях составляет: |
|  | А | 1450 м/с |
|  | Б | 1620 м/с |
| прав | В | 1540 м/с |
|  | Г | 1300 м/с |
|  | Д | 1420 м/с |
|  | 6 | Скорость распространения ультразвука определяется: |
|  | А | Частотой |
|  | Б | Амплитудой |
|  | В | Длиной волны |
|  | Г | Периодом |
| прав | Д | Средой |
|  | 7 | Длина волны ультразвука с частотой 1 МГц в мягких тканях составляет: |
|  | А | 3,08 мм |
|  | Б | 1,54 мкм |
| прав | В | 1, 54 мм |
|  | Г | 0,77 мм |
|  | Д | 0,77 мкм |
|  | 8 | Длина волны в мягких тканях с увеличением частоты: |
| прав | А | Уменьшается |
|  | Б | Остается неизменной |
|  | В | Увеличивается |
|  | 9 | Наибольшая скорость распространения ультразвука наблюдается в: |
|  | А | Воздухе |
|  | Б | Водороде |
|  | В | Воде |
| прав | Г | Железе |
|  | Д | Вакууме |
|  | 10 | Скорость распространения ультразвука в твердых телах выше, чем в |
|  |  | жидкостях, т.к. они имеют большую: |
|  | А | Плотность |
| прав | Б | Упругость |
|  | В | Вязкость |
|  | Г | Акустическое сопротивление |
|  | Д | Электрическое сопротивление |
|  | 11 | Звук - это: |
|  | А | Поперечная механическая волна |
|  | Б | Электромагнитная волна |
|  | В | Частица |
|  | Г | Фотон |
| прав | Д | Продольная механическая волна |
|  | 12 | Имея значения скорости распространения ультразвука и частоты можно расчитать: |
|  | А | Амплитуду |
|  | Б | Период |
|  | В | Длину волны |
|  | Г | Амплитуду и период |
| прав | Д | Период и длину волны |
|  | 13 | Затухание ультразвукового сигнала включает в себя: |
|  | А | Рассеивание |
|  | Б | Отражение |
|  | В | Поглощение |
|  | Г | Рассеивание и поглощение |
| прав | Д | Рассеивание, поглощение и отражение |
|  | 14 | В мягких тканях коэффициент затухания для частоты 5 МГц составляет: |
|  | А | 1 Дб/см |
|  | Б | 2 Дб/см |
|  | В | 3 Дб/см |
|  | Г | 4 Дб/см |
| прав | Д | 5 Дб/см |
|  | 15 | С увеличением частоты коэффициент затухания в мягких тканях: |
|  | А | Уменьшается |
|  | Б | Остается неизменным |
| прав | В | Увеличивается |
|  | 16 | Свойства среды, через которую проходит ультразвук определяет: |
| прав | А | Сопротивление |
|  | Б | Интенсивность |
|  | В | Амплитуда |
|  | Г | Частота |
|  | Д | Период |
|  | 17 | К допплерографии с использованием постоянной волны относится: |
|  | А | Продолжительность импульса |
|  | Б | Частота повторения импульсов |
|  | В | Частота |
|  | Г | Длина волны |
| прав | Д | Частота и длина волны |
|  | 18 | В формуле, описывающей параметры волны, отсутствует: |
|  | А | Частота |
|  | Б | Период |
| прав | В | Амплитуда |
|  | Г | Длина волны |
|  | Д | Скорость распространения |
|  | 19 | Ультразвук отражается от границы сред, имеющих различия в: |
|  | А | Плотности |
| прав | Б | Акустическом сопротивлении |
|  | В | Скорости распространения ультразвука |
|  | Г | Упругости |
|  | Д | Скорости распространения ультразвука и упругости |
|  | 20 | При перпендикулярном падении ультразвукового луча интенсивность отражения зависит от: |
|  | А | Разницы плотностей |
| прав | Б | Разницы акустических сопротивлений |
|  | В | Суммы акустических сопротивлений |
|  | Г | И разницы и суммы акустических сопротивлений |
|  | Д | Разницы плотностей и разницы акустических сопротивлений |
|  | 21 | При возрастании частоты обратное рассеивание: |
| прав | А | Увеличивается |
|  | Б | Уменьшается |
|  | В | Не изменяется |
|  | Г | Преломляется |
|  | Д | Исчезает |
|  | 22 | Для того, чтобы рассчитать расстояние до отражателя, нужно знать: |
|  | А | Затухание, скорость, плотность |
|  | Б | Затухание, сопротивление |
|  | В | Затухание, поглощение |
| прав | Г | Время возвращения сигнала, скорость |
|  | Д | Плотность, скорость |
|  | 23 | Ультразвук может быть сфокусирован с помощью: |
|  | А | Искривленным элементом |
|  | Б | Искривленным отражателем |
|  | В | Линзой |
|  | Г | Фазированной антенной |
| прав | Д | Всего вышеперечисленного |
|  | 24 | Осевая разрешающая способность определяется: |
|  | А | Фокусировкой |
|  | Б | Расстоянием до объекта |
|  | В | Типом датчика |
| прав | Г | Числом колебаний в импульсе |
|  | Д | Средой, в которой распространяется ультразвук |
|  | 25 | Поперечная разрешающая способность определяется: |
| прав | А | Фокусировкой |
|  | Б | Расстоянием до объекта |
|  | В | Типом датчика |
|  | Г | Числом колебаний в импульсе |
|  | Д | Средой |
|  | 26 | Проведение ультразвука от датчика в ткани человека улучшает: |
|  | А | Эффект Допплера |
|  | Б | Материал, гасящий ультразвуковые колебания |
|  | В | Преломление |
|  | Г | Более высокая частота ультразвука |
| прав | Д | Соединительная среда |
|  | 27 | Осевая разрешающая способность может быть улучшена, главным образом, за счет: |
| прав | А | Улучшения гашения колебания пьезоэлемента |
|  | Б | Увеличение диаметра пьезоэлемента |
|  | В | Уменьшения частоты |
|  | Г | Уменьшения диаметра пьезоэлемента |
|  | Д | Использования эффекта Допплера |
|  | 28 | Если бы отсутствовало поглощение ультразвука тканями тела человека, то не было бы необходимости использовать в приборе: |
|  | А | Компрессию |
|  | Б | Демодуляцию |
| прав | В | Компенсацию |
|  | 29 | Дистальное псевдоусиление эха вызывается: |
|  | А | Сильно отражающей структурой |
|  | Б | Сильно поглощающей структурой |
| прав | В | Слабо поглощающей структурой |
|  | Г | Ошибкой в определении скорости |
|  | Д | Преломлением |
|  | 30 | Максимальное допплеровское смещение наблюдается при значении |
|  |  | допплеровского угла равного: |
|  | А | 90 градусов |
|  | Б | 45 градусов |
| прав | В | 0 градусов |
|  | Г | 45 градусов |
|  | Д | 90 градусов |
|  | 31 | Частота допплеровского смещения не зависит от: |
| прав | А | Амплитуды |
|  | Б | Скорости кровотока |
|  | В | Частоты датчика |
|  | Г | Допплеровского угла |
|  | Д | Скорости распространения ультразвука |
|  | 32 | Искажения спектра при допплерографии не наблюдаются, если допплеровское смещение частоты повторения импульсов: |
|  | А | Меньше |
|  | Б | Равно |
|  | В | Больше |
|  | Г | Верно все перечисленное |
| прав | Д | Верно А и Б |
|  | 33 | Импульсы состоящие из 2-3 циклов используются для: |
|  | А | Импульсного Допплера |
|  | Б | Непрерывно-волнового Допплера |
| прав | В | Получения черно-белого изображения |
|  | Г | Цветного Допплера |
|  | Д | Верно все вышеперечисленное |
|  | 34 | Мощность отраженного допплеровского сигнала пропорциональна: |
|  | А | Объемному кровотоку |
|  | Б | Скорости кровотока |
|  | В | Допплеровскому углу |
| прав | Г | Плотности клеточных элементов |
|  | Д | Верно все вышеперечисленное |
|  | 35 | Биологическое действие ультразвука: |
|  | А | Не наблюдается |
|  | Б | Не наблюдается при использовании диагностических приборов |
| прав | В | Не подтверждено при пиковых мощностях, усредненных во времени |
|  |  | ниже 100 мВт/кв.см |
|  | Г | Верно Б и В |
|  | 36 | Контроль компенсации /gain/: |
|  | А | Компенсирует нестабильность работы прибора в момент разогрева |
| прав | Б | Компенсирует затухание |
|  | В | Уменьшает время обследования больного |
|  | Г | Все перечисленное неверно |
|  |  | Сосудистая система (83) |
|  | 1 | В норме в сосуде при допплерографии регистрируется течение потока: |
| прав | А | Ламинарное |
|  | Б | Турбулентное |
|  | 2 | При ультразвуковой локации ламинарного течения спектр допплеровского сдвига частот характеризуется: |
| прав | А | Малой шириной, что соответствует небольшому разбросу скоростей в |
|  |  | окрашиваемом объеме |
|  | Б | Большой шириной, что соответствует большому разбросу скоростей в |
|  |  | окрашиваемом объеме |
|  | 3 | Турбулентное течение характеризуется наличием: |
| прав | А | Большого количества вихрей разного размера с хаотичным изменением |
|  |  | скорости |
|  | Б | Параллельно перемещающихся слоев жидкости, которые не перемешиваются друг с другом |
|  | 4 | Турбулентное течение развивается в сосудах с: |
|  | А | Нормальным просветом |
|  | Б | Сужением менее 60% просвета |
| прав | В | Сужением более 60% просвета |
|  | 5 | В импульсном допплеровском режиме датчик излучает: |
| прав | А | Короткие по длительности синусоидальные импульсы |
|  | Б | Ультразвуковая волна излучается непрерывно |
|  | 6 | В основе допплеровского режима производится: |
| прав | А | Анализ разницы частот излучаемого и пришедшего в виде эхо ультразвука |
|  | Б | Анализ амплитуд и интенсивностей эхосигналов |
|  | 7 | Допплеровский сдвиг частот (DF) определяется в соответствии с |
|  |  | уравнением Допплера: |
| прав | А | DF=2Fo x Vx cos Q : C |
|  |  | где Fo - частота ультразвука, посылаемого источником, С - скорость |
|  |  | распространения ультразвука в среде, V - скорость движения объекта |
|  |  | (эритроцитов), отражающих ультразвук, Q - угол между кровотоком и |
|  |  | направлением распространения ультразвуковых волн |
|  | Б | DF = 2V x cos Q : Fo x C |
|  | 8 | Аорта и магистральные артерии обладают: |
| прав | А | Способностью преобразовывать пульсирующий кровоток в более |
|  |  | равномерный и плавный |
|  | Б | Самой большой растяжимостью и низкой эластичностью |
|  | 9 | Сосуды сопротивления: |
| прав | А | Влияют на общее периферическое сопротивление |
|  | Б | Не влияют на общее периферическое сопротивление |
|  | 10 | Сосуды шунты - артериоловенулярные анастомозы обеспечивают сброс крови из артерии в вены: |
| прав | А | Минуя капилляры |
|  | Б | Через капилляры |
|  | 11 | Обменные сосуды - это: |
| прав | А | Капилляры |
|  | Б | Вены |
|  | В | Артерии |
|  | 12 | Емкостные сосуды - это: |
|  | А | Магистральные артерии |
| прав | Б | Вены |
|  | В | Сосуды сопротивления |
|  | 13 | Увеличение периферического сопротивления в кровеносной системе: |
| прав | А | Уменьшает объемную скорость кровотока |
|  | Б | Увеличивает объемную скорость кровотока |
|  | В | Не влияет на величину объемной скорости кровотока |
|  | 14 | Объемная скорость кровотока - это: |
| прав | А | Количество крови, протекающее через поперечное сечение сосуда за единицу времени в мл/мин или мл/сек |
|  | Б | Быстрота движения конкретных частиц крови и переносимых ею веществ |
|  | 15 | Линейная скорость кровотока - это: |
| прав | А | Перемещение частиц потока за единицу времени в м/сек, измеренное в |
|  |  | конкретной точке |
|  | Б | Масса крови в кг/мин и г/сек |
|  | 16 | В общей печеночной артерии в норме наблюдается кровоток с |
|  |  | периферическим сопротивлением: |
|  | А | Высоким |
| прав | Б | Низким |
|  | 17 | Расчет индекса периферического сопротивления (RI) проводится по |
|  |  | формуле: |
| прав | А | RI=(Vmax - Vmin)/V max |
|  | Б | RI=(Vmax + Vmin)/V max |
|  |  | где Vmax - максимальная систолическая скорость кровотока, Vmin - конечная диастолическая скорость кровотока |
|  | 18 | Расчет пульсаторного индекса проводится по формуле: |
| прав | А | РI=(Vmax - Vmin)/TAMX |
|  | Б | РI=(Vmax + Vmin)/TAMX |
|  |  | где Vmax - максимальная систолическая скорость кровотока, Vmin - конечная диастолическая скорость кровотока, TAMX - усредненная по времени минимальная скорость кровотока |
|  | 19 | В норме устье правой почечной артерии расположено: |
| прав | А | Ниже места отхождения левой почечной артерии |
|  | Б | Выше места отхождения левой почечной артерии |
|  | 20 | Увеличение периферического сопротивления в кровеносной системе: |
| прав | А | Уменьшает объемную скорость кровотока |
|  | Б | Увеличивает объемную скорость кровотока |
|  | В | Не влияет на величину объемной скорости кровотока |
|  | 21 | На участке окклюзирующего тромба сигнал кровотока: |
| прав | А | Отсутствует |
|  | Б | Регистрируется |
|  | 22 | В норме при компрессии вены датчиком: |
|  | А | Просвет сосуда не меняется |
| прав | Б | Стенки спадаются и исчезает просвет |
|  | 23 | По ультразвуковым критериям гетерогенная атеросклеротическая |
| прав | А | Бляшка с кровоизлиянием |
| прав | Б | Бляшка с изъязвлением |
|  | В | Мягкая бляшка |
|  | 24 | В норме в чревном стволе определяется кровоток с периферическим |
|  |  | сопротивлением: |
|  | А | Высоким |
| прав | Б | Низким |
|  | 25 | В норме в верхней брыжеечной артерии определяется кровоток с |
|  |  | периферическим сопротивлением: |
| прав | А | Высоким |
|  | Б | Низким |
|  | 26 | В норме в брюшном отделе аорты определяется тип кровотока: |
| прав | А | Магистральный |
|  | Б | Магистрально-измененный |
|  | В | Коллатеральный |
|  | 27 | В норме значение индекса периферического сопротивления в почечных артериях: |
| прав | А | Менее 0,7 |
|  | Б | 0,7-1,0 |
|  | В | Более 1,0 |
|  | 28 | При стенозах более 50% по диаметру в месте стеноза отмечается: |
| прав | А | Возрастание линейной скорости кровотока |
|  | Б | Снижение линейной скорости кровотока |
|  | В | Линейная скорость кровотока не меняется |
|  | 29 | В норме отношение пик-систолической скорости в почечной артерии к пик-систолической скорости в аорте составляет: |
| прав | А | Менее 3,5 |
|  | Б | Более 3,5 |
|  | В | Равно 3,5 |
|  | 30 | Первая ветвь внутренней сонной артерии (ВСА) – это: |
|  | А | Первая соединительная артерия |
| прав | Б | Глазная артерия |
|  | В | Поверхностная височная артерия |
|  | 31 | Доступны для локации кровотока: |
|  | А | Поверхностная височная артерия |
|  | Б | Верхнечелюстная артерия |
|  | В | Лицевая артерия |
| прав | Г | А, В |
|  | 32 | Диаметр аорты при аневризме брюшного отдела аорты составляет: |
|  | А | 20-30 мм |
| прав | Б | Более 30 мм |
|  | 33 | Правая и левая позвоночные артерии в норме сливаются в: |
| прав | А | Основную артерию |
|  | Б | Задние мозговые артерии |
|  | В | Верхнюю мозжечковую артерию |
|  | 34 | Позвоночная артерия в норме отходит от: |
| прав | А | Подключичной артерии |
|  | Б | Плечеголовного ствола |
|  | В | Дуги аорты |
|  | 35 | Классическое строение артерий Вилизиева круга: |
| прав | А | 2 передние мозговые артерии, 2 средние мозговые артерии, 2 задние мозговые артерии,1 передняя соединительная артерия, 2 задние соединительные артерии |
|  | Б | 2 передние мозговые артерии, 2 средние мозговые артерии, 2 задние мозговые артерии,2 передние соединительные артерии, 1 задняя соединительная артерия |
|  | 36 | При окклюзии почечной артерии: |
| прав | А | Отсутствует ультразвуковой сигнал в почечной артерии и регистрируется |
|  |  | коллатеральный тип кровотока во внутрипеченочных артериях |
|  | Б | Отношение пик-систолической скорости менее 3,5 без локального увеличения скорости кровотока |
|  | В | Отношение пик-систолической скорости более 3,5 в сочетании с локальным увеличением скорости кровотока |
|  | 37 | В норме внутренняя сонная артерия участвует в кровоснабжении: |
| прав | А | Головного мозга |
|  | Б | Кожи лица и шеи |
|  | 38 | Магистральный тип кровотока характеризуется: |
| прав | А | Острой вершиной в систолу, обратным кровотоком в период ранней диастолы и кровотоком в период поздней диастолы |
|  | Б | Снижением и закруглением систолического пика, замедленным подъемом и спадом кривой скорости кровотока |
|  | 39 | Коллатеральный тип кровотока характеризуется: |
|  | А | Расширением, расщеплением пика в систолу, отсутствием обратного |
|  |  | кровотока в диастолу |
| прав | Б | Снижением и закруглением систолического пика, замедленным подъемом и спадом кривой скорости кровотока |
|  | 40 | Величина гидродинамического сопротивления кровеносной системы зависит от: |
|  | А | Вязкости крови |
|  | Б | Силы трения |
|  | В | Диаметра сосуда |
|  | Г | Длины сосуда |
| прав | Д | Правильно А, В, Г |
|  | 41 | Тип кровотока в подключичной артерии при полном позвоночно-подключичном синдроме обкрадывания: |
|  | А | магистральный |
| прав | Б | коллатеральный |
|  | 42 | Направление кровотока в позвоночной артерии при полном позвоночно-подключичном синдроме обкрадывания: |
|  | А | Антеградное |
| прав | Б | Ретроградное |
|  | 43 | В норме кровоток в венах: |
| прав | А | фазный, синхронизированный с дыханием |
|  | Б | монофазный, синхронизированный с дыханием |
|  | 44 | Величина слоя интима+медиа артериальной стенки в норме составляет: |
| прав | А | до 1,0 мм |
|  | Б | до 1,5 мм |
|  | В | до 2,0 мм |
|  | 45 | В норме направление кровотока в средней мозговой артерии по данным транскраниального исследования при локации через «височное окно»: |
| прав | А | К датчику |
|  | Б | От датчика |
|  | 46 | В норме направление кровотока в передней мозговой артерии по данным транскраниального исследования: |
|  | А | К датчику |
| прав | Б | От датчика |
|  | 47 | В норме направление кровотока в задней мозговой артерии по данным транскраниального исследования: |
| прав | А | К датчику |
|  | Б | От датчика |
|  | 48 | Количественной мерой турбулентности потока является: |
| прав | А | Число Рейнольдса |
|  | Б | Плотность крови |
|  | В | Индекс Пурсело |
|  | 49 | Гемодинамическая значимость стеноза артерии определяется: |
| прав | А | Величиной дистального перфузионного давления |
|  | Б | Степенью развития коллатералей |
|  | В | Степенью стеноза |
|  | Г | Величиной сердечного выброса |
|  | 50 | В норме направление кровотока в надблоковой артерии: |
| прав | А | Антеградное |
|  | Б | Ретроградное |
|  | 51 | В норме тип кровотока в подключичной артерии: |
| прав | А | Магистральный |
|  | Б | Магистрально-измененный |
|  | В | Коллатеральный |
|  | 52 | Полный позвоночно-подключичный синдром обкрадывания развивается при: |
| прав | А | Окклюзии проксимального сегмента подключичной артерии |
|  | Б | Окклюзии дистального отдела подключичной артерии |
|  | 53 | Переходный позвоночно-подключичный синдром обкрадывания развивается при: |
|  | А | Окклюзии подключичной артерии |
| прав | Б | Стенозе более 60% подключичной артерии |
|  | В | Стенозе менее 60% подключичной артерии |
|  | 54 | Транскраниальная допплерография артерий виллизиевого круга выполняется с использованием датчика: |
| прав | А | 2 МГц |
|  | Б | 4 МГц |
|  | В | 8 МГц |
|  | 55 | При окклюзирующем тромбозе вен компрессия датчиком: |
| прав | А | Стенки не спадаются, исчезает просвет |
|  | Б | Стенки спадаются, исчезает просвет |
|  | 56 | Качественными характеристиками изменений комплекса интима-медиа являются: |
|  | А | Изменения эхоструктуры комплекса интима-медиа |
|  | Б | толщина комплекса интима-медиа |
|  | В | Форма поверхности комплекса интима-медиа |
| прав | Г | А, В |
|  | Д | А, Б |
|  | 57 | При окклюзии или тотальном стенозе ВСА кровоток в одноименной средней мозговой артерии: |
| прав | А | Коллатерального типа |
|  | Б | Магистрального типа |
|  | 58 | При окклюзии основной артерии отмечается: |
|  | А | Снижение кровотока и повышение индекса периферического сопротивления в позвоночной артерии на одной стороне |
| прав | Б | Снижение кровотока и повышение индекса периферического сопротивления в позвоночных артериях с обеих сторон |
|  | В | Снижение кровотока в ОСА |
|  | 59 | Для гипоплазии позвоночной артерии характерно: |
|  | А | Уменьшение диаметра до 3 мм и менее |
| прав | Б | Уменьшение диаметра до 2 мм и менее |
|  | В | Уменьшение диаметра до 2,5 мм и менее |
|  | 60 | При петлеобразном изгибе ВСА допплеровская картина не отличается от таковой: |
| прав | А | Стенозе ВСА |
|  | Б | Стенозе НСА |
|  | В | Гипоплазии ОСА |
|  | 61 | При артериовенозных мальформациях головного мозга периферическое сопротивление в артерии, питающей мальформацию: |
|  | А | Не изменяется |
|  | Б | Повышено |
| прав | В | понижено |
|  | 62 | При стенозах ВСА с локализацией дистальнее устья глазной артерии 80% по диаметру направление кровотока по гомолатеральной глазной артерии: |
| прав | А | Антеградное |
|  | Б | Ретроградное |
|  | В |  |
|  | 63 | В условиях функционирования задней соединительной артерии компрессия гомолатеральной ОСА приводит: |
| прав | А | К возрастанию кровотока в гомолатеральной позвоночной артерии |
|  | Б | К снижению кровотока в гомолатеральной позвоночной артерии |
|  | В | Кровоток не меняется |
|  | 64 | При положительном тесте реактивной гиперемии у больного с с-мом позвоночно-подключичного обкрадывания Vs в позвоночной артерии: |
| прав | А | Возрастает |
|  | Б | Снижается |
|  | В | не меняется |
|  | 65 | При высоких (>70%) степенях стеноза артерий чаще встречаются: |
|  | А | Атеросклеротические бляшки однородной структуры |
| прав | Б | Атеросклеротические бляшки гетерогенной структуры |
|  | 66 | При низких (<50%) степенях стеноза артерий чаще встречаются: |
| прав | А | Атеросклеротические бляшки однородной структуры |
|  | Б | Атеросклеротические бляшки гетерогенной структуры |
|  | 67 | Кровоток в позвоночной артерии не определяется при ЦДК: |
| прав | А | При окклюзии позвоночной артерии в устье |
|  | Б | При окклюзии подключичной артерии в устье |
|  | В | При окклюзии плечеголовного ствола |
|  | 68 | Артериализация венозного кровотока является признаком: |
|  | А | Артериальной аневризмы |
|  | Б | Венозной аневризмы |
|  | В | Артериовенозного шунтирования |
|  | 69 | При окклюзии позвоночной артерии на уровне входа в череп отмечается: |
| прав | А | Снижение ЛСК и повышение периферического сопротивления проксимальнее места окклюзии |
|  | Б | Повышение ЛСК и повышение периферического сопротивления проксимальнее места окклюзии |
|  | В | Проксимальнее окклюзии кровоток не меняется |
|  | 70 | Деформации артерий чаще локализуются: |
|  | А | Над устьями артерий |
|  | Б | На протяжении артерий |
|  | В | В месте бифуркации артерий |
| прав | Г | А и В |
|  | Д | А, Б и В |
|  | 71 | При гиперкапнической нагрузке происходит: |
| прав | А | Расширение резистивных сосудов |
|  | Б | Сужение резистивных сосудов |
|  | В | Вазоспазм магистрального сосуда |
|  | Г | Снижение тонуса магистрального сосуда |
|  | 72 | При гипокапнической нагрузке происходит: |
|  | А | Расширение резистивных сосудов |
| прав | Б | Сужение резистивных сосудов |
|  | В | Вазоспазм магистрального сосуда |
|  | Г | Снижение тонуса магистрального сосуда |
|  | 73 | Основную артерию можно визуализировать через: |
|  | А | Трансорбитальное окно |
| прав | Б | Субокципитальное окно |
|  | В | Транстемпоральное окно |
|  | Г | Субмандибулярное окно |
|  | 74 | Для церебрального вазоспазма характерно: |
| прав | А | Резкое повышение ЛСК |
|  | Б | Резкое снижение ЛСК |
|  | В | Реверсирование потока |
|  | Г | Кровоток по типу шунта |
|  | 75 | Правая подключичная артерия отходит от: |
|  | А | Аорты |
| прав | Б | Брахиоцефального ствола |
|  | В | ОСА |
|  | Г | Позвоночной артерии |
|  | 76 | Левая подключичная артерия отходит от: |
| прав | А | Аорты |
|  | Б | Брахиоцефального ствола |
|  | В | ОСА |
|  | Г | Позвоночной артерии |
|  | 77 | Правая позвоночная артерия отходит от: |
|  | А | Аорты |
|  | Б | ОСА |
| прав | В | Подключичной артерии |
|  | Г | Брахиоцефального ствола |
|  | 78 | «Височное окно» находится в: |
| прав | А | Месте наибольшего истончения чешуи височной кости |
|  | Б | Области пирамиды височной кости |
|  | В | За ушной раковиной |
|  | Г | Кпереди от козелка |
|  | 79 | Окклюзия начального сегмента позвоночной артерии характеризуется: |
|  | А | Отсутствие сигнала от устья позвоночной артерии, остаточный поток в субкраниальных сегментах, признаки функционирования мышечных коллатералей |
|  | Б | «Молчание» позвоночной артерии на всем протяжении |
|  | В | Затруднееая перфузия на всем протяжении позвоночной артерии |
|  | Г | Повышение периферического сопротивления в бассейне позвоночной артерии |
| прав | Д | А и Б |
|  | 80 | Динамическое исследование с помощью транскраниальной допплерографии используется для диагностики: |
| прав | А | Эмболов |
|  | Б | Гемодинамически значимого стеноза |
|  | В | Внутричерепной гипертензии |
|  | Г | Изменения сердечного выброса |
|  | 81 | ВСА в начальном сегменте обычно лежит: |
| прав | А | Медиальнее НСА |
|  | Б | За нижней челюстью |
|  | В | Латеральнее внутренней яремной вены |
|  | 82 | Кровоток в прямом синусе определяется через: |
| прав | А | Трансокципитальное окно |
|  | Б | Трансорбитальное окно |
|  | В | Субмандибулярное окно |
|  | Г | Субокципитальное окно |
|  | 83 | При ортостатической нагрузке происходит: |
| прав | А | Снижение кровотока в средней мозговой артерии не более, чем на 10% |
|  | Б | Повышение кровотока в средней мозговой артерии не более, чем на 10% |
|  | В | Кровоток не меняется |
|  | Г | Снижение кровотока на 50% |
|  |  | ОЗиЗ (20) |
|  | 1 | Не относится к виду управленческих решений: |
|  | А | Приказы |
|  | Б | Распоряжения |
|  | В | План работы |
| прав | Г | Методические рекомендации |
|  | 2 | В каких случаях и кому медицинская помощь оказывается без согласия граждан или их представителей: |
|  | А | Несовершеннолетним детям |
|  | Б | При несчастных случаях, травмах, отравлениях |
|  | В | Лицам, страдающим онкологическими заболеваниями и нарушением обмена веществ |
| прав | Г | Лица, страдающим тяжелыми психическими расстройствами, с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих |
|  | 3 | Основными задачами здравоохранения на современном этапе являются, кроме: |
|  | А | Недопущение снижения объемов медицинской и лекарственной помощи |
|  | Б | Развитие многоканальности финансирования |
|  | В | Сохранение общественного сектора здравоохранения |
| прав | Г | Увеличение кадрового потенциала |
|  | Д | Формирование правовой базы реформ отрасли |
|  | 4 | Не являются основными источниками информации о здоровье: |
|  | А | Официальная информация о смертности населения |
| прав | Б | Данные страховых компаний |
|  | В | Эпидемиологическая информация |
|  | Г | Данные мониторинга окружающей среды и здоровья |
|  | Д | Регистры заболеваний, несчастных случаев и травм |
|  | 5 | Каковы источники финансирования системы здравоохранения в РФ: |
| прав | А | Средства бюджетов всех уровней, средства государственных и общественных организаций, предприятий и т.д., доходы от ценных бумаг, благотворительные взносы, личные средства граждан, кредиты банков и иные источники, не запрещенные законодательством РФ |
|  | Б | Средства бюджетов всех уровней, средства фондов ОМС, личные средства граждан и иные источники, не запрещенные законодательством РФ |
|  | В | Внебюджетные средства, средства муниципалитетов, штрафы за санитарные правонарушения, средства территориальных фондов ОМС, средства целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан |
|  | 6 | Социальная медицина и организация здравоохранения - это: |
|  | А | Наука об организации, экономических и правовых проблемах медицины и здравоохранения |
| прав | Б | Общественная научная и учебная дисциплина, изучающая комплекс социальных, экономических, организационных, правовых, социологических, психологических вопросов медицины, охраны и восстановления здоровья населения |
|  | В | Наука, изучающая комплекс социальных, правовых и организационных мероприятий, направленных на охрану здоровья населения |
|  | 7 | Укажите наиболее правильное определение медицинской статистики: |
|  | А | Совокупность статистических методов по изучению здоровья населения |
|  | Б | Совокупность статистических методов, необходимых для анализа деятельности ЛПУ |
| прав | В | Совокупность статистических методов по изучению здоровья населения и факторов, влияющих на него, а также вопросов, связанных с медициной и здравоохранением |
|  | Г | Совокупность статистических методов по изучению и совершенствованию управления в учреждениях здравоохранения |
|  | 8 | Что такое медицинское страхование: |
|  | А | Гарантирование гражданам получения медицинской помощи при возникновении любого заболевания |
| прав | Б | Форма социальной защиты интересов населения в области охраны здоровья |
|  | В | Получение бесплатной медицинской помощи за счет средств ОМС и ДМС |
|  | Г | Заключение договора со страховой компанией и получение страхового полиса |
|  | 9 | В формировании общественного здоровья определяющую роль играют: |
|  | А | Генетические факторы |
|  | Б | Природно-климатические факторы |
| прав | В | Уровень и образ жизни населения |
|  | Г | Уровень, качество и доступность медицинской помощи |
|  | 10 | Гражданин, имеющий страховой полис ОМС, может получить медицинскую помощь: |
|  | А | В территориальной поликлинике |
|  | Б | В любой поликлинике населенного пункта |
| прав | В | В любой поликлинике РФ |
|  | Г | В любой поликлинике субъекта Федерации |
|  | 11 | Лицензирование медицинского учреждения представляет собой: |
|  | А | Определение соответствия качества медицинской помощи установленным стандартам |
| прав | Б | Выдачу государственного разрешения на осуществление определенных видов деятельности |
|  | В | Процедуру предоставления медицинскому учреждению статуса юридического лица |
|  | 12 | В системе медицинского страхования застрахованные имеют право на: |
|  | А | Адекватную медицинскую помощь в любое время в рамках страховых программ |
|  | Б | Получение медицинских услуг, соответствующих объему и качеству, условиям договора, независимо от размеров страховых взносов |
|  | В | Выбор медицинского учреждения и лечащего врача |
|  | Г | Внимательное и вежливое отношение к себе со стороны медицинского персонала |
|  | Д | Предъявление иска страхователю, страховой медицинской организации, ЛПУ |
|  | Е | Выбор страховой медицинской организации |
| прав | Ж | верно все |
|  | 13 | Каковы источники финансирования системы здравоохранения в РФ: |
| прав | А | Средства бюджетов всех уровней, средства государственных и общественных организаций, предприятий и т.д., доходы от ценных бумаг, благотворительные взносы, личные средства граждан, кредиты банков и иные источники, не запрещенные законодательством РФ |
|  | Б | Средства бюджетов всех уровней, средства фондов ОМС, личные средства граждан и иные источники, не запрещенные законодательством РФ |
|  | В | Внебюджетные средства, средства муниципалитетов, штрафы за санитарные правонарушения, средства территориальных фондов ОМС, средства целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан |
|  | 14 | Медицинская этика – это: |
|  | А | Специфическое проявление общей этики и деятельности врача |
|  | Б | Наука, рассматривающая вопросы врачебного гуманизма, проблемы долга, чести, совести достоинства медицинских работников |
|  | В | Наука, помогающая вырабатывать у врача способность к нравственной ориентации в сложных ситуациях, требующих высоких морально-деловых и социальных качеств |
| прав | Г | Верно все перечисленное |
|  | 15 | Медицинская деонтология – это: |
|  | А | Самостоятельная наука о долге медицинских работников |
| прав | Б | Прикладная, нормативная, практическая часть медицинской этики |
|  | 16 | Какую ответственность несет медицинский работник, причинивший ущерб пациенту, несвязанный с небрежным отношением медработника к профессиональным обязанностям: |
|  | А | Освобождение от ответственности |
|  | Б | Уголовную ответственность |
| прав | В | Гражданско-правовую ответственность |
|  | 17 | Кто несет ответственность за вред, причиненный здоровью пациента при оказании медицинской помощи: |
|  | А | Медицинский работник |
| прав | Б | Медицинское учреждение |
|  | В | Органы управления здравоохранения |
|  | 18 | Эффективность медицинской помощи – это: |
|  | А | Улучшение функционирования организма пациента после проведения лечебных мероприятий |
| прав | Б | Степень достижения конкретных результатов при оказании лечебно-диагностической или профилактической помощи при соответствующих затратах финансовых, материальных и трудовых ресурсов |
|  | В | Степень экономии финансовых, материальных и трудовых ресурсов при оказании медицинской помощи |
|  | 19 | Качество медицинской помощи – это: |
| прав | А | Характеристика, отражающая степень соответствия проводимых мероприятий профессиональным стандартам или технологиям, выбранным для достижения поставленной цели |
|  | Б | Полнота и своевременность выполнения мероприятий в соответствии с медико-экономическим стандартом |
|  | В | Степень удовлетворения потребителя медицинской помощью |
|  | 20 | Структура управления здравоохранением включает следующие уровни |
| прав | А | Федеральный, территориальный, муниципальный |
|  | Б | Городской, межобластной |
|  | В | Муниципальный |
|  | 21 | В понятие «децентрализация» управления здравоохранением в новых условиях входят следующие составляющие, кроме: |
|  | А | Сокращение мер административно-принудительного воздействия по вертикали |
| прав | Б | Отсутствие нормативной базы в здравоохранении |
|  | В | Децентрализация бюджетного финансирования |
|  | Г | Поступление средств на обязательное медицинское страхование на территориальном уровне |
|  | Д | Расширение прав и полномочий руководителей медицинских учреждений |
|  | 22 | Какой документ выдается медицинскому учреждению после успешного прохождения аккредитации? |
|  | А | Диплом |
|  | Б | Свидетельство |
|  | В | Лицензия |
| прав | Г | Сертификат |