## Slide 1: ОСНОВЫ ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.
КрасГМУ, кафедра лучевой диагностики ИПО
ТЕМЕРОВА
НАТАЛИЯ
ВАЛЕНТИНОВНА.

## Slide 2: ХРИСТИАН АНДРЕАС ДОППЛЕР (1803-1853)
ДОППЛЕР – МАТЕМАТИК, АСТРОФИЗИК.
В 1842 ГОДУ СДЕЛАЛ ОТКРЫТИЕ, КОТОРОЕ СПУСТЯ МНОГО ЛЕТ, ЛЕГЛО В ОСНОВУ МНОГИХ НАПРАВЛЕНИЙ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ И ПР., В ТОМ ЧИСЛЕ И В МЕДИЦИНЕ.

## Slide 3: ХРИСТИАН АНДРЕАС ДОППЛЕР
Имя австрийского физика Кристиана Допплера стало нарицательным в области неинвазивных диагностических методов. Тем не менее, основные биографические вехи этого человека, так много давшего медицине, мало известны широкому кругу врачей, занимающихся ультразвуковой диагностикой, основанной на физическом эффекте, носящем имя Допплера.

## Slide 4
25 мая 1842 года он представил статью, которая впоследствии сделала его широко известным, - "О цветном свете двойных звезд и некоторых других звезд на небесах".

## Slide 5
В статье, опубликованной в 1846 году, Допплер написал о своем принципе следующее пророчество: "Я все еще верю, и даже сильнее, чем когда-либо, что со временем эта теория станет желанной помощью для астрономов, исследующих явления во Вселенной... Значительный интерес, который уже вызвала эта теория, наполняет меня радостной надеждой, что ее миновала опасность быть отложенной в сторону, непроверенной, незамеченной или преданной забвению."

## Slide 6
В 1850 году профессор Кристиан Допплер достиг вершины академической карьеры. Указом Императора Франца Иосифа I от 17 января он стал первым директором Института Физики, созданного им в Венском Университете (интересно, что среди учеников Допплера в этот период был Грегор Мендель, отец современной генетики, изучавший в 1851-1853 годах физику).

## Slide 7
На специальной сессии Имперской Академии наук в Вене в 1853 году, которая была созвана в память о Кристиане Допплере, было отмечено, что "..его, без сомнения, очень сильный организм не смог выдержать нагрузку стольких часов лекций в маленьких комнатах, заполненных студентами".

## Slide 8
Эффект Допплера – это изменение частоты и длины волн, обусловленное движением объекта.

## Slide 9: ЭФФЕКТ ДОППЛЕРА
В ОСНОВЕ ОТКРЫТИЯ ЛЕЖАТ ДВЕ ВАЖНЕЙШИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОТРАЖЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА ОТ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ:
- чем больше скорость движения объекта, тем больше сдвиг частоты ультразвука;
- при движении объекта в сторону источника излучения, частота отраженного от объекта эхосигнала увеличивается, а при движении объекта от источника излучения – уменьшается.

## Slide 10: ЭФФЕКТ ДОППЛЕРА

## Slide 12: ЭФФЕКТ ДОППЛЕРА
Кровь содержит большое количество форменных элементов, которые являются мишенями для отражения ультразвука.

## Slide 13
Дуплексное сканирование
Двухмерное
изображение
Эффект Допплера
ACC
ACI
ACE
VJI

## Slide 14: Уравнение Допплера
Допплеровский сдвиг частот (∆f) зависит от:
- скорости движения (v) эритроцитов (отражателя),
- частоты излучателя (f0)
скорости распространения звука в среде (с),
угла между вектором скорости эритроцитов и вектором ультразвукового луча(α)
V = ∆f ∙ с / 2f0 ∙ cos α.
f0
α
V
Прибор регистрирует сдвиг допплеровских частот (∆f).
Скорость распространения звука – величина постоянная (1540м/сек), а исходная частота излучения соответствует средней частоте датчика.

## Slide 15: ЭФФЕКТ ДОППЛЕРА
α - (θ фета) – УГОЛ МЕЖДУ НАПРАВЛЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЛУЧА И НАПРАВЛЕНИЕМ КРОВОТОКА.
А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ВЕЛИЧИНА ВЫЧИСЛЯЕМОЙ СКОРОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЗАВИСИМОЙ
V = ∆f ∙ с / 2f0 ∙ cos α.
f0
α
V

## Slide 16: Основы Допплерографии
ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ КРОВОТОКА
ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ ПРИ КОРРЕКЦИИ ДОППЛЕРОВСКОГО УГЛА В ПРЕДЕЛАХ 0 – 60°.
ВЕЛИЧИНА СКОРОСТИ БЛИЗКА К ИСТИННОЙ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ЛУЧА МАКСИМАЛЬНО ПАРАЛЛЕЛЬНО КРОВОТОКУ.
V = ∆f ∙ с / 2f0 ∙ cos α.
f0
α
V
ДОППЛЕРОВСКИЙ СИГНАЛ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДВЕРГАЕТСЯ КОМПЬЮТЕРНОМУ АНАЛИЗУ.

## Slide 17: Зависимость ошибки измерения скорости от величины допплеровского угла.
А – ошибка измерения скорости при
различных положениях датчика.
Б – величина ошибки измерения скорости
от величины допплеровского угла.

## Slide 18: Основы Допплерографии
ЦДК - цветовое допплеровское картирование (кодирование) – получение допплеровских картограмм, дающих информацию
о направлении и скорости движения потока крови с
помощью различных цветов и их оттенков.
На основании открытия Христиана Андреаса Допплера становится принципиально возможным оценивать направление и скорость движения крови.

## Slide 19: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЦДК
ЦДК СДВИГА ЧАСТОТ (скорости);
ЦДК «ЭНЕРГИИ» - энергетическое допплеровское картирование – ЭДК, ЭОДС;
ЦДК движения тканей (применяется в основном в ЭхоКГ).

## Slide 20: ЦДК СДВИГА ЧАСТОТ (скорости)
Кривая скорости математически обрабатывается и полученные значения кодируются определенным цветом.
Красный цвет показывает движение крови к датчику, синий – движение от датчика.
Светлые оттенки красного и синего соответствуют более высоким скоростям, насыщенные темные – более низким.

## Slide 21: ЦДК СДВИГА ЧАСТОТ (скорости)
Более светлые оттенки в центре артерии, где движение частиц крови самое быстрое.

## Slide 22: ЦДК «ЭНЕРГИИ»
ЦДК «ЭНЕРГИИ» - картирует не скорость кровотока, а энергию отраженного от него ультразвука.
При этом окраска сосуда (цвет) не зависит от направления потока и мало зависима от угла сканирования.

## Slide 23: ЦДК «ЭНЕРГИИ»
ЭДК ПОЗВОЛЯЕТ КОДИРОВАТЬ :
- НИЗКОСКОРОСТНЫЕ ПОТОКИ;
- ПОТОКИ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЮ ЛУЧА.

## Slide 24: ЦДК движения тканей (ТДК)
Технология допплеровского исследования движения тканей используется, в основном, в диагностике нарушений локальной сократимости миокарда.

## Slide 25: ОПТИМИЗАЦИЯ ДОППЛЕРОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ.

## Slide 26: РАЗМЕРЫ ИНСОНИРУЕМОЙ ЗОНЫ - ЗОНА ОПРОСА.
РАЗМЕР ЗОНЫ ОПРОСА (рамки) ДОЛЖЕН СТРОГО СООТВЕТСТВОВАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ.
ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ПРИНЦИП: СНАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБЗОРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ С ШИРОКИМ ПОЛЕМ ЦВЕТОВОГО ОПРОСА, ПОСЛЕ ЧЕГО ЗОНА СУЖАЕТСЯ И «МАЛЫМ ОКНОМ» ИНСОНИРУЮТСЯ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ОБЛАСТИ.
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 27: ВАРИАНТНЫЕ КАРТЫ.
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВАРИАНТНЫХ КАРТ (ДОППЛЕРОВСКИЙ УГОЛ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 90°).
ПРАВИЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРОВОТОКЕ ВОЗМОЖНА ПРИ МАКСИМАЛЬНО ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЛУЧА И ПОТОКА КРОВИ.
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ РАМКИ ПОКАЗЫВАЮТ НАПРАВЛЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛУЧА.
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 28: ПОЛОЖЕНИЕ ДАТЧИКА
А - СКАНИРОВАНИЕ ПОД УГЛОМ 80-90° – КАЧЕСТВО КАРТОГРАММЫ НИЗКОЕ.
В - СКАНИРОВАНИЕ ПОД УГЛОМ 60° – ПОСЛЕ ПЕРЕМЕНЫ ПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКА – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО КОДИРОВАНИЯ.
А
В
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 29
Потоки, направленные к датчику кодируются красным цветом
Потоки, направленные от датчика кодируются синим цветом
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 30: ALIASING – ЭФФЕКТ.
УРОВЕНЬ ШКАЛЫ ОТРАЖАЕТ ЧАСТОТУ ПОВТОРЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ (ЧПИ), КОТОРЫЕ НА ЭКРАНЕ ОТРАЖАЮТСЯ В ЗНАЧЕНИЯХ СКОРОСТИ В СМ/СЕК.
УРОВЕНЬ ШКАЛЫ АДЕКВАТНЫЙ, ЕСЛИ ВСЕ СКОРОСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УКЛАДЫВАЮТСЯ В УСТАНОВЛЕННЫЙ ДИАПАЗОН..
ЕСЛИ ЖЕ ЗНАЧЕНИЯ АНАЛИЗИРУЕМЫХ СКОРОСТЕЙ ПРЕВЫШАЮТ УСТАНОВЛЕННЫЙ ДИИАПАЗОН, ТО ВОЗНИКАЕТ ЦВЕТОВОЙ ALIASING – ЭФФЕКТ
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 31: ALIASING – ЭФФЕКТ.
ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ШКАЛЫ: А - НИЗКОЕ ЗНАЧЕНИЕ (ЦВЕТОВОЙ ALIASING – ЭФФЕКТ)
В - КОРРЕКТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
А
В
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 32: УРОВНИ МОЩНОСТИ ПРИ ЦДК.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
(неполная картограмма)
ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
(качественная картограмма, отсутствие артефактов)
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
(множественные цветовые артефакты)
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 33: УРОВНИ МОЩНОСТИ В СПЕКТРАЛЬНОМ РЕЖИМЕ.
НИЗКИЕ ЗНАЧЕНИЯ – СЛАБОЕ ОТРАЖЕНИЕ ДОППЛЕРОВСКОГО СИГНАЛА.
СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ – КАЧЕСТВЕННЫЙ СПЕКТР.
ВЫСОКИЕ ЗНАЧЕНИЯ – МНОЖЕСТВЕННЫЕ АРТЕФАКТЫ.
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 34: БАЗОВАЯ ЛИНИЯ.
БАЗОВАЯ ЛИНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДНИМ ПОЛОЖЕНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ ЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ РАВНО 0.
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 35: ВЕЛИЧИНА ШКАЛЫ - МАСШТАБ.
ОПТИМАЛЬНАЯ- спектр отражен полностью, занимает все поле.
СЛИШКОМ ВЫСОКИЕ ЗНАЧЕНИЯ – спектр занимает малую часть поля.
Слишком низкие значения - ALIASING –эффект в спектральном режиме.
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 36: КОНТРОЛЬНЫЙ ОБЪЕМ.
Размер контрольного объема должен составлять
2/3 диаметра сосуда.
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 37: Размер контрольного объема.
Нормальный (качественный допплеровский спектр).
Слишком большой (получение артефактов).
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 38: Допплерографическая характеристика кровотока
АНАЛИЗ СПЕКТРА ДОППЛЕРОВСКОГО СДВИГА ЧАСТОТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ.
Сущность спектрального анализа заключается в разделении комплексного частотного сигнала, полученного из кровотока, на составляющие.

## Slide 39: ДОППЛЕРОГРАММА
ДОППЛЕРОГРАММА представляет собой кривую допплеровского сдвига частот, развернутую во времени.
1. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВОТОКА.

## Slide 40: ДОППЛЕРОГРАММА
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
форма огибающей спектра;
спектральное распределение;
наличие и выраженность спектрального окна.
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 41: КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОППЛЕРОГРАММЫ
1 – ПИКОВАЯ СИСТОЛИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ (МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ КРИВОЙ);
3 – ИНЦИЗУРА (ДИКРОТИЧЕСКАЯ ВЫРЕЗКА)
5 – КОНЕЧНАЯ ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ.
5
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 42: КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОППЛЕРОГРАММЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ КРИВОЙ ВЫДЕЛЯЮТ ТРИ ТИПА ДОППЛЕРОГРАММ:
МОНОФАЗНАЯ;
ДВУХФАЗНАЯ (БИФАЗНАЯ);
ТРЕХФАЗНАЯ.

## Slide 43: МОНОФАЗНАЯ КРИВАЯ
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ:
1 - ПИКОВАЯ СИСТОЛИЧЕСКАЯ
2 - КОНЕЧНАЯ ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ СКОРОСТИ.
МОНОФАЗНАЯ КРИВАЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ АРТЕРИЙ С НИЗКИМ СОСУДИСТЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ.
1
2
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 44: ДВУХФАЗНАЯ КРИВАЯ
НА ДИАСТОЛИТЧЕСКОЙ ЧАСТИ КРИВОЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНЦИЗУРА (ДИКРОТИЧЕСКАЯ ВЫРЕЗКА).
ХАРАКТЕРНА ДЛЯ СОСУДОВ С БОЛЕЕ ВЫСОКИМ СОСУДИСТЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ.
1
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 45: ТРЕХФАЗНАЯ КРИВАЯ
НА ДОППЛЕРОГРАММЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ ЭПИЗОД ОБРАТНОГО КРОВОТОКА В НАЧАЛЕ ДИАСТОЛЫ – ДИАСТОЛИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ ИЛИ РАННЯЯ ДИАСТОЛА.
ХАРАКТЕРНА ДЛЯ СОСУДОВ С ВЫСОКИМ СОСУДИСТЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ.
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 46: АРТЕРИИ
Высокое периферическое сопротивление
Аорта
Артерии верхних и
нижних конечностей
Верхняя, нижняя
брыжеечная артерии
Низкое периферическое сопротивление
Внутренние сонные артерии
Позвоночные
Почечные
Чревный ствол и его ветви
Мозговые сосуды

## Slide 47: КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ КРОВОТОКА.
1 – ПИКОВАЯ СИСТОЛИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ.
2 – КОНЕЧНАЯ ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ.
3 – ИНДЕКС ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ (Pourcelot).
4 – ПУЛЬСАЦИОННЫЙ ИНДЕКС (Gosling).

## Slide 48: КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ КРОВОТОКА
5 – усредненная по времени максимальная скорость (ТАМХ);
6 – усредненная по времени средняя скорость (ТАV);
7 – индекс спектрального расширения (Стюарта);
8 – систоло-диастолическое соотношение;
9 – время ускорения;
10 – индекс ускорения;
11 – объемная скорость кровотока.

## Slide 49: Индексы
S - D
D
S - D
Vcp
RI =
PI =
пульсаторный
индекс
(Gosling)
индекс периферического
сопротивления
(Pourcelot).

## Slide 50: Уровень периферического сопротивления

## Slide 51: Объёмная скорость кровотока
где d – диаметр сосуда в диастолу,
TAV – средняя линейная скорость кровотока
за цикл
60 - дополнительный множитель для получения величины кровотока в мл/мин.
Q(мл/мин) = πd /4*TAV*60
2

## Slide 52: Характеристика потока
ЛАМИНАРНЫЙ - ОРГАНИЗОВАННЫЙ поток.
ТУРБУЛЕНТНЫЙ - ДЕЗОРГАНИЗОВАННЫЙ поток.

## Slide 53: Спектральная характеристика потока
Спектр допплеровского сигнала зависит от характеристики потока крови.
А – ОРГАНИЗОВАННЫЙ (ЛАМИНАРНЫЙ) ПОТОК ИМЕЕТ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ СПЕКТР.
Б – ДЕЗОРГАНИЗОВАННЫЙ (ТУРБУЛЕНТНЫЙ) – ПРОФИЛЬ ПОТОКА ПЛОСКИЙ.
В – ПОТОК ТИПА «СТРУЯ» ПРИ ВЫРАЖЕННОМ СТЕНОЗЕ АРТЕРИИ.
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 54
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 55: Ламинарный характер кровотока
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 56: Турбулентный характер кровотока
Траектория движения частиц крови в области изгиба
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 57
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 58: Допплеровские спектрограммы ламинарного и турбулентного потоков в кровеносном сосуде.
«окно» внутри допплеровской спектрограммы
Отсутствие «окна»
Все участники движения (эритроциты) движутся с одной скоростью и в одном направлении
Все участники движения (эритроциты) движутся с различными скоростями и в разные направления. Препятствие на пути кровотока (бляшка, тромб, опухоль) создает турбулентность потока.

## Slide 59: Венный пульс (флебограмма)
ЦИКЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ КРОВОТОКА В МАГИСТРАЛЬНЫХ ВЕНАХ СВЯЗАНЫ С ДЫХАНИЕМ И С СОКРАЩЕНИЯМИ СЕРДЦА И УСИЛИВАЮТСЯ ПО МЕРЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ К ПРАВОМУ ПРЕДСЕРДИЮ.
КОЛЕБАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМА В ВЕНАХ НАЗЫВАЮТ ВЕННМ ПУЛЬСОМ.

## Slide 60: Факторы, влияющие на венозный возврат.
Центральные: дыхательный насос,
присасывающее действие сердца.
Периферические компенсаторные механизмы:
мышечный насос,
клапанный аппарат,
артериовенозные анастомозы,
венозный тонус,
пульсация близлежащих артерий,
сдавление вен фасциями.

## Slide 61: Кровоток в яремных венах имеет трех- или четырехфазный характер
А – ретроградный пик обусловлен сокращением предсердий,
S – антеградный пик соответствует систоле,
T – антеградный пик – при открытии трикуспидального клапана
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 62
Кровоток синхронизирован с актом дыхания (на вдохе – снижение скорости с уменьшением систоло-диастолической модуляции – соотношения амплитуды S- и T- пиков, на выдохе – усиление фазности с увеличением скоростных параметров)
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 63: Венозный кровоток в периферических венах
Общая бедренная вена.
А - монофазный кровоток, синхронизированный с актом дыхания.
Б – трехфазный кровоток у молодого пациента.
Кровоток в общей
подвздошной вене.
Лелюк В.Г,.Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология, 2007г

## Slide 64: Использование допплеровского метода позволяет определить:
Направление потока (относительно датчика)
Показатели потока (качественные и количественные характеристики).
Характер потока (ламинарный или турбулентный).
ВЫВОДЫ: