## Slide 1
Кафедра фармации с курсом ПО
Мастер-класс:
«Изготовление лекарственных препаратов в условиях производственной аптеки с использованием средств механизации (методики обучения)»
01.02.2023
Красноярск, 2023 г.
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. Проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России

## Slide 2: План
Технология изготовления твердых лекарственных форм с использованием средств механизации в условиях производственной аптеки.
Технология изготовления жидких лекарственных форм с использованием средств механизации в условиях производственной аптеки.
Технология изготовления мягких лекарственных форм с использованием средств механизации в условиях производственной аптеки.

## Slide 3: Технология изготовления твердых лекарственных форм с использованием средств механизации в условиях производственной аптеки.
В случае изготовления больших объемов порошков, для облегчения и обеспечения воспроизводимости технологического процесса рациональным является использование на ключевых стадиях производственного процесса технологического оборудования малой загрузки или лабораторного оборудования.
Ключевые стадии технологии изготовления порошков:
Измельчение компонентов.
Смешивание компонентов.

## Slide 4: Измельчение твердых лекарственных средств
Размер частиц лекарственных средств оказывает влияние на такие важные показатели как: однородность массы лекарственной формы, точность дозирования, сыпучесть, стабильность при хранении и др.
Для измельчения твердых лекарственных средств в условиях аптеки могут использоваться:
Ножевые мельницы периодического действия.
Шаровые мельницы.
Дисковые мельницы.
Основными параметрами оборудования являются: объем рабочей камеры, оптимальная загрузка, дисперсность продукта.
Кроме того необходимо учитывать мощностные характеристики оборудования, размеры, возможность технического обслуживания и мойки.

## Slide 5: Смешивание твердых лекарственных средств
Смешивание компонентов с использованием смесителей рациональнее осуществлять в соответствии с общими технологическими принципами смешивания компонентов при изготовлении порошков в аптечных условиях.
Для смешивания твердых лекарственных средств в условиях аптеки могут использоваться:
Смесители с подвижным корпусом (V-образный блендер (подходит для смесей склонных к образованию агломератов и комкованию), двухконусные смесители).
Лопастные смесители с Z-образными или лемешными лопастями.
Использование верхнеприводных мешалок, миксеров, не всегда является рациональным.

## Slide 6: Технология изготовления жидких лекарственных форм с использованием средств механизации в условиях производственной аптеки.
В случае изготовления больших объемов жидких лекарственных форм, ключевыми стадия технологии изготовления лекарственных препаратов в форме растворов:
Растворение твердых лекарственных веществ в растворителе.
Перемешивание (гомогенизация) полученного раствора.
В случае изготовления больших объемов жидких лекарственных препаратов в форме суспензий важной стадией является гомогенизация лекарственной формы.

## Slide 7: Оборудование используемое для ускорения процесса растворения и перемешивания лекарственных препаратов в форме растворов
Для перемешивания больших объемов растворов можно использовать:
Магнитные мешалки с подогревом.
Верхнеприводные (погружные) мешалки.
Так же возможно использование различного емкостного оборудования (реактор) снабженного перемешивающими устройствами и рубашкой обогрева.
Дозирование (розлив) изготовленных растворов можно осуществлять с помощью:
Перистальтических насосов.
Поршневых дозаторов.

## Slide 8: Оборудование используемое для гомогенизации жидких лекарственных препаратов в форме суспензии
Для гомогенизации больших объемов суспензий можно использовать:
Верхнеприводные (погружные) мешалки.
Поршневые проточные гомогенизаторы.
Преимуществом поршневых проточных гомогенизаторов является возможность одновременного подключения с дозирующими устройствами.

## Slide 9: Технология изготовления мягких лекарственных форм с использованием средств механизации в условиях производственной аптеки.
В случае изготовления больших объемов мазей, для оптимизации технологического процесса рациональным является использование на ключевых стадиях производственного процесса:
Перемешивающих устройств с целью перемешивания и гомогенизации массы.
Дозирующих устройств (поршневые дозаторы) для повышения точности дозирования и минимизации потерь, а также предотвращения загрязнения тары в процессе фасовки мазей.

## Slide 10: Оборудование используемое для перемешивания и гомогенизации мазей
Выбор оборудования для перемешивания и гомогенизации мазей будет зависеть от способа введения лекарственного вещества в мазевую основу, и конкретного типа мазевой основы.
В случае изготовления мазей-растворов на однофазных основах, возможно использование верхнеприводных мешалок для вязких сред. Для упрощения, процесс гомогенизации можно осуществлять при нагревании для снижения вязкости основы. Возможно использование комплексного емкостного оборудования с перемешивающими устройствами и рубашкой обогрева.

## Slide 11: Оборудование используемое для перемешивания и гомогенизации мазей
В случае изготовления мазей-суспензий на однофазных основах, также возможно использование верхнеприводных мешалок для вязких сред, либо емкостного оборудования с перемешивающими устройствами и рубашкой обогрева.
Однако данные решения не всегда позволяют обеспечить равномерное распределение частиц во всей массе основы, а плавление основы может приводить к оседанию частиц и потере однородности массы.
Одним из способов решения данной проблемы является использование трехвалковых мельниц (трехвалковых мазетерок).
В случае изготовления мазей-эмульсий рациональным является использование высокоскоростных верхнеприводных мешалок для вязких сред, либо емкостного оборудования с высокоскоростными перемешивающими устройствами и рубашкой обогрева.

## Slide 12: Спасибо за внимание!