## Slide 1: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф.ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Кафедра-клиника ортопедической стоматологии Классификация пластмасс, состав, свойства, технологии применения
Докладчик:
Насырова Замира Алимгызы
Группа 104

## Slide 2
Пластмассы – это полимеры, представляющие большую группу высокомолекулярных соединений, получаемых химическим путем из природных материалов или синтезируемых из низкомолекулярных соединений.
Мономер – метиловый эфир метакриловой кислоты, легко воспламеняющаяся, летучая, бесцветная, прозрачная жидкость с резким специфическим запахом.
Полимер – полиметилметакрилат (порошок) получают эмульсионным методом, то есть путем полимеризации предварительно эмульгированного мономера. Данный
термин ввёл Й.Я.Берцелиус в 1883г. В состав полимера
входит Hg, Pg.

## Slide 3
Не раздражать слизистую оболочку полости рта и быть безвредными для организма;
Обладать достаточной прочностью при создании жевательного давления в полости рта;
Прочно соединяться с искусственными зубами, металлом, фарфором;
Не деформироваться и не изменять;
Обладать высоким усталостным сопротивлением на изгиб;
Иметь достаточную твердость и низкую истираемость;
Хорошо шлифоваться и полироваться, сохранять гладкую поверхность при использовании;
Обладать незначительной теплопроводностью для сохранения постоянной температуры слизистой оболочки под протезом;
Не адсорбировать пищевые вещества и микрофлору;
Не иметь вкуса, запаха, легко дезинфицироваться;
Соответствовать окраске слизистой оболочки полости рта;
Не изменять окраски при воздействии пищи, света и др. факторов;
Поддаваться починке в случае поломки;
Иметь небольшой удельный вес, быть дешевым при выработке и нетрудоемкими при переработке.
Пластмассы, применяемые в ортопедической стоматологии должны отвечать следующим требованиям:

## Slide 4: Признаки непереносимости:
Субъективные
а) изменение вкусовых ощущений (появление кислого, горького, металлического вкуса)
б) жжение слизистой оболочки и языка
в) ощущение сухости во рту
Объективные
а) гиперсаливация
б) отечность
в) боль и отечность в горле
г) симптомы воспаления СОПР
д) гипосаливация
е) боль в губах
ж) расстройство ЖГТ

## Slide 5: Физико-механические свойства
Прочность на разрыв
Относительное удлинение при разрыве
Модуль упругости
Прочность при прогибе
Удельная ударная вязкость
Пластичность и ударопрочность
Водопоглощение (протезы хранятся в специальных контейнерах)
Теплостойкость

## Slide 6: Классификация ортопедических пластмасс
1. По степени жетскости
Жесткие (для базисов)
Мягкие или эластичные (мягкие прокладки)
2. По температурному режиму
Горячий
Холодный
Самотвердеющий
3. По наличию красителей
Розовые
Бесцветные

## Slide 7: Условия, при которых достигается наибольшая плотность полимера:
1. Оптимальное соотношение компонентов смеси мономер : полимер (М:П), как 1:3 по объему или 1:2 по массе. Полное созревание пластмассового теста перед формовкой. 2. Создание и строгая выдержка температурного режима полимеризации. Поддержание необходимого давления внутри формы. Различают 5 стадий полимеризации: песочная, тянущихся нитей, тестообразная, резиноподобная, твердая. Пластмассовое тесто считается созревшим, когда наступает тестообразная стадия.

## Slide 8: Классификация полимерных материалов, используемых для базисов съемных зубных протезов
Акриловые полимермономерные материалы:
а) инициирование полимеризации внешней энергии: горячего отверждения, ТИП1 (Сильма Фторакс); светового отверждения, ТИП4 (Индивидо Люкс); микроволнового отверждения, ТИП5 (Акрон М Си)
б) инициирование полимеризации химической реакции: холодного отверждения, ТИП2 (для формирования Prothyl press и для заливки Денталур)
2) Термопласты, ТИП3
а) для литья под давлением (Flexy-Nylon, Dental-D)
б) для формирования листовых заготовок (Липол)

## Slide 9: Классификация эластических материалов, используемых для мягких прокладок
Акриловые
а) пластифицированные горячего и холодного отверждения,
б) сополимерные
2) Силиконовые
а) горячего отверждения (вулканизации) Эладент, Ортосил
б) холодного отверждения (вулканизации) Ортосил М

## Slide 10: Стадии полимеризации
Стадия гранулярная (мокрый песок) около 5 минут
Вязкая стадия (липкость, текучесть и пластичность, используется для стадий с необходимостью адгезии, появление нитей)
длинные нити короткие нити
Тестообразная ( утрата липкости, хорошая тякучесть)
Резиноподобная (преданная форма сохраняется)
Твердая, стеклообразная

## Slide 11: Спасибо за внимание!