СЛОЙ ПОЛОВИННОГО ОСЛАБЛЕНИЯ ЗАВИСИТ

от энергии рентгеновских фотонов

от плотности вещества

от атомного номера элемента

все ответы правильные

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ

инфракрасные лучи

звуковые волны

радиоволны

рентгеновские лучи

В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОЗИМЕТРАХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ

фотопленки

конденсаторной камеры

термолюминесцентного кристалла

сцинтилляционного датчика

ПОКАЗАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ДОЗИМЕТРА ЗАВИСЯТ

от мощности излучения

от жесткости излучения

от продолжительности облучения

все ответы правильные

В КЛАССИЧЕСКОМ СЛУЧАЕ РАССЕЯННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ИМЕЕТ

более высокую энергию, чем исходное излучение

меньшую энергию, чем исходное излучение

ту же энергию, что и исходное излучение

правильного ответа нет

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ РАССТОЯНИЯ ФОКУС-ОБЪЕКТ В ДВА РАЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБЛУЧЕНИЯ

увеличивается в 2 раза

уменьшается на 50%

уменьшается в 4 раза

не изменяется

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ФОКУС РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ ИМЕЕТ ФОРМУ

круга

треугольника

прямоугольника

квадрата

ИЗЛУЧЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ СТАЦИОНАРНОГО АППАРАТА

является моноэнергетическим

имеет широкий спектр

зависит от формы питающего напряжения

правильны все ответы

МАЛЫМ ФОКУСОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ СЧИТАЕТСЯ ФОКУС РАЗМЕРОМ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО

0,2х0.2мм

1 х 1 мм

2х2 мм

4х4 мм

ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРОНОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ В ТРУБКЕ СЛУЖИТ

вращающийся анод

нить накала

фокусирующая чашечка

вольфрамовая мишень

ОТСЕИВАЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

кассетодержатель вместе с неподвижным растром

мелкоструктурный растр

растр с приводом и кассетодержателем

наложенные друг на друга перекрещивающиеся растры

НА РЕЗКОСТЬ РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ НЕ ВЛИЯЕТ

толщина флюоресцентного слоя усиливающих экранов

размер кристаллов (зерен) люминофора

толщина подложки усиливающего экрана

контакт экрана с рентгеновской пленкой

ГЛУБИННЫЕ ДИАФРАГМЫ ПРИМЕНЯЮТ

для ограничения афокального излучения

для ограничения рассеянного излучения

для защиты от неиспользуемого излучения

все ответы правильные

НА КАЧЕСТВО СНИМКА ВЛИЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ  РЕНТГЕНОВСКОЙ КАССЕТЫ

материал корпуса

конструкция замка

упругий материал прижима экранов

масса кассеты

ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ СВИНЦОВЫХ ДИАФРАГМЕ РЕНТГЕНОВСКОМ ИЗЛУЧАТЕЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ

укорочение времени экспозиции

ограничение рентгеновского луча

уменьшение времени проявления

отфильтрование мягкого излучения

В КАЧЕСТВЕ ДЕТЕКТОРА В РЕНТГЕНОВСКОМ АВТОМАТЕ ЭКСПОЗИЦИИ (РЕНТГЕНОЭКСПОНОМЕТРЕ) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

фотоэмульсия

ионизационная камера

сцинтилляционный кристалл

ионизационная камера и сцинтикристалл

ПРИМЕНЕНИЕ УСИЛИВАЮЩИХ ЭКРАНОВ ПОЗВОЛЯЕТ УМЕНЬШИТЬ ЭКСПОЗИЦИЮ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ

в 1.5 раза

в 3 раза

в 10 раз

в 100 раз

НАИБОЛЬШУЮ ЛУЧЕВУЮ НАГРУЗКУ ДАЕТ

рентгенография

флюорофафия

рентгеноскопия с люминесцентным экраном

рентгеноскопия с УРИ

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ФЛЮОРОГРАФА В ОСНОВНОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

линзовой системой

пленкой

размером фокуса излучателя

линзовой системой и размером фокуса излучателя

РЕЖИМ "ПАДАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ" ПОЗВОЛЯЕТ

упростить включение и отключение высокого напряжения

более рационально использовать мощность трубки

укоротить экспозицию

использовать мощность трубки и укоротить экспозицию

НЕОБХОДИМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ РЕНТГЕНОВСКОГО АНГИОГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ

стола с подвижной декой

излучателя с вращающимся анодом

серийной кассеты

все ответы правильные

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ТОМОГРАФИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

размахом колебания излучателя

расстоянием фокус-пленка

мощностью излучения

все перечисленное верно

мощностью излучения и размахом колебания излучателя

ПОВЫШЕННУЮ ВУАЛЬ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ ВСЕ ПЕРЕ ЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ

слишком длительного проявления

некачественной пленки

повышенной мощности ламп в неактиничных фонарях

все ответы правильны

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕНТГЕНОВСКИХ ЭКРАННЫХ ПЛЕНОК НЕ ЗАВИСИТ

от условий фотообработки

от типа применяемых экранов

от длительности и условий хранения

все ответы правильные

ПРИ СТАНДАРТНОМ ВРЕМЕНИ ПРОЯВЛЕНИЯ 5-6 МИН ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА 2°С ТРЕБУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРОЯВЛЕНИЯ

на 30 с

на 1 мин

на 1,5 мин

на 2 мин

изменения времени проявления не требуется

ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО КОНТРАСТИРОВАНИЯ В РЕНТГЕНОЛОГИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ

сульфат бария

органические соединения йода

газы (кислород, закись азота, углекислый газ)

все перечисленное