## Slide 1: Гигиеническое нормирование качества питьевой воды

## Slide 2
План лекции:
1.Требования к качеству питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
2.Обоснование нормативов качества питьевой воды.
3.Требования к качеству питьевой воды нецентрализованного водоснабжения.

## Slide 3
В соответствии с законодательством РФ гигиенические нормативы предназначены для охраны всех видов вод, используемых населением, в том числе поверхностных, подземных водоисточников и водопроводной воды.
Предусматриваются следующие виды нормативов:
допустимые концентрации (ПДК).
ориентировочные допустимые уровни (ОДУ).

## Slide 4
ПДК- максимальная концентрация вещества в воде, в которой вещество при поступлении в организм в течение всей жизни не оказывает прямого или опосредованного влияния на здоровье населения в настоящем и последующих поколениях, а также не ухудшает гигиенические условия водопользования.

## Slide 5
ОДУ - ориентировочный допустимый уровень химического вещества в воде - временный гигиенический норматив, разрабатываемый на основе расчетных и экспресс - экспериментальных методов прогноза токсичности, и применяемый только на стадии предупредительного санитарного надзора за проектируемыми или строящимися предприятиями, реконструируемыми очистными сооружениями

## Slide 6
Значимость ПДК и ОДУ в системе водно-санитарного законодательства определяется тем, что:
соблюдение этих нормативов создает благоприятные условия водопользования, обеспечивая безопасность воды для здоровья населения;
наличие нормативов позволяет рассчитать нормы ПДС и использовать их при предупредительном и текущем санитарном надзоре;
сопоставление реальных уровней содержания веществ в воде с их ПДК или ОДУ дает возможность судить, в какой мере вредны и при каких условиях могут быть безвредными промышленные и другие загрязнения, а также оценить эффективность водо-охранных мероприятий;
гигиенические нормативы необходимы при выборе приоритетных показателей загрязнения воды;
сертификация материалов, реагентов, оборудования, технологий, используемых в системах водоснабжения и очистке сточных вод проводится с использованием гигиенических нормативов мигрирующих в воду веществ

## Slide 7
Особенность гигиенического нормирования химических веществ в воде заключается в том, что при установлении ПДК учитывается несколько признаков вредности:
органолептический-появление посторонних запахов, привкусов , изменение цвета, окраски
Санитарно-токсикологический- резорбтивное действие на человека
Общесанитарный - химические вещества в воде –максимальную недействущую концентрацию вещества в воде (мг\л) которая не нарушает процессы естественного самоочищения
Минимальная из двух (или трех) величин рекомендуется как ПДК с указанием лимитирующего признака вредности.

## Slide 8
На территории РФ требования к качеству воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения регулируются государственным стандартом – санитарными правилами и нормами РФ или СанПиНом РФ 2.1.4.1074-01.

## Slide 9
СанПиН является нормативным актом, устанавливающим критерии:
безопасности,
безвредности для человека воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

## Slide 10
СанПиН применяется в отношении воды, подаваемой системами водоснабжения и предназначенной для:
потребления населения в питьевых и бытовых целях,
использования в процессах переработки продовольственного сырья,
производства, транспортировки и хранения пищевых продуктов.
СанПиН регламентирует и само проведение контроля качества воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## Slide 11
Согласно требованиям СанПиНа питьевая вода должна быть:
безопасной в эпидемиологическом отношении
радиационном отношении,
безвредной по химическому составу,
иметь благоприятные органолептические свойства.
При этом качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам:
перед ее поступлением в распределительную сеть,
и в любой последующей точке водоразбора.

## Slide 12: Показатели санитарно-эпидемиологической безопасности воды
Наиболее обычный и распространенный вид опасности, связанный с питьевой водой, обусловлен ее загрязнением сточными водами, другими отходами или фекалиями человека и животных

## Slide 13
Фекальное загрязнение питьевой воды может обусловить поступление в воду ряда различных кишечных патогенных организмов (бактериальных, вирусных и паразитических). В загрязненной питьевой воде можно обнаружить штаммы сальмонелл, шигелл, энтеропатогенной кишечной палочки, холерного вибриона, иерсинии, энтероколитики, кампилобактериоза.
Эти организмы вызывают заболевания, варьирующие от легкой формы гастрита до тяжелых, а иногда и летальных форм дизентерии, холеры, брюшного тифа.

## Slide 14
Общие колиформные бактерии
Общие колиформные бактерии согласно СанПиНу должны отсутствовать в 100 мл питьевой воды.
Общие колиформные бактерии не должны присутствовать в подаваемой потребителю очищенной питьевой воде, а их наличие свидетельствует о недостаточной очистке или вторичном загрязнении после очистки.
Тест на колиформы может использоваться как показатель эффективности очистки.

## Slide 15: Сульфитредуцирующие клостридии
Это анаэробные спорообразующие организмы, наиболее характерным из которых является клостридиум перфрингенс, обычно присутствуют в фекалиях.
Споры клостридий устойчивы к обеззараживанию при неадекватных концентрациях этого агента, времени контакта.
Таким образом, их персистентность в подвергшейся обеззараживанию воде может свидетельствовать о дефектах очистки и длительности фекального загрязнения.
Споры сульфитредуцирующих клостридий по СанПиНу должны отсутствовать при исследовании 20 мл питьевой воды.

## Slide 16: Общее микробное число
Общее микробное число отражает общий уровень содержания бактерий в воде.
Внезапное увеличение числа колоний при анализе воды из подземного водоисточника может служить ранним сигналом загрязнения водоносного горизонта.
ОМЧ - при оценке эффективности процессов водоочистки, особенно коагуляции, фильтрации и обеззараживания,
ОМЧ может быть использовано также для оценки не загрязненности и целостности распределительной сети и пригодности воды для производства пищевых продуктов и напитков.
Ценность данного метода заключается в возможности сравнения результатов при исследовании регулярно отбираемых проб из одной и той же системы водоснабжения для обнаружения отклонений.
Общее микробное число, т. е. число колоний бактерий в 1 мл питьевой воды, не должно быть более 50.

## Slide 17: Вирусологические показатели качества воды
Высокая выживаемость вирусов в воде для человека приводят к эпидемическим вспышкам вирусного гепатита и гастроэнтерита, но через источники водоснабжения, а не питьевую воду.
В РФ согласно СанПиНу оценку вирусного загрязнения проводят по подсчету числа бляшкообразующих единиц, создаваемых колифагом.
Прямое определение вирусов очень сложно. Колифаги присутствуют совместно с кишечными вирусами.
Согласно СанПиНу в 100 мл пробы бляшкообразующих единиц быть не должно.

## Slide 18: Простейшие
Наиболее опасен человек, являющийся источником-носителем резервуара цист лямблий.
Попадая в сточные и питьевые воды, а затем опять в организм человека, они могут вызвать лямблиоз, протекающий с хроническими диареями. Возможен смертельный исход.
По принятому нормативу цист лямблий в питьевой воде объемом 50 л наблюдаться не должно.
Должны отсутствовать в питьевой воде и гельминты, а также их яйца и личинки

## Slide 19: Безвредность воды в отношении загрязнений, нормируемых по санитарно-токсикологическим показателям или по химическому составу
Безвредность и опасность воды в отношении санитарно-токсикологических показателей химического состава определяется:
1) содержанием вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории РФ;
2) содержанием вредных веществ, образующихся в процессе ее водообработки в системе водоснабжения;
3) содержанием вредных химических веществ, поступающих в источники в результате хозяйственной деятельности человека.

## Slide 20
Имеется ряд химических веществ, присутствие которых в питьевой воде в концентрациях, превышающих определенный уровень, может представлять определенную опасность для здоровья.
Их допустимые уровни должны быть определены исходя из суточного потребления воды (2,5 л) человеком, весящим 70 кг.

## Slide 21
Все химические вещества, определяемые в питьевой воде, не только имеют установленную ПДК, но и относятся к определенному классу опасности.
Под ПДК понимают максимальную концентрацию, при которой вещество не оказывает прямого или опосредованного влияния на состояние здоровья человека (при воздействии на организм в течение всей жизни) и не ухудшает условий гигиенического водопотребления.

## Slide 22
Лимитирующим признаком вредности химического вещества в воде, по которому установлен норматив (ПДК), может быть «санитарно-токсикологический», или «органолептический».
Для ряда веществ в водопроводной воде имеются ОДУ (ориентировочные допустимые уровни) веществ в водопроводной воде, разработанные на основе расчетных или экспериментальных методов прогноза точности.

## Slide 23
Все химические вещества, определяемые в питьевой воде, не только имеют установленную ПДК, но и относятся к определенному классу опасности.
Классы опасности веществ делят на:
1 класс – чрезвычайно опасные;
2 класс – высокоопасные;
3 класс – опасные;
4 класс – умеренно опасные.

## Slide 24
Безвредность химического состава питьевой воды определяется отсутствием содержания в ней опасных для здоровья людей веществ в концентрациях, превышающих ПДК.

## Slide 25
При обнаружении в питьевой воде нескольких химических веществ, нормированных по санитарно-токсикологическому признаку вредности и относящихся к 1-му и 2-му (чрезвычайно и высокоопасные) классу опасности, исключая РВ, сумма отношений обнаруженных концентраций каждого из них к их максимально допустимому содержанию (ПДК) не должна быть более 1 для каждой группы веществ.

## Slide 26
Расчет ведется по формуле:
(С1факт / С1доп) + (С2факт / С2доп) + … + (Сnфакт / Сnдоп) ? 1,
где С1, С2, Сn– концентрации индивидуальных химических веществ;
Сфакт – концентрации фактические;
Сдоп – концентрации допустимые.

## Slide 27
Особое внимание следует обратить на этап хлорирования в процессе водоподготовки. Наряду с обеззараживанием, хлорирование может приводить и к насыщению хлором органических веществ с образованием продуктов гелогенезирования.
Эти продукты трансформации могут быть более токсичными, чем исходные, присутствующие на уровне ПДК химических веществ.

## Slide 28: Содержание вредных веществ, образующихся в процессе ее водообработки в системе водоснабжения

## Slide 29: Показатели радиоактивного загрязнения питьевой воды
Безопасность воды по показателям РВ загрязнения определяется ПДУ суммарной объемной активности ?– и ?-излучателей, а при превышении ПДУ по этим показателям – путем оценки соответствия содержания отдельных радионуклидов нормам радиационной безопасности (НРБ): суммарная активность ?-излучателей должна быть не более 0,1 Бк/л (беккереля) ?-излучателей не более 1,0 Бк/л.

## Slide 30: Органолептические показатели качества питьевой воды
Органолептические свойства воды - воспринимаемая рецепторами человека совокупность показателей качества воды: запах, привкус, окраска, прозрачность (мутность), наличие пленок или пены на поверхности воды, посторонних включений, плавающих примесей, осадка.
Многие вредные вещества способны изменять органолептические свойства воды, поэтому более чем для половины изученных веществ эти свойства были определяющими при установлении их ПДК в воде.

## Slide 31
Целью изучения влияния веществ на органолептические свойства воды является установление пороговых концентраций (ПКорг.) по этому признаку вредности с использованием различных методов: полуколичественных - для оценки интенсивности восприятия запаха (привкуса) в баллах и более объективных количественных оценок.

## Slide 32
Оценка интенсивности изменений органолептических свойств осуществляется людьми (дегустаторами), предпочтительно специалистами, имеющими опыт в данной области, нежелательно участие курящих лиц.
Помещение в котором проводится исследование должно быть хорошо проветрено, без посторонних запахов. Дегустаторы допускаются к оценке воды через 1,5-2 часа после приема пищи, воды.

## Slide 33: Интенсивность запаха (или привкуса) оценивается по соответствующей шкале
Шкала интенсивности запаха (привкуса)
0 – не ощущается;
1 – не определяется потребителем, но обнаруживается опытным исследователем;
2 – замечается потребителем, если обратить на это внимание
3 – заметный, вызывает неодобрение потребителя;
4 – отчетливый, вода не пригодна для питья;
5 – очень сильный запах или привкус.
Интенсивность вкуса и привкуса должна быть не более 2 баллов, а при хлорировании не превышать 1 балл. Гигиеническое значение определения запаха и привкуса состоит в том, что при их интенсивности свыше 2 баллов ограничивается водопотребление.

## Slide 34
Органолептические показатели.
Запах и привкус не более 2 балла.
Цветность не более 20°.
Мутность не более 2,6 ЕМФ (единиц мутности по формазину) или 1,5 мг/л (по коалину).

## Slide 35
Требования, предъявляемые к качеству воды источника
Гигиенические требования, предъявляемые к качеству воды открытых водоисточников, изложены в СанПиНе 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Документ устанавливает гигиенические требования к качеству воды водных объектов для двух категорий водопользования:
когда источник служит для забора воды, используемой для питьевого, хозяйственно-бытового и водоснабжения предприятий пищевой промышленности.
для рекреационного водопользования, когда объект используется для купания, занятий спортом и отдыхом

## Slide 36
Органолептические свойства.
Запах воды не должен превышать 2 баллов, концентрация водородных ионов (рН) не должна выходить за пределы 6,5—8,5 для обеих категорий водопользования. Окраска для первой категории не должна обнаруживаться в столбике высотой 20 см, для второй – 10 см.
Концентрация взвешенных веществ при сбросе сточных вод в контрольном растворе не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на 0,25 мг/дм3 для 1-й категории и более чем на 0,75 мг/дм3 для 2-й категории водоемов. Плавающие примеси обнаруживаться не должны

## Slide 37
2. Содержание токсических химических веществ не должно превышать предельно допустимых концентраций и ориентировочно допустимых уровней веществ в водных объектах вне зависимости от категории водопользования (ГН 2.1.5.689-98, ГН 2.1.5.690-98 с дополнениями).
В случае присутствия в воде водного объекта двух и более веществ 1-го и 2-го классов опасности с однонаправленным механизмом токсического действия сумма отношений концентраций каждого из них к их ПДК не должна превышать 1:
(С1 / ПДК1) + (С2 / ПДК2) + … (Сn / ПДКn) ? 1,
где С1, …, Сn – концентрации веществ;
ПДК1, …, ПДКn – ПДК тех же веществ.

## Slide 38
3. Показатели, характеризующие микробиологическую безопасность воды.
Термотолерантные колиформные бактерии в обеих категориях водопользования не должны превышать 100 КОЕ/100 мл, а колифаги – 10 БОЕ/100 мл.
Показатель общих колиформных бактерий для:
1-й категории водопользования должен быть не более 1000 КОЕ/100 мл,
для 2-й – не более 500 КОЕ/мл.
Жизнеспособных яиц гельминтов, цист патогенных кишечных простейших онкосфер тениид в 25 л пробы воды обеих категорий быть не должно, так же как и возбудителей кишечных инфекций.

## Slide 39
Несмотря на почти непрерывное поступление разнообразных загрязнений в открытые водоемы, в их большинстве прогрессирующего ухудшения качества воды не наблюдается.
Это происходит потому, что физико-химические и биологические процессы ведут к самоочищению водоемов от взвешенных частиц, органических веществ и микроорганизмов.
Сточные воды разбавляются. Взвешенные вещества, яйца гельминтов, микроорганизмы частично осаждаются, вода осветляется.
Растворенные в воде органические вещества минерализуются за счет жизнедеятельности населяющих водоемы микроорганизмов.
Процессы биохимического окисления заканчиваются нитрификацией с образованием конечных продуктов – нитратов, карбонатов, сульфатов.
Для биохимического окисления органических веществ необходимо наличие в воде растворенного кислорода, запасы которого по мере расхода восстанавливаются за счет диффузии из атмосферы.

## Slide 40
В процессе самоочищения происходит отмирание сапрофитов и патогенных микроорганизмов. Они погибают вследствие обеднения воды питательными веществами, бактерицидного действия солнечных лучей, бактериофагов, выделяемых сапрофитами.

## Slide 41
Ценным показателем степени загрязнения воды органическими веществами и интенсивности процессов самоочищения является БПК.
БПК – это количество кислорода, необходимое для полного биохимического окисления всех веществ, содержащихся в 1 л воды при температуре 20 °С. Чем значительнее загрязнение воды, тем больше ее БПК. Так как определение БПК длительно (до 20 суток), то в санитарной практике чаще определяют БПК5, т. е. потребление кислорода 1 л воды в течение 5 суток.
В 1-й категории водопользования БПК5 должно быть меньше 2 мг О2/дм3,
во 2-й категории водоемов – 4 мг О2/дм3.

## Slide 42
Растворимый кислород не должен быть менее 4 мг/дм3 для обеих категорий водоемов.
Химическое потребление кислорода не должно превышать 15 мг О2/дм3 для 1-й категории и 30 О2/дм3 для 2-й категории водопользования водоема.

## Slide 43
Гигиенические требования, предъявляемые к качеству воды источников нецентрализованного водоснабжения (подземных источников, предназначенных для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд, при помощи водозаборных устройств без разводящей сети), изложены в СанПиНе 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

## Slide 44: Нормативы качества воды нецентрализованного водоснабжения
1. Органолептические показатели.
Запах и привкус не более 2—3 баллов.
Цветность не более 30°.
Мутность не более 2,6—3,5 ЕМФ (единиц мутности по формазину) или 1,5—2,0 мг/л (по коалину).
2. Содержание токсических химических веществ неорганической и органической природы не должно превышать предельно допустимых концентраций.
3. Показатели, характеризующие микробиологическую безопасность воды.
Общие колиформные бактерии в 100 мл воды должны отсутствовать.
При их отсутствии дополнительно проводят определение глюкозоположительных колиформных бактерий (БГКП) с постановкой оксидазного теста.
ОМЧ (общее микробное число) не должно превышать 100 микробов в 1 мл.
Термотолерантные колиформные бактерии и колифаги в 100 мл исследуемой воды должны отсутствовать