## Slide 1: Пластмассы, применяемые в ортопедической стоматологии
Титов Евгений Александрович 103 СТОМ

## Slide 2
Пластмассы (Пл) – это полимеры, представляющие большую группу высокомолекулярных соединений, получаемых химическим путем из природных материалов или синтезируемых из низкомолекулярных соединений.
Мономер – метиловый эфир метакриловой кислоты, легко воспламеняющаяся, летучая, бесцветная, прозрачная жидкость с резким специфическим запахом.
Полимер – полиметилметакрилат (порошок) получают эмульсионным методом, то есть путем полимеризации предварительно эмульгированного мономера.

## Slide 3
Пластмассы, применяемые в ортопедической стоматологии должны отвечать следующим требованиям:
1. Не раздражать слизистую оболочку полости рта и быть безвредными для организма;
2. Обладать достаточной прочностью при создании жевательного давления в полости рта;
3. Прочно соединяться с искусственными зубами, металлом, фарфором;
4. Не деформироваться и не изменять;
5. Обладать высоким усталостным сопротивлением на изгиб;
6. Иметь достаточную твердость и низкую истираемость;
7. Хорошо шлифоваться и полироваться, сохранять гладкую поверхность при использовании;

## Slide 4
8. Обладать незначительной теплопроводностью для сохранения постоянной температуры слизистой оболочки под протезом;
9. Не адсорбировать пищевые вещества и микрофлору;
10. Не иметь вкуса, запаха, легко дезинфицироваться;
11. Соответствовать окраске слизистой оболочки полости рта;
12. Не изменять окраски при воздействии пищи, света и др. факторов;
13. Поддаваться починке в случае поломки;
14. Иметь небольшой удельный вес, быть дешевым при выработке и нетрудоемкими при переработке.

## Slide 5
Условия, при которых достигается наибольшая плотность полимера:
1. Оптимальное соотношение компонентов смеси мономер : полимер (М:П), как 1:3 по объему или 1:2 по массе. Полное созревание пластмассового теста перед формовкой.
2. Создание и строгая выдержка температурного режима полимеризации. Поддержание необходимого давления внутри формы.
Различают 5 стадий полимеризации:
песочная, тянущихся нитей, тестообразная, резиноподобная, твердая. Пластмассовое тесто считается созревшим, когда наступает тестообразная стадия.

## Slide 6
В зависимости от реакции связывающего
вещества при нагревании пластмасс их делят:
Термопластические;
Термореактивные;
Термостабильные.

## Slide 7
Классификация пластмасс
Горячей полимеризации
Холодной полимеризации
Для изготовления
временных коронок
и мостовидных
протезов
Горячей полимеризации
Холодной полимеризации
Для изготовления съемных
конструкций
протезов
(базисные)
Эластические
Для
изготовления
индивидуальных
ложек
Для изготовления несъемных
конструкций
протезов

## Slide 8
Классификация полимерных материалов, используемых для базисов съемных зубных протезов
Термопласты, ТИП 3
Акриловые полимер-мономерные материалы
Инициирование полимеризации внешней энергии
Инициирование полимеризации химической реакцией
Для литья под давлением
(Flexy-Nylon, Dental-D)
Для формования листовых заготовок (Липол)
Микроволнового отверждения,
ТИП 5
(Акрон М Си)
Горячего отверждения,
ТИП 1
(Сильма Фторакс)
Светового отверждения,
ТИП 4
(Индивидо Люкс)
Холодного отверждения,
ТИП 2
для формования
(Prothyl press)
для заливки (Денталур)

## Slide 9
Классификация эластических материалов, используемых для мягких прокладок
Силиконовые
Акриловые
Пластифицированные
Сополимерные
Горячего отверждения (вулканизации)
(Эладент, Ортосил)
Холодного отверждения (вулканизации) (Ортосил М)
Горячего и холодного отверждения (Эластопласт, ПМ – 01)

## Slide 10
Применяется для изготовления несъемных зубных протезов.

## Slide 11
Пластмассы горячей полимеризации, применяемые в несъемном протезировании.

## Slide 12
Пластмассы холодной полимеризации, применяемые для несъемного протезирования.

## Slide 14
Пластмассы, применяемые для изготовления съемных конструкций зубных протезов (горячей полимеризации).

## Slide 15
Пластмассы, применяемые для изготовления съемных конструкций зубных протезов (холодной полимеризации).

## Slide 16
Пластмассы, используемые для изготовления индивидуальных ложек

## Slide 17
Эластические пластмассы

## Slide 18
Спасибо за внимание!