## Slide 1: Методы лучевой диагностики

## Slide 2
Лучевая диагностика –
самостоятельная отрасль медицины, объединяющая различные методы получения изображения в диагностических целях на основе использования различных видов
излучения.

## Slide 3: Лучевая диагностика
Методы лучевой диагностики.
Области применения, преимущества и недостатки.
Алгоритмы лучевой диагностики заболеваний органов и систем человека.
  Алгоритмы лучевой диагностики неотложных состояний.

## Slide 4: Лучевая диагностика
Методы лучевой диагностики.
  Области применения, преимущества и недостатки.
Алгоритмы лучевой диагностики заболеваний органов и систем человека.
  Алгоритмы лучевой диагностики неотложных состояний.

## Slide 5: Медицинские диагностические изображения внутренних структур тела человека получают с помощью следующих видов облучения:
Наиболее часто мы имеем дело с рентгеновыми лучами, используемыми в диагностике (рентгенография, компьютерная томография), или гамма лучами, используемыми в ядерной медицине.
Третий тип, используемый относительно недавно, – радиочастотное излучение, также электромагнитное излучение (магнитно-резонансная томография).
Четвертый тип, наиболее часто используемый в амбулаторной практике, – ультразвук. Это механическая волна (не электромагнитная), проникающая через ткани, или отражающаяся от них.

## Slide 6: Рентгеновское исследование (Ro).
Рентгеновы лучи поглощаются тканями, но не все (в зависимости от плотности).
Проникнувшие через тело пациента лучи попадают на
чувствительную к ним пленку или детекторы. После фото- или компьютерного преобразования получают изображения структур тела человека.

## Slide 7: Рентгеновская компьютерная томография (РКТ).
Компьютерное моделирование аксиальных срезов (изображений), основанное на принципе томографии.

## Slide 8: Магнитно-резонансная томография (МРТ).
Несимметричные
по магнитному полю атомы
подвергаются воздействию различный магнитных полей. После отключения полей атомы
возвращаются в исходное положение, сами испуская электромагнитное
излучение.
Радиочастотные антенны
фиксируют излучение, и
компьютер
формирует
изображение.

## Slide 9: Ультразвуковое исследование (УЗИ).
Высокочастотные
звуковые волны проникают в ткани и
свойств
отражаются от них по разному, в зависимости от тканей.
Отраженный звук (эхо) воспринимается датчиком компьютера и преобразуется в изображение.

## Slide 10: Радионуклидная диагностика, ядерная медицина (РН).
В организм пациента вводят фармпрепараты, в состав которых входят радиоактивные элементы с гамма излучением. Снаружи
от
устанавливается
пациента система
датчиков излучения
с
компьютером, формирующим изображение.

## Slide 11: Лучевая диагностика
Методы лучевой диагностики.
Области применения,
преимущества и недостатки.
Алгоритмы лучевой диагностики заболеваний органов и систем человека.
  Алгоритмы лучевой диагностики неотложных состояний.

## Slide 12: Рентгенография органов грудной клетки

## Slide 13: Перелом лучевой кости. Две проекции необходимы.

## Slide 14: Рентгенография
Преимущества
☺ Дешево
☺ Быстро
☺ Обзорное
изображение
☺ Хорошее
пространственное разрешение

## Slide 15: Рентгенография
Преимущества
☺ Дешево
☺ Быстро
☺ Обзорное
изображение
☺ Хорошее
пространственное разрешение
Недостатки
☹ Ионизирующее излучение
☹ Суммационное изображение
☹ Слабое контрастное разрешение

## Slide 16: Компьютерная томография головы
Эпидуральная гематома
Внутримозговая гематома

## Slide 17: Компьютерная томография грудной клетки
Рентгенография Компьютерная томография
Рак легкого

## Slide 18: Опорно-двигательная система.
Мультипланарные и трехмерные изображения

## Slide 19: Компьютерная томография живота
Максимум информации за короткое время. Внутривенное контрастирование.

## Slide 20: Компьютерная томография
Преимущества
☺ Отсутствие суммации изображений органов
☺ Быстро
☺ Хорошее контрастное
разрешение
☺ Хорошее
пространственное разрешение

## Slide 21: Компьютерная томография
Преимущества
☺ Отсутствие суммации изображений органов
☺ Быстро
☺ Хорошее контрастное
разрешение
☺ Хорошее
пространственное разрешение
Недостатки
☹ Ионизирующее излучение
☹ Дорого
☹ Йодсодержащие контрастные
препараты

## Slide 22: Магнитно-резонансная томография головы и позвоночника

## Slide 23: Магнитно-резонансная томография опорно- двигательной системы

## Slide 24: Магнитно-резонансная томография таза
Рак простаты

## Slide 25: Магнитно- резонансная томография
Преимущества
☺ Неионизирующее излучение
☺ Отсутствие суммации изображений органов
☺ Хорошее контрастное разрешение
☺ Множество физических
характеристик

## Slide 26: Магнитно- резонансная томография
Преимущества
☺ Неионизирующее излучение
☺ Отсутствие суммации изображений органов
☺ Хорошее контрастное разрешение
☺ Множество физических
характеристик
Недостатки
☹ Противопоказания
☹ Дорого
☹ Медленно
☹ Закрытое
пространство
☹ Шум, малые
биологические
эффекты

## Slide 27
Ультразвуковая диагностика
Нет
противопоказаний

## Slide 28: Ультразвуковая диагностика заболеваний печени

Гепатома
Цирроз

## Slide 29: Ультразвуковая диагностика заболеваний простаты и яичек
Абсцесс простаты
Варикоцеле яичек

## Slide 30: Ультразвуковая диагностика заболеваний и повреждений мягких тканей
Грыжа белой линии живота

## Slide 31: Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца и сосудов
Жидкость в полости перикарда

## Slide 32: Ультразвуковое исследование
Преимущества
☺ Неионизирующее излучение
☺ Режим реального времени
☺ Портативно, дешево, быстро

## Slide 33: Ультразвуковое исследование
Преимущества
☺ Неионизирующее излучение
☺ Режим реального времени
☺ Портативно, дешево, быстро
Недостатки
☹ Оператор- зависимость
☹ Плохое качество у тучных пациентов
☹ Мешающие факторы (воздух в кишечнике, кальций, кости)

## Slide 34: Радионуклидная диагностика. Статические изображения.
Легкие
Скелет

## Slide 35: Радионуклидная диагностика. Динамические изображения.
Перфузионная и экскреторная функции почек

## Slide 36: Радионуклидная диагностика. Статические изображения, отражающие функциональные особенности.
Перфузия миокарда

## Slide 37: Радионуклидная диагностика
Преимущества
☺ Возможность изучения
функциональных особенностей органов и тканей

## Slide 38: Радионуклидная диагностика
Преимущества
☺ Возможность изучения
функциональных особенностей органов и тканей
Недостатки
☹ Ионизирующее излучение
☹ Плохое
пространственное разрешение
☹ Дополнительные условия защиты

## Slide 39
Лучевая диагностика
Методы лучевой диагностики.
Области применения, преимущества и недостатки.
Алгоритмы лучевой диагностики заболеваний органов и систем
человека.
Алгоритмы лучевой диагностики неотложных состояний.

## Slide 40: Принципы построения алгоритмов лучевой диагностики
От простого к сложному.
Наибольшая информативность.
  Экономическая целесообразность.

## Slide 41: Нервная система: МРТ (РКТ)

## Slide 42: Опорно-двигательная система: Ro – РКТ – МРТ

## Slide 43: Метастазы (костная система): Ro – РН – РКТ (МРТ)

## Slide 44: Органы грудной клетки: Ro – РКТ – (УЗИ, МРТ)

## Slide 45: Органы живота: УЗИ – РКТ (МРТ) – РН

## Slide 46: Эндокринная система: УЗИ (РКТ) – РН

## Slide 47: Репродуктивная система: УЗИ – МРТ (РКТ)

## Slide 48: Сердечно-сосудистая система: УЗИ – МРТ (РКТ) – РН

## Slide 49: Желудочно-кишечный тракт: Ro – РКТ (УЗИ)

## Slide 50: Лучевая диагностика
Методы лучевой диагностики.
Области применения, преимущества и недостатки.
Алгоритмы лучевой диагностики заболеваний органов и систем человека.
  Алгоритмы лучевой диагностики неотложных состояний.

## Slide 51: Черепно-мозговая и спинальная травма: Ro – РКТ (МРТ)

## Slide 52: Нарушение мозгового кровообращения: РКТ – МРТ

## Slide 53: Травма опорно-двигательного аппарата: Ro – РКТ (МРТ)

## Slide 54: Травмы и заболевания органов грудной клетки: Ro – РКТ

## Slide 55: Травмы и заболевания органов живота и малого таза: Ro – УЗИ – РКТ (МРТ)

## Slide 56: Сочетанная травма: РКТ

## Slide 57
Лучевая диагностика обладает широким спектром современных методов, позволяющим врачам своевременно и точно устанавливать диагнозы.
Все методы лучевой диагностики – взаимно дополняющие.
Лучевая диагностика – неотъемлемая часть современной медицины.

## Slide 58: Благодарю за внимание.