## Slide 1: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации Кафедра стоматологии ортопедической
Выполнил ординатор 2-го года обучения
по специальности «стоматология ортопедическая»
Джамбровский Владимир Алексеевич
рецензент профессор Чижов Юрий Васильевич
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

## Slide 2: Цели
Изучить инструментальные методы, применяемые в ортопедической стоматологии, выявить их основные виды и условия реализации

## Slide 3: Задачи
Классифицировать известные на данный момент способы исследования стоматологического пациента
Найти и описать особенности инструментальных методов
Выявить актуальные методы исследования пациентов в ортопедической стоматологии

## Slide 4: Основные методы исследования
КЛИНИЧЕСКИЕ:
Опрос больного
Внешний осмотр
Обследование ВНЧС И жевательных мышц
Обследование полости рта: изучение слизистой оболочки полости рта, обследование зубов и зубных рядов, обследование пародонта, обследование беззубой альвеолярной части
ПРАКТИЧЕСКИЕ:
Инструментальные
Лабораторные (микробиологические, цитологические, иммунологические, изучение крови, мочи, слюны, кожные пробы)

## Slide 5: Инструментальные методы обследования
Зондирование
Перкуссия
Аппаратурный способ определения подвижности зубов
Электроодонтометрия
Гнатодинамометрия
Мастикациодинамометрия
Миотометрия
Мастикациография
Электромиография
Реография
Ренгенологический
Антропометрия и краниометрия
Определение угла наклона зубов посредством оптикоэлектронного устройства
Антропометрия и краниометрия
Определение угла наклона зубов посредством оптикоэлектронного устройства

## Slide 6: Зондирование
Это метод исследования тканей при помощи зонда (углового или пуговчатого), в результате чего определяется
дефект, плотность эмали и дентина ( гладкость, шероховатость, степень размягчения);
состояние пломбы (анатомическая форма, нависающие края, краевое прилегание пломбы к окружающим ее твердым тканям зуба, состояние контактного пункта, наличие вторичного кариеса);
сообщение кариозной полости с полостью зуба;
расположение устьев каналов (оценка качества пломбирования корневых каналов при подготовке к штифтовым конструкциям);
глубину пародонтального кармана (пуговчатым зондом);
качество ортопедических конструкций ( анатомическая форма, нависающие края, прилегание коронки к окружающим твердым тканям зуба, наличие трещин, сколов)
Зондирование
Состояние пломб

## Slide 7: Перкуссия
Это метод исследования путем постукивания по зубу инструментом, например, ручкой зонда или пинцетом.
при отсутствие воспаления в периодонте, перкуссия безболезненна;
при наличии воспаления в апикальной области будет болезненность при постукивании в вертикальном направлении (постукивают по режущему краю или жевательной поверхности зуба);
при поражении маргинального периодонта будет болезненность при перкуссии в горизонтальном направлении ( постукивание по вестибулярной поверхности зуба);
перкуссию начинают с заведомо здоровых зубов

## Slide 8: Аппаратурный способ определения подвижности зубов
Это метод определения степени подвижности зубов или имплантата при помощи специальных приборов, например «Периотест»
Применяется для:
 проверки первоначальной стабильности имплантата сразу после имплантации;
 контроля остеоинтеграции имплантата во время фазы вживления;
 контроль фазы полной остеоинтеграции имплантата;
 определение достаточной остеоинтеграции имплантата на нагрузку;
 после ортопедического лечения, с целью выявления негативных изменений на ранней стадии;
 определение степени подвижности пародонтальных зубов;
 контроль степени подвижности зубов перед ортопедическим лечением Весь процесс измерения занимает около 4 секунд, для достоверного измерения прибор должен быть правильно расположен (расстояние, угол) относительно объекта измерения. Степень подвижности можно так же определять пинцетом или пальпаторно
Периотест

## Slide 9: Электроодонтометрия
Этот метод определения электровозбудимости зуба и перицемента аппаратом ОД-1, ОД-2
 здоровый зуб реагирует на ток от 2 до 6 мка, у пожилых людей возможно понижение возбудимости;
 если зуб реагирует на токи от 6 до 60 мка, то возможен патологический процесс в области коронковой пульпы;
 при пороге возбудимости 60-100 мка – патология корневой пульпы;
 реакция на токи больше 100 мка указывает на гибель коронковой пульпы. в таком случае на раздражение отвечает перицемент.
Проводится следующим образом: пациент держит в руке пассивный электрод, активный электрод помещают на чувствительные участки зуба, далее прибор включается, переключатель чувствительности микроамперметра устанавливается в положение «50», движок потенциометра — в крайнее левое отведение (нулевое положение), переключатель вида тока — в положение «Постоянный ток», подключаются провода, после поворачивается движок потенциометра каждый раз на 1 -1,5 мм, и нажимается кнопка «Импульс», до появления реакции.
Электроодонтометрия

## Slide 10: Гнатодинамометрия
Это способ измерения давления мышц
жевательного аппарата, а также стойкости
зубных тканей к силе сжатия челюстей при
помощи гнатодинамометра.
Большинство авторов, работающих с данной темой, принимали за единицу жевательную силу слабейшего зуба. А давление других зубов определяли в сравнении с ним. При расчете константы жевательного давления автора руководствовались следующими анатомическими особенностями зуба:
размеры поверхности;
число корней;
наличие бугров;
интервал от угла нижней челюсти;
поперечный разрез шейки;
особенности пародонта. Порядок проведения исследования: Измерение жевательного напряжения может проводиться с помощью электронного гнатодинамометра Рубинова и Перзашкевича. В него входят специальные датчики, встроенные в измерительную головку съемной насадки. В датчике, соединяемом с микроамперметром, располагается латунная пластинка. Пациент удобно располагается в кресле. Необходимо отсутствие психологического стресса. В рот между челюстями вводится насадка и сжимается зубами до появления болевых ощущений. На шкале прибора в этот момент отображается давление. Показатели фиксируются.
Гнатодинамометр

## Slide 11: Мастикациодинамометрия
Это физиологический метод определения силы жевания, который основывается на применении естественных пробковых продуктов определенной твердости с одновременной графической регистрацией жевательных движений нижней челюсти.
• Предварительно при помощи специального прибора — фагодинамометра определяют усилия в килограммах, требуемые для дробления того или иного вещества. Название метода— мастикациодинамометрия—указывает на измерение силы жевания в отличие от метода гнатодинамометрии — измерение силы челюсти.
Фагодинамометр

## Slide 12: Миотонометрия
Это метод, позволяющий учитывать тонус жевательных мышц при различных состояниях.
О степени напряжения (плотности) мышц судят по силе, с которой погружают щуп прибора (миотонометра) на заданную глубину. Стрелки циферблата миотонометра показывают тонус мышц в граммах. В норме тонус состояния покоя собственно жевательного мускула чаще всего равен 40 г, а тонус этого же мускула при сжатии естественных зубных рядов во время центрального смыкания колеблется в пределах 180—240 г.
Данные миотонометрии показывают, что тонус мышц жевательного аппарата подвержен индивидуальным колебаниям и меняется в процессе ортопедического лечения.
Миотонометр

## Slide 13: Мастикациография
Это графический метод, позволяющий осуществить запись движений нижней челюсти
Кривая, зафиксированная на ленте регистратора, называется мастикациограммой.
На мастикациограмме различают жевательный период и его фазы.
Характер мастикациограммы зависит и от состояния полости рта: целостности зубных рядов, заболеваний слизистой, пародонта и т.п Проведение: 1. Наложение пневмодатчика или же иного механодатчика (например, переменное сопротивление в плече моста) на челюстно-лицевую область таким образом, чтобы зарегистрировать движения нижней челюсти.
2.Регистрирация жевательных движений испытуемого, последовательно предлагая ему различные по качеству пищевые вещества (мякиш хлеба, сухари, орехи и т.п.).
Мастикациограмма

## Slide 14: Электромиография
Это метод регистрации биопотенциалов мышц во время сокращения, с последующей записью на фотобумаге осциллографа или в специальной программе на компьютере в виде кривой при помощи датчиков.
Регистрация биопотенциалов позволяет определить состояние и функциональные возможности разных тканей. Для этих потребностей используют многоканальный электромиограф и специальные датчики — накожные электроды.
Электромиографию проводят для изучения активности околоротовых мышц, например, в случае подозрения на заболевания височно- нижнечелюстного сустава.
Электромиография

## Slide 15: Реография
Это метод исследования пульсовых колебаний кровенаполнения сосудов разных органов и тканей, который основывается на графической регистрации изменений определенного электрического сопротивления тканей Применяют для:
изучения функционального состояния пародонта,
оценки эффективности лечения, обезболивания, приживления трансплантируемых мягких и костных тканей,
состояния опорного аппарата, пульпы зубов и слизистой оболочки полости рта, при ортодонтических вмешательствах и зубном протезировании. В ортопедической стоматологии реографическому контролю подлежит пульпа зубов, предназначенных в качестве опорных под бюгельные и мостовидные протезы, а также при препарировании зубов под фарфоровые коронки, сопровождающемся сошлифовыванием значительного слоя твердых тканей зуба. Проведение: Для проведения реографических исследований созданы специальные приборы – многоканальные реографы, с помощью которых можно быстро осуществить исследования в необходимом объеме. В отличие от электроодонтодиагностики реодентография пульпы зуба представляет собой совершенно безболезненную процедуру.

## Slide 16: Рентгенография
Это метод, позволяющий исследовать внутренние структуры объектов, которые проецируются при помощи рентгеновских лучей на специальную плёнку или бумагу.
  Рентгенография в ортопедической стоматологии осуществляет объективный контроль над изменениями состояния пародонта под влиянием того или иного метода лечения. Врач получает информацию о состоянии пародонта, атрофии кости лунок зубов, о форме корня, ширине и качестве пломбирования.
Наиболее известные методы ренгенографии: a) Ортопантомография или панорамная рентгенография (это плоскостной снимок обоих челюстей и ВНЧС на аналоговом или цифровом носителе); б) компьютерная томография ( это серия снимков зубов, челюстей или сустава в разных плоскостях, записанная на цифровом носителе); в) прицельная рентгенография ( это плоскостной снимок сегмента челюсти на аналоговом или цифровом носителе)

## Slide 17: Антропометрия и краниометрия
Это метод антропологического исследования, заключающийся в измерении тела человека и его частей с целью установления возрастных, половых, расовых и других особенностей физического строения, позволяющий дать количественную характеристику их изменчивости.
В стоматологической практике используется краниометрия, которая подразумевает под собой измерение черепа, используемое в целях изучения изменчивости его строения.
Особенности:
позволяет определить высоту прикуса после полной потери зубов или при нефиксированном прикусе, для этой цели предложены специальные циркули;
краниометрические исследования можно производить на рентгеновских снимках, называемых телерентгенограммами, на которых при помощи системы метрических показателей вычисляются индексы, то есть количественные показатели;
имеет практическую ценность для изучения изменений соотношения мягких и костных тканей лица.
Антропометрия
Краниометрия

## Slide 18: Определение угла наклона зубов посредством оптикоэлектронного устройства
Это метод позволяет определить угол наклона зубов при препарировании путем измерения угла между стенкой зуба и прямой, параллельной вертикальной направляющей линии на дисплее, совпадающей с вероятной осью зуба, с учетом уступа под коронку.
Реализация:
При включении микрокамеры и направлении ее на исследуемый зуб на дисплее в окне программы Grab BW03 появляется изображение контура зуба. Далее следует установить в окне программы Grab BW03 вертикальную направляющую линию, которая может быть получена либо рамкой с вертикальными направляющими из инструментов программы, либо соответствующей разметкой на объективе . Изображение на дисплее следует установить таким образом, чтобы вертикальная направляющая линия совпадала с вероятной осью зуба. При помощи инструмента "кривая" программы Corel DROW 7 обводят контур исследуемого зуба. Далее используя инструмент "прямоугольник", помещаем правую и левую стороны прямоугольника параллельно оси зуба, устанавливая таким образом культю зуба в рамку, вертикальные стороны которой проходят по крайним точкам уступа на культе зуба. Для определения угла наклона стенок препарируемого зуба от его оси следует применять инструмент "угловой размер". На дисплее появляются цифры в градусах, соответствующие углу наклона той или иной стенки культи исследуемого зуба.

## Slide 19: Заключение
В качестве вывода хотелось бы отметить, что актуальными методами исследования пациентов в ортопедической стоматологии остаются рентгенологические исследования, краниометрия, перкуссия и зондирование, а так же использование новых приборов как «Периотест» и оптикоэлектронное устройство. Эти методы актуальны так как затрачивается минимальное количество времени для диагностики и составления плана лечения.

## Slide 20: Список литературы
1. Копейкин В.Н., Миргазизов М.З. Ортопедическая стоматология. - Медицина, 2001. 624 C.
2. Лебеденко И.Ю. Ортопедическая стоматология: учебник / под ред. И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнова, А.Н. Ряховского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 824 С.
3. Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнев Л.М., Фадеев Р.А. Ортопедическая стоматология. Факультетский курс. - СПб.: Фолиант, 2010. - 655 с.
4. Аболмасов, Н. Г. Ортопедическая стоматология: учебник для студентов / Н. Г. Аболмасов, Н. Н.Аболмасов, В. А. Бычков. – Москва: «МЕДпресс – информ», 2007. – 486 с.
5. Ортопедическая стоматология: Прикладное материаловедение: Учебник для медицинских вузов / В. Н. Трезубов, М. З. Штейнгарт, Л. М. Мишнев. – Санкт – Петербург: СпецЛит, 2003. – 383 с.
6. Ибрагимов, Т. И. Лекции по ортопедической стоматологии: учебное пособие / Т. И. Ибрагимов, Г. В. Большаков, Б. П. Марков [и др.]. – Москва: «ГЭОТАР – Медиа», 2010. – 197 с.
7. Баум, Л. Руководство по практической стоматологии: моногр. / Л. Баум, Р.В. Филлипс, М.Р. Лунд. - М.: Медицина, 2011. - 680 c.

## Slide 21: Спасибо за внимание!