## Slide 1: Водоснабжение и канализация

## Slide 2
Водоснабжение – это система мер по обеспечению населения и предприятий водой, а именно получение воды из природных источников, ее очистка, транспортировка и подача потребителям.

## Slide 3: Внутренний водопровод зданий
Внутренний водопровод зданий - это система трубопроводов и устройств, подающих воду внутри зданий, включая ввод водопровода, который находится снаружи.
В состав внутреннего водопровода входят:
трубопроводы и соединительные фасонные детали (фитинги);
арматура (краны, смесители, вентили, задвижки и т.д.);
приборы (манометры, водомеры);
4) оборудование (насосы).

## Slide 4: Классификация внутренних водопроводов
Внутренний водопровод подразделяется на:
1.холодный
2.горячий водопровод.
Холодные водопроводы имеют следующие разновидности:
- хозяйственно-питьевой водопровод;
- противопожарный водопровод;
- производственный водопровод (общее обозначение).
Современный горячий водопровод должен иметь в здании две трубы:
- подающая,
- циркуляционная.

## Slide 5: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД
Хозяйственно-питьевой водопровод - это разновидность холодного водопровода.
Это основной водопровод в городах и населённых пунктах.
В его названии на первом месте стоит слово "хозяйственный", так как основной объём воды - более 95 % - используется в зданиях на хозяйственные нужды и лишь менее 5 % - на питьё.
Например, на одного жителя крупного города суточная норма водопотребления холодной воды, согласно СНиП 2.04.01-85, составляет около 180 л/сут, из которых на питьё в среднем расходуется около 3 литров.

## Slide 6
Требования к качеству воды
Требования к качеству воды в хозяйственно-питьевом водопроводе можно разбить на две группы:
вода должна быть питьевой, согласно ГОСТ 2874-82*;
вода должна быть холодной, то есть с температурой t ≈ +8 ... +11 °С.
Стандарт на питьевую воду содержит показатели трёх типов:
1) ФИЗИЧЕСКИЕ: мутность, цветность, запах, привкус;
ХИМИЧЕСКИЕ: общая минерализация (не более 1 г/литр - это пресная вода), а также содержание неорганических и органических веществ не более предельно-допустимых концентраций (ПДК);
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ: не более трёх бактерий на литр воды.
Температура воды в пределах t ≈ +8 ... +11 °С достигается за счёт контакта подземных труб наружного водопровода с грунтом, для чего эти трубы не теплоизолируются под землёй.
Наружный водопровод прокладывается всегда на глубинах ниже зоны промерзания грунта, где круглый год температуры положительные.

## Slide 7: Элементы хозяйственно-питьевого водопровода на примере двухэтажного здания с подвалом
Элементы хозяйственно-питьевого водопровода :
1.ввод водопровода; 2.водомерный узел;
3.насосная установка (не всегда);
4.разводящая сеть водопровода;
5. водопроводный стояк;
6.поэтажная (поквартирная) подводка;
7.водоразборная и смесительная арматура.

## Slide 8
1.Ввод водопровода — это участок подземного трубопровода с запорной арматурой от смотрового колодца на наружной сети до наружной стены здания, куда подаётся вода.
Каждый ввод водопровода в жилых зданиях рассчитан на количество квартир не более 400.
2.Водомерный узел (водомерная рамка) — это участок водопроводной трубы непосредственно после ввода водопровода, который имеет водомер, манометр, запорную арматуру и обводную линию.
3.Насосная установка на внутреннем водопроводе необходима при постоянном или периодическом недостатке напора, обычно когда вода не доходит по трубам до верхних этажей здания.

## Slide 9
4.Разводящие сети внутреннего водопровода прокладываются, согласно СНиП 2.04.01-85, в подвалах, технических подпольях и этажах, на чердаках, в случае отсутствия чердаков — на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съёмного фриза или под потолком верхнего этажа.
5.Водопроводные стояки. Стояком называется любой вертикальный трубопровод.
6.Поэтажные (поквартирные) подводки подают воду от стояков к водоразборной и смесительной арматуре: к кранам, смесителям, поплавковым клапанам смывных бачков.
7.Водоразборная и смесительная арматура служит для получения воды из водопровода. Она устанавливается на концах трубопроводов подводок на определённой высоте над полом, регламентированной СНиП 3.05.01-85. Например, общий смеситель для умывальника и ванны устанавливается в уровне верха борта умывальника на высоте над полом равной 850мм.

## Slide 10: Элементы хозяйственно-питьевого водопровода

## Slide 11
Т.о в благоустроенных домах подается как холодная (ХВС), так и горячая (ГВС) вода. Холодное водоснабжение (ХВС) осуществляется подачей воды от местной насосной станции в магистраль из сети водоканала. Большая подающая труба входит в дом и заканчивается задвижкой, после которой идёт водомерный узел.

## Slide 12
После счётчиков вода подаётся в домовую магистраль, где распределяется по стоякам, проводящим воду по этажам в квартиры . Стояки водопроводные - вертикальные трубы, предназначенные для распределения воды по этажам.

## Slide 13: ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Современный горячий водопровод имеет в здании две трубы: 1.подающий трубопровод; 2.циркуляционный трубопровод.
Требования к качеству горячей воды содержатся в СНиП 2.04.01-85:
Горячая вода в Т3-Т4 должна быть питьевой по ГОСТ 2874-82.
Качество воды, подаваемой на производственные нужды, определяется технологическими требованиями.
2)Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже +60°С  для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже +50°С  для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше +75°С  для всех систем, указанных в подпунктах "а" и "б".
В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой для душей и умывальников, не должна превышать +37 °С.

## Slide 14
Открытая система горячего водопровода берёт воду из обратного трубопровода теплосети непосредственно, напрямую, и далее вода поступает по трубе к смесителям в квартиры. Такое решение горячего водоснабжения не самое лучшее с точки зрения обеспечения питьевого качества горячей воды, так как вода идёт фактически из системы водяного отопления.
Закрытая система горячего водопровода берёт воду из холодного водопровода. Вода нагревается с помощью водонагревателей-теплообменников (бойлеров или скоростных) и поступает по трубе к смесителям в квартиры.
Часть неиспользованной горячей воды циркулирует внутри здания по трубопроводу , что поддерживает постоянную необходимую температуру воды. Источником тепла для водонагревателей служит подающая труба теплосети . Такое решение горячего водоснабжения уже лучше с точки зрения обеспечения питьевого качества горячей воды, так как вода берётся из системы хозяйственно-питьевого водопровода.

## Slide 15: Канализация
Канализация , ее санитарное и противоэпидемическое значение
Канализация представляет собой сеть подземных труб и каналов, по которым сплавным путем отводятся за пределы населенного пункта физиологические выделения человека и сточная вода образующаяся в результате в хозяйственного-бытового и промышленного использования водопроводной воды.
Только канализация полностью ограждает почву от загрязнения нечистотами , немедленно удаляет их из здания и быстро транспортирует за пределы населенной зоны.

## Slide 16
Основные составные элементы канализации:
1.домовые приборы для приема стоков и отбросов;
2.сеть труб;
3.сооружения для очистки сточных вод перед выпуском их в водоем.
Канализация заменяет вывозную систему и устраняет свойственные последней санитарные недостатки.

## Slide 17
Беспрепятственное удаление использованной воды позволяет доводить водопотребление в канализационных городах до норм, полностью удовлетворяющих требованиям поддержания личной и общественной гигиены в высоком уровне.

## Slide 18
Оздоровительное влияние канализации на город в целом выражается в:
снижении общей смертности
снижении заболеваемости и смертности от кишечных инфекций.
Канализация несравненно дешевле в эксплуатации, чем вывозная система .

## Slide 19
Современная планировка квартала и микрорайона, как одного целого, позволяет объединить все выпуски от отдельных зданий и ограничиться одним или немногими присоединениями к уличной сети. При этом уличные магистрали прокладываются только вдоль пониженной стороны (грани) квартала и микрорайона. Это облегчает и удешевляет канализование .
При проектировании канализации диаметр труб должен рассчитываться с учетом генерального плана развития города, чтобы при росте водопотребления прием сточных вод был обеспечен и без перекладки сети.

## Slide 20: Виды и системы канализации
Фекально-хозяйственная канализация;
Промышленная канализация;
Ливневая канализация.

## Slide 21: Фекально-хозяйственная канализация (бытовая канализация)
Фекально-хозяйственная канализация, охватывающая жилую застройку и здания общественного назначения.
Характерная черта ее – прием сточных вод и жилых отбросов, образующихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности и физиологических отправлений населения. Т.е предназначена для отведения сточных вод от санузлов, ванн, кухонь, душевых, общественных уборных, мусорокамер и т.д. Это основная канализация зданий.

## Slide 22: Элементы бытовой канализации на примере двухэтажного здания с подвалом
Основные элементы по ходу движения сточных вод: 1.санитарно-технический прибор; 2 сифон (гидравлический затвор); 3.отводящий поэтажный трубопровод; 4.канализационный стояк; 5.отводящая сеть в подвале; 6.выпуск канализации.

## Slide 23: Промышленная канализация
Предназначена для приема и отведения сточных вод, происхождение которых связано с использованием на предприятия техническую воды для производственных процессов.
Отличие от бытовой и ливневой канализации является наличие дополнительных сооружений (местных очистных сооружений, насосных станций перекачки и т.д.).

## Slide 24: Классификация производственной канализации по составу сточных вод
системы с шламосодержащими сточными водами.
системы с простоками, содержащими химические загрязнения.
системы с механически загрязнёнными сточными водами.
системы с илосодержащими сточными водами.
системы с кислыми сточными водами.
системы со щелочными сточными водами.

## Slide 25
Элементы производственной канализации на примере одноэтажного промздания, у которого с пола в напольный трап (воронку) стекают механически загрязнённые производственные сточные воды.
Элементы производственной канализации :
1.приёмник сточных вод (в данном случае трап).
2. отводящая внутренняя канализационная сеть.
3.местное очистное сооружение (песколовка, жироловка, нефтеловушка и т.д.).
3. насосная станция перекачки.
4. выпуск канализации в городскую канализационную сеть.

## Slide 26: Ливневая канализация
Ливневая канализация, принимающая и отводящая за пределы застройки атмосферные воды, выпадающие на территории населенных мест.

## Slide 27: Элементы дождевой канализации на примере двухэтажного здания с подвалом
водосточная воронка.  водосточный стояк.
Прокладывается в лестничных клетках и коридорах.
ревизия.
сифон (гидравлический затвор). Он предохраняет от образования ледяной пробки в весенний период.
открытый выпуск .

## Slide 28
Каждый из этих видов канализации может существовать отдельно.
Иногда они объединяются и обслуживаются разнородные объекты, транспортируя стоки в смешанном виде по общей системе труб.

## Slide 29
В зависимости от наличия или отсутствия такого объединения различают:
раздельную;
общесплавную систему.
При раздельной системе сети фекально-хозяйственная канализация и ливневая канализации строятся и эксплуатируются независимо одна от другой и могут осуществляться разновременно.
При общесплавной системе для приема хозяйственно-фекальных и атмосферных (ливневых и талых) вод служит одна общая сеть в которую фекально-хозяйственные воды поступают через приборы, установленные в зданиях, а ливневые-через приемные отверстия в уличных покрытиях. Промышленные стоки присоединяются к фекально-хозяйственной и к общесплавной сети, если их состав не угрожает исправности сети и ее нормальной эксплуатации и если по своему составу и свойствам они пригодны для совместной с фекально-хозяйственными водами очистки на общих сооружениях.

## Slide 30
Достоинством сплавной канализации
1.отсутствие засорений сети. Периодически поступающие в сеть потоки ливневых вод, заполняющих все сечение труб, вымывают и уносят отложения взвешенных веществ.
2.поступление всех стоков поселения на общие очистные сооружения и отсутствие выпусков неочищенных ливневых вод в черте поселения.

## Slide 31
Достоинством раздельной системы заключается в большей технико-экономической доступности постройки одной фекально-хозяйственной сети, не нуждающейся в трубах большого диаметра, как общесплавная.

## Slide 32
Современная канализационная система представляет собой комплекс разнообразных сооружений и установок, совокупность которых должна обеспечить:
1.санитарный комфорт в канализационных зданиях;
2.Безпрепятственное удаление сточных вод в условиях, исключающих опасность загрязнения и заражения территории населенного места;
3.обезвреживание сточных вод перед выпуском в водоемы до степени, обеспечивающей интересы санитарного и хозяйственного использования последних

## Slide 33: Состав канализационной системы
В состав канализационных сооружений входят:
водосливные канализационные приборы в жилых и общественных зданиях
сеть труб внутри зданий, в пределах квартала или микрорайона;
уличная сеть труб;
коллекторы
установки на сети;
Насосные станции;
Сооружения для обеззараживания сточных вод;
Приспособления для выпуска сточных вод в водоем

## Slide 34: Домовые канализационные приборы
Домовые канализационные приборы создают условия санитарного комфорта, без которых нельзя себе представить современное благоустроенное жилище.

## Slide 35: Элементы системы канализации
Внутренняя система канализации
(для сбора стоков, производимых внутри различных строений, и последующей доставки их в наружную систему канализации).
- водоприемные приборы и конструкции: унитазы, раковины, душевые поддоны и т.п.

## Slide 36: Элементы системы канализации
2. Наружная канализационная система трубопроводов:
-подводки,
-коллекторы (горизонтально расположенные трубопроводы),
-стояки (вертикально расположенные трубопроводы),
-вентиляционные стояки,
-клапаны,
-системы запоров.

## Slide 37
Сеть. Вся канализационная сеть состоит из последовательно соединяющихся домовых, внутриквартальных и внутри микрорайона, уличных и загородных трубопроводов, выводящих стоки и очистительным сооружениям.

## Slide 38
Общие санитарные требования , которым должна удовлетворять сеть в целом:
непроницаемость труби стыков, гарантирующая от загрязнения сточными водами зданий и почвы;
отсутствие поводов для засорений;
прочность.

## Slide 39
Спасибо за внимание